2014. gada 25. novembrī	Noteikumi Nr. 719

Rīgā	(prot. Nr. 65 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275

"Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"

Izdoti saskaņā ar

Veterinārmedicīnas likuma

42.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 62. nr.; 2013, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Valsts vides dienests izsniedz atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai dedzināšanas iekārtām, kurās mājputnu mēslus izmanto par kurināmo, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, un regulas Nr. 142/2011  6. panta 8. punktā noteiktajām prasībām."

2. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Prasības blakusproduktu transformēšanai biogāzē un kompostēšanai".

3. Papildināt II nodaļu ar 6.1, 6.2, 6.3 un 6.4 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Blakusproduktus kompostē, ievērojot vienu no šādiem parametriem:

6.1 1. regulas Nr. 142/2011  V pielikuma III nodaļas 1. iedaļā noteiktos standarta transformācijas parametrus;

6.1 2. regulas Nr. 142/2011 V pielikuma III nodaļas 2. iedaļā noteiktos alternatīvos transformācijas parametrus;

6.1 3. šo noteikumu 3. pielikumā noteiktos transformācijas parametrus.

6.2 Ja kompostēšana notiek atbilstoši šo noteikumu 6.1 3. apakšpunktā minētajiem parametriem, blakusproduktu apritē iesaistītā persona nodrošina, ka iegūtais komposts tiek laists tirgū tikai Latvijas teritorijā.

6.3 Organisko mēslojumu un augsnes ielabotājus, kas ražoti no komposta, kurš iegūts, ievērojot šo noteikumu 6.1 3. apakšpunktā minētos parametrus, Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē un novērtē kā mēslošanas līdzekļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību.

6.4 Šo noteikumu 6.1 punktā minētās prasības neattiecas uz mājsaimniecībām, kuru teritorijā kompostē blakusproduktus, kā arī to radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus un tos izmanto pašu vajadzībām."

4. Aizstāt 29. punktā skaitli un vārdu "XII pielikuma" ar skaitli un vārdu "XIII pielikuma".

5. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada 17. aprīļa

noteikumiem Nr. 275

Blakusproduktu kompostēšanas metode, ar kuru iegūto kompostu izmanto tikai Latvijas teritorijā

1. Kompostēšanai izmanto tikai šādus materiālus:

1.1. regulas Nr. 1069/2009 13. panta "e" punkta "ii" apakšpunktā minētos blakusproduktus;

1.2.  3. kategorijas ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus;

1.3.  3. kategorijas ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu maisījumus ar regulas Nr. 142/2011 V pielikuma III nodaļas 2. iedaļas 2. punkta "b" apakšpunktā minētajiem blakusproduktiem;

1.4. augu izcelsmes (parka un dārza atkritumu) materiālu maisījumus ar regulas Nr. 142/2011 V pielikuma III nodaļas 2. iedaļas 2. punkta "b" apakšpunktā minētajiem blakusproduktiem.

2. Kompostēšanā ievēro šādus standartus:

| Parametri | Kompostēšanas sistēma |
| --- | --- |
|  | slēgtā reaktorā | slēgtā reaktorā | atklātās vējrindās | atklātās vējrindās | atklātās vējrindās |
| Daļiņu lielums | 40 cm | 6 cm | 40 cm | 25 cm | 20 cm |
| Temperatūra | 60 °C | 70 °C | 60 °C | 65 °C | 55 °C |
| Minimālais atbilstošā temperatūrā noturamais laiks | 2 dienas | 1 stunda | 8 dienas* | 3 dienas | Vismaz 10 dienu* |

Piezīme. * Šajā laikā vējrinda tiek apvērsta vismaz 3 reizes ar ne mazāk kā 2 dienu intervālu.

3. Komposta nogatavošanās fāzē, saglabājot komposta temperatūru 
40–50 °C grādu amplitūdā, komposta ražotājs novērš:

3.1. anaerobu apstākļu veidošanos, kas var rasties pārlieku liela mitruma, materiāla sablīvējuma vai pārlieku lielu vējrindu dēļ;

3.2. kompostējamā materiāla pārlieku izžūšanu;

3.3. kompostējamā materiāla putēšanu tā apvēršanas laikā;

3.4. kompostējamā materiāla sajaukšanos ar citiem blakusproduktiem, vielām vai atkritumiem, kā arī kompostējamā materiāla piesārņojumu, tostarp ar patogēniem mikrobiem;

3.5. sēklu izsēšanu kompostā.

4. Pēc kompostēšanas vējrindās kompostu regulāri mehāniski samaisa vai vējrindās izveido gāzes apmaiņas kanālus, lai nodrošinātu pilnīgu sadalīšanās procesu visā kompostā.

5. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona nodrošina, ka:

5.1. kompostēšana notiek, ievērojot normatīvajos aktos par piesārņojošo darbību veikšanu noteiktās prasības;

5.2. saražotais komposts nesajaucas ar citiem blakusproduktiem, vielām vai atkritumiem un nepiesārņojas;

5.3. komposts atbilst regulas Nr. 142/2011 V pielikuma III nodaļas 3. iedaļas prasībām.

6. Saražoto kompostu:

6.1. laiž tirgū kā organisko mēslojumu vai augsnes ielabotāju;

6.2. izmanto biohumusa (tostarp sliekkomposta, vermikomposta) ražošanai."

Ministru prezidente	Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs 	Jānis Dūklavs