Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2014. gada__________ 						Noteikumi Nr.___

Rīga	(prot.Nr.__  __.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”

Izdoti saskaņā ar

Ēku energoefektivitātes likuma

6.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” (Latvijas Vēstnesis, 2013, 132. nr.) šādus grozījumus:

- Aizstāt visā noteikumu tekstā simbolu „yapk” ar simbolu „(apk”.

- Aizstāt visā noteikumu tekstā simbolu „ydz” ar simbolu „(dz”.

- 9. punktā:

aizstāt formulu „” ar formulu „”;

aizstāt simbolu „θw,o”  ar simbolu „θ kū”.

- Aizstāt 15. punktā vārdu „importēta” ar vārdu „piegādāta”.

- 43. punktā:

aizstāt piektajā formulā simbolu „ηapk” ar simbolu „ηapk, ieg”;

aizstāt sestajā formulā simbolu „ηdz” ar simbolu „ηdz,z”;

aizstāt vārdus un citus apzīmējumus „ηapk – ieguvumu izmantošanas koeficients apkurei saskaņā ar šo noteikumu 99. punktu vai standartu LVS EN ISO 13790:2009 L” ar vārdiem un citiem apzīmējumiem „ηapk, ieg – ieguvumu izmantošanas faktors apkurei saskaņā ar šo noteikumu 127.punktu vai standartu LVS EN ISO 13790:2009 L”;

aizstāt vārdus un citus apzīmējumus „ηdz – ieguvumu izmantošanas koeficients dzesēšanai saskaņā ar šo noteikumu 101. punktu vai standartu LVS EN ISO 13790:2009 L” ar vārdiem un citiem apzīmējumiem „ηdz, z – zudumu izmantošanas faktors dzesēšanai saskaņā ar šo noteikumu 129.punktu vai standartu LVS EN ISO 13790:2009 L”.

- Aizstāt 64.1. apakšpunktā vārdus „nav augstāka” ar vārdiem „neatšķiras vairāk kā”.

- Izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

„66. Vienas zonas aprēķinā apkurei uzstādīto temperatūru nosaka, izmantojot 10.1. vai 10.2. formulu:

| , ja aprēķinā iekļautajām telpām vienāds augstums vai , ja aprēķinā iekļautajām telpām dažādi augstumi. kur: | (10.1) (10.2) |
| --- | --- |

Tapk – uzstādītā temperatūra ēkas vai ēkas zonas apkurei (°C);

Tuzst,apk – ēkas vai ēkas zonas apkures platībām ar atšķirīgiem temperatūras režīmiem uzstādītā temperatūra apkurei (°C), kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.10.apakšnodaļu;

Aapr – aprēķina platība (m2), kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.3.5.apakšnodaļu;

Vapr – aprēķina tilpums (m3), kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.3.5. apakšnodaļu.”.

- Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

„67. Vienas zonas aprēķinā dzesēšanai uzstādīto temperatūru nosaka, izmantojot   11.1 vai 11.2 formulu:

| , ja aprēķinā iekļautajām telpām vienāds augstums. vai , ja aprēķinā iekļautajām telpām dažādi augstumi. kur: | (11.1) (11.2) |
| --- | --- |

Tdz – uzstādītā temperatūra ēkas vai ēkas zonas dzesēšanai (°C);

Tuzst,dz – ēkas vai ēkas zonas dzesēšanas platībām ar atšķirīgiem temperatūras režīmiem uzstādītā temperatūra dzesēšanai (°C), kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.10.apakšnodaļu;

Aapr – aprēķina platība (m2), kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.3.5.apakšnodaļu;

Vapr – aprēķina tilpums (m3), kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.3.5. apakšnodaļu.”.

- Papildināt 5.3.5. apakšnodaļas nosaukumu aiz vārdiem „Aprēķina platības” ar vārdiem „un aprēķina tilpuma”.

- Papildināt noteikumus ar 72.1 punktu šādā redakcijā:

„72.1 Aprēķina tilpums Vapr aprēķināms katras aprēķina platībā Aapr iekļautās telpas laukumu reizinot ar katras aprēķina platībā Aapr  iekļautās telpas vidējo augstumu.”.

- Aizstāt 80. punktā skaitli un vārdu „81.punktu” ar skaitli un vārdu „83.1. apakšpunktu” un skaitli un vārdu „82.punktu” ar skaitli un vārdu „84.1. apakšpunktu”.

- Aizstāt 82.punktā skaitli un vārdu „83. punktu” ar skaitli un vārdu „83.2.apakšpunktu” un vārdus un apzīmējumus „Qdz,ieg – kopējais siltuma ieguvums dzesēšanai (Wh), kurus nosaka saskaņā ar šo noteikumu 84. punktu” ar vārdiem un apzīmējumiem „Qdz,ieg – kopējie siltuma ieguvumi dzesēšanai (Wh), kurus nosaka saskaņā ar šo noteikumu 84.2 apakšpunktu”.

- Aizstāt 85.1. un  85.2. apakšpunktā  simbolu „∑k” ar simbolu „”.

- Aizstāt 87.6. apakšpunktā vārdus un citus apzīmējumus „LVS EN ISO 13789:2008 "Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma pārejas un telpu vēdināšanas radītās siltuma apmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika" (turpmāk – standarts LVS EN ISO 13789: 2008)” ar vārdiem un citiem apzīmējumiem „LVS EN ISO 13789:2013 L "Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltumpārvades un ventilācijas siltumapmaiņas koeficienti. Aprēķināšanas metodika" (turpmāk – standarts LVS EN ISO 13789: 2013 L)”.

- Aizstāt 88.1. un 88.2 apakšpunktā  simbolu „∑k” ar simbolu „”.

- Aizstāt 90. punktā formulu „Hve,k = ρaca qve,k,vid” ar formulu  „Hve,k = =ρaca (∑qve,k,vid)”.

- Svītrot 91. punktā aiz vārdiem „darbības laika daļa” vārdus un simbolus „kuru nosaka pēc tā paša standarta kā qve,k.”.

- Aizstāt 94. un 96. punktā vārdus un citus apzīmējumus „LVS EN ISO 13789:2008” ar vārdiem un citiem apzīmējumiem „LVS EN ISO 13789:2013 L”.

- Aizstāt 100. punktā vārdu „siltumu” ar vārdiem „siltuma plūsmu”.

- 118. punktā:

aizstāt vārdus un citus apzīmējumus „αs,c – absorbcijas koeficients necaurspīdīgās daļas saules starojumam, kuru nosaka saskaņā ar standartu LVS EN ISO 6946:2009 L "Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika" (turpmāk – standarts LVS EN ISO 6946:2009 L)” ar vārdiem un citiem apzīmējumiem „αs,c – necaurspīdīgās daļas saules starojuma absorbcijas koeficients, kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikuma 4. tabulu”;

aizstāt vārdus un citus apzīmējumus „Rse – necaurspīdīgās daļas ārējās virsmas siltuma pretestība (m2 K/W), kuru nosaka saskaņā ar standartu LVS EN ISO 6946:2009 L” ar vārdiem un citiem apzīmējumiem „Rse – necaurspīdīgās daļas ārējās virsmas siltuma pretestība (m2 K/W), kuru nosaka saskaņā ar standartu LVS EN ISO 6946:2009 L "Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika" (turpmāk – standarts LVS EN ISO 6946:2009 L)”.

- Aizstāt 144. punktā vārdus „siltuma bilances proporcija  dzesēšanas daļai” ar vārdiem „dzesēšanas daļas siltuma bilances daļa”.

- Aizstāt 146.1. apakšpunktā  simbolu „Qapk,uzt” ar simbolu „Qapk,n,uzt”.

- Aizstāt 146.2. apakšpunktā simbolu  „Qdz,uzt” ar simbolu „Qdz,n,uzt”.

- Aizstāt 167.2. apakšpunktā vārdus un citus apzīmējumus „LVS EN ISO 12569:2009 L „Ēku siltumizolācija – Gaisa apmaiņas noteikšana ēkās – Iezīmētās gāzes izklīdināšanas metode”” ar vārdiem un citiem apzīmējumiem „LVS EN ISO 12569:2013 „Ēku un materiālu siltumtehniskā veiktspēja. Īpatnējās gaisa plūsmas ātruma noteikšana ēkās. Iezīmētās gāzes izklīdināšanas metode (ISO 12569:2012)””.

- 174. punktā:

aizstāt aiz vārdiem „enerģijas patēriņš” simbolu „kg” ar simbolu „Wh”;

svītrot aiz vārdiem „piegādātajai enerģijai energonesējam i” vārdu saīsinājumus „(kg/Wh)”;

svītrot aiz vārdiem „eksportētajai enerģijai energonesējam i” vārdu saīsinājumus „(kg/Wh)”.

- Izteikt 1. pielikuma 1. un 3. tabulu šādā redakcijā:

1. tabula

| Nr. p.k. | Kurināmais | Konversijas koeficients no zemākās siltumspējas uz augstāko siltumspēju |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dīzeļdegviela | 1,06 |
| 2. | Dabas gāze | 1,11 |
| 3. | Sašķidrinātā naftas gāze | 1,09 |
| 4. | Akmeņogles (antracīts) | 1,04 |
| 5. | Brūnogles (lignīts) | 1,07 |
| 6. | Koksne | 1,08 |
| 7. | Citi kurināmie | 1,10 |

3. tabula

| Nr. p.k. | Energonesējs vai enerģijas avots | Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktors, 10-6 kg/Wh |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kurināmie | Dīzeļdegviela (gāzeļļa/dīzeļeļļa) | 267 |
| 2, |  | Degvieleļļa (kurināmais mazuts) | 279 |
| 3. |  | Dabas gāze | 202 |
| 4. |  | Sašķidrinātā naftas gāze | 227 |
| 5. |  | Akmeņogles (antracīts) | 354 |
| 6. |  | Brūnogles (lignīts) | 364 |
| 7. |  | Koksne | 0 |
| 8. |  | Citi kurināmie1 |  |
| 9. | Elektroenerģija | no elektrotīkliem | 109 |
| 10. |  | no atjaunojamiem energoresursiem | 7 |
| 11. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas | 264 |
| 12. | Aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā enerģija, saules siltumenerģija | 0 |

- Izteikt 4. pielikuma 4. tabulu šādā redakcijā:

4. tabula

| Nr. p.k. | Ēkas zonas izmantošanas veids | Saražotā siltuma plūsma iekārtas darbības laikā Φiek,ier/Aapr (W/m2) | Darbības laika daļa fiek | Vidējā siltuma plūsma no iekārtas Φiek,ier/Aapr (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Birojs | 15 | 0,20 | 3 |
| 2. | Apmācība | 5 | 0,15 | 1 |
| 3. | Veselības aprūpe (stacionāra) | 8 | 0,50 | 4 |
| 4. | Veselības aprūpe (ambulatora) | 15 | 0,20 | 3 |
| 5. | Sabiedriskā ēdināšana | 10 | 0,25 | 3 |
| 6. | Tirdzniecība | 10 | 0,25 | 3 |
| 7. | Publiskas sanāksmes un pasākumi | 5 | 0,20 | 1 |
| 8. | Izmitināšana | 4 | 0,50 | 2 |
| 9. | Ieslodzījuma vieta | 4 | 0,50 | 2 |
| 10. | Sporta nodarbes un pasākumi | 4 | 0,25 | 1 |

- Papildināt noteikumu 5.pielikumu  ar 4. punktu un 4. tabulu šādā redakcijā:

4. Necaurspīdīgās daļas saules starojuma absorbcijas koeficients

4. tabula

| Virsmas raksturojums | Saules starojuma absorbcijas koeficients αs,c |
| --- | --- |
| Sienu virsmas |  |
| — gaišs krāsojums | 0,4 |
| — jauktu toņu krāsojums | 0,6 |
| — tumšs krāsojums | 0,8 |
| — klinkera ķieģeļu siena | 0,8 |
| — gaišu ķieģeļu siena | 0,6 |
| Jumtu (raksturlielumi): |  |
| — ķieģeļu sarkans | 0,6 |
| — tumšas virsmas | 0,8 |
| — metāla (gaišs) | 0,2 |
| — smilšu krāsas bitumena dakstiņi | 0,6 |

- Izteikt 6. pielikuma 1., 2. un 3.  tabulu šādā redakcijā:

1. tabula

| Nr. p.k. | Horizonta leņķis α | D | R/A | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0o | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | 10o | 0,92 | 0,91 | 0,99 |
| 3. | 20o | 0,66 | 0,73 | 0,95 |
| 4. | 30o | 0,47 | 0,60 | 0,92 |
| 5. | 40o | 0,38 | 0,54 | 0,88 |

Apzīmējumi:

D – dienvidi;

R/A – rietumi/austrumi;

Z – ziemeļi

2. tabula

| Nr. p.k. | Pārkares leņķis α | D | R/A | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0o | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | 30o | 0,93 | 0,91 | 0,91 |
| 3. | 45o | 0,81 | 0,79 | 0,80 |
| 4. | 60o | 0,61 | 0,61 | 0,65 |

3. tabula

| Nr. p.k. | Barjeras leņķis β | D | R/A | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0o | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | 30o | 0,94 | 0,91 | 0,99 |
| 3. | 45o | 0,86 | 0,83 | 0,99 |
| 4. | 60o | 0,74 | 0,75 | 0,99 |

Ministru prezidente						L.Straujuma

### Ekonomikas ministrs 	D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs			 			D.Reizniece-Ozola

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Valsts sekretāra vietnieks						J.Spiridonovs

09.06.2015. 09.00

1376

Oša, 67013031

Ilze.Osa@em.gov.lv

Auders, 67013078

Martins.Auders@em.gov.lv

Garkājis, 67013084

Edgars.Garkajis@em.gov.lv

# Footnotes

1	Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regulas Nr.601/2012 
par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK VI pielikumu.