Latvijas Republika

Ekonomikas ministrija

Informatīvais ziņojums „Latvijas Republikas Trešais regulārais ziņojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 22. pantam”

# Ievads

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (turpmāk – Direktīva 2009/28/EK) 22. panta pirmo daļu katra dalībvalsts reizi divos gados iesniedz EK ziņojumu par tādas enerģijas, ko iegūst no atjaunojamajiem energoresursiem (turpmāk – AER), veicināšanas un izmantošanas progresu. Periodā līdz 2021. gada 31. decembrim Latvijai ir noteikts pienākums iesniegt sešus regulāros ziņojumus.

Lai sekmētu kopējā mērķa izpildi saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK, tika izstrādāts rīcības plāns „Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020. gadam” (turpmāk – rīcības plāns), kurā tika noteikti indikatīvie uzdevumi enerģijas, kas ražota izmantojot AER, (turpmāk – AE) daļai katram no enerģijas galapatēriņa veidiem (enerģijas patēriņš apsildei un dzesēšanai, elektroenerģijas ražošanai un transportā), ņemot vērā pieejamo un izmantojamo AER potenciālu Latvijā.

Šis ziņojums izstrādāts, ņemot vērā EK sagatavoto veidlapu, lai nodrošinātu Latvijas Direktīvas 2009/28/EK 22. panta pirmajā daļā minētā pienākuma izpildi un Latvijai būtu iespējams noteiktā termiņā iesniegt EK trešo regulāro ziņojumu par enerģijas, kas ražota no AER, veicināšanas un izmantošanas progresu 2013. un 2014. gadā.

1. No atjaunojamiem resursiem ražotas enerģijas īpatsvars kopumā un atsevišķās nozarēs un tās faktiskais patēriņš iepriekšējos 2 gados (2013. un 2014. g.) (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK I pielikuma A daļu Latvijai vispārējais mērķis no AER saražotas enerģijas īpatsvaram enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā noteikts 40% apmērā. Šis ziņojums atspoguļo situāciju un progresu atjaunojamās enerģijas jomā 2013. un 2014. gadā, ņemot vērā, ka saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK I pielikuma B daļā norādīto indikatīvo līkni Latvijas AE īpatsvara mērķis 2013.-2014. gadam noteikts vidēji 34,82%. Sasniegtais AE īpatsvars 2013.-2014. gadā ir 37,87%, 2013. gadā sasniedzot 37,08% un 2014. gadā sasniedzot 38,65%

Turklāt, katrai dalībvalstij jānodrošina, ka no AER saražotās enerģijas īpatsvars visā transportā 2020. gadā ir vismaz 10% (2013. gadā sasniegti 3,07%, 2014. gadā – 3,23%,) no enerģijas galapatēriņa transportā.

1.tabula.

No atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas īpatsvars nozarēs (elektroenerģija, apsilde un dzesēšana, transports) un kopumā

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| AE-apsilde un dzesēšana (%) | 49,72 | 52,19 |
| AE-elektroenerģija (%) | 48,75 | 51,09 |
| AE-transports (%) | 3,07 | 3,23 |
| Kopējais AE īpatsvars (%) | 37,08 | 38,65 |
| Tostarp no sadarbības mehānisma (%) | 0 | 0 |
| Pārpalikums sadarbības mehānismam (%) | 0 | 0 |

2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, attiecībā uz Direktīvas 2009/28/EK I pielikuma A daļā sasniedzamo AE īpatsvaru ir konstatējams progress, un kopējais AE īpatsvars palielinājies par 1,3 procentu punktiem, Savukārt 2014. gadā, salīdzinājumā ar 2013. gadu, AE īpatsvars ir palielinājies straujāk – par 1,6 procentu punktiem. Sasniegtais AE īpatsvars 2013.-2014. gadā pārsniedz Direktīvas 2009/28/EK I pielikuma B daļā ietverto indikatīvo mērķi par 3,05 procentu punktiem. Tas nozīmē, ka Latvijā 2013.-2014. gadā ir bijis vērojams progress AE plašākā izmantošanā. AE īpatsvara pieaugumu elektroenerģijas sektorā sekmējis atbalsta mehānisms, kas īstenots elektroenerģijas obligātais iepirkuma veidā.

Arī siltumenerģijas sektorā pieaug koģenerācijas staciju un katlumāju, kas izmanto AER, uzstādītā jauda. 2012. gadā to kopējā uzstādītā siltumjauda bija 1171,4 MW, kas veidoja 19,0% no visu katlumāju un koģenerācijas staciju jaudas. Savukārt 2014. gadā kopējā uzstādītā siltumjauda pieauga līdz 1719,8 MW un veidoja 28,4% no kopējās siltumjaudas. Paredzams, ka arī siltumenerģijas sektorā šī pieauguma tendence saglabāsies.

AER izmantojošu katlumāju jaudas pieaugumu ES fondu 2014.-2020.gada darbības periodā plānots sekmēt arī turpmāk, novirzot ES struktūrfondu līdzekļus fosilos energoresursus izmantojošo siltumavotu nomaiņai pret AER izmantojošiem siltumavotiem.

Salīdzinot 2014. gada faktisko katras nozares AE ieguldījumu enerģijas galapatēriņā (1.a tabula) ar rīcības plāna 4.a tabulā paredzēto ieguldījumu, var secināt, ka no AER saražotas siltumenerģijas bruto galapatēriņš apsildē un dzesēšanā pārsniedz plānoto (1148 ktoe) par 6,7%. No AER ražotas elektroenerģijas bruto galapatēriņš 2014. gadā pārsniedz plānoto (316 ktoe) par 3,7%, savukārt no AER ražotas enerģijas galapatēriņš transportā 2014. gadā atpaliek no plānotā (51 ktoe) par 41,6%. Kopējais AE bruto galapatēriņš 2014. gadā pārsniedz plānoto (1510 ktoe) par 4,2%.

1.a tabula.

Aprēķinu tabula par katras nozares atjaunojamās enerģijas ieguldījumu enerģijas galapatēriņā (tūkst. tonnu naftas ekv.)

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| (A) AE bruto galapatēriņš apsildē un dzesēšanā | 1165,1 | 1224,4 |
| (B)No AE ražotas elektroenerģijas bruto galapatēriņš | 317,1 | 327,6 |
| (C) No AE ražotas enerģijas galapatēriņš transportā | 27,3 | 29,8 |
| (D) Kopējais AE bruto galapatēriņš | 1500,9 | 1574,0 |
| (E) AE pārvedums uz citām dalībvalstīm | 0 | 0 |
| (F) AE pārvedums no citām dalībvalstīm un trešām valstīm | 0 | 0 |
| (G) AE patēriņš attiecībā pret mērķi (D)-(E)+(F) | 1500,9 | 1574,0 |

1.b tabula.

Kopējais faktiskais ieguldījums (uzstādītā jauda, bruto saražotā elektroenerģija) no katras atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas Latvijā, lai sasniegtu obligātos 2020. gada mērķus un indikatīvās starpposma līknes rādītājus attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvaru elektroenerģijas jomā

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | MW | GWh | MW | GWh |
| Hidroenerģija: | 1589 | 3059,8 | 1590 | 3001,3 |
| neakumulējoša | 1589 | 2912,0 | 1590 | 1 993,6 |
| <1MW | 28 | 53,1 | 29 | 63,9 |
| 1MW–10 MW | 1 | 4,7 | 1 | 4,4 |
| >10MW | 1560 | 2854,2 | 1560 | 1 925,3 |
| akumulējoša | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jaukta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģeotermālā enerģija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saules enerģija: | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| fotoelementi | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| koncentrēta saules enerģija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viļnu, plūdmaiņas, okeāna enerģija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vēja enerģija: | 67 | 126,3 | 69 | 139,7 |
| sauszemes | 67 | 120,0 | 69 | 141,0 |
| jūras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biomasa: | 108 | 501,3 | 121 | 669,0 |
| cietā biomasa | 55 | 214,7 | 63 | 318,9 |
| biogāze | 53 | 286,6 | 58 | 350,0 |
| bioloģiskie šķidrie kurināmie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | 1764 | 3687,5 | 1780 | 3810,0 |
| tostarp koģenerācija |  | 494,6 |  | 667,0 |

Salīdzinot AE tehnoloģiju elektrostaciju kopējo faktiski uzstādīto elektrisko jaudu apjomu 2014. gadā pret rīcības plānā prognozēto uzstādītās elektriskās jaudas apjomu 2014. gadā, jāsecina, ka kopumā ir redzams faktiskās uzstādītās elektriskās jaudas pārsniegums (plānots rīcības plānā – 1713 MW, faktiskā uzstādītā elektriskā jauda – 1780 MW).

1.c tabula.

Kopējais faktiskais ieguldījums (enerģijas galapatēriņš) no katras atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas Latvijā, lai sasniegtu obligātos 2020. gada mērķus un indikatīvās starpposma līknes rādītājus attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvaru apsildē un dzesēšanā (tūkst. tonnu naftas ekv.)

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Ģeotermālā enerģija (neskaitot zemas temperatūras ģeotermālo enerģiju siltumsūkņiem) | 0 | 0 |
| Saules enerģija | 0 | 0 |
| Biomasa: | 1165,1 | 1224,4 |
| cietā biomasa | 1143,0 | 1197,7 |
| biogāze | 22,1 | 26,7 |
| bioloģiskie šķidrie kurināmie | 0 | 0 |
| Siltumsūkņu atjaunojamā enerģija: - tostarp aerotermālā - tostarp ģeotermālā - tostarp hidrotermālā | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| KOPĀ | 1165,1 | 1224,4 |
| Tostarp centralizētā siltumapgāde | 168,1 | 203,4 |
| Tostarp biomasa mājsaimniecībās | 577,9 | 568,0 |

1.d tabula.

Kopējais faktiskais ieguldījums no katras atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas Latvijā, sasniedzot obligātos 2020. gada mērķus un indikatīvās starpposma līknes rādītājus attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvaru transportā (tūkst. tonnu naftas ekv.) ,

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Bioetanols un bio-ETBE | 6,3 | 6,1 |
| Tostarp biodegvielas atbilstoši 21. panta 2. punktam | 0 | 0 |
| Tostarp imports | 4,7 | 5,9 |
| Biodīzeļdegviela | 12,4 | 15,9 |
| Tostarp biodegvielas atbilstoši 21. panta 2. punktam | 0 | 0 |
| Tostarp imports | 0 | 0 |
| Ūdeņradis no atjaunojamajiem resursiem | 0 | 0 |
| Atjaunojama elektroenerģija | 4,8 | 4,5 |
| Tostarp autotransports | 2,5 | 2,2 |
| Tostarp cits transports | 2,3 | 2,3 |
| Citi (piemēram, biogāze, augu eļļa utt.) - precizēt | 0 | 0 |
| Tostarp biodegvielas atbilstoši 21. panta 2. punktam | 0 | 0 |
| KOPĀ | 23,5 | 26,5 |
| KOPĀ | 27,3 | 29,8 |

2. Pasākumi, kas veikti iepriekšējos 2 gados un/vai ko ir plānots veikt valsts līmenī, lai sekmētu no atjaunojamiem resursiem ražotas enerģijas pieaugumu, ņemot vērā indikatīvo līkni valsts atjaunojamo energoresursu mērķu sasniegšanai, kā izklāstīts atjaunojamās enerģijas valsts rīcības plānā.  (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

# 2. tabula. Visu rīcībpolitiku un pasākumu pārskats

| Pasākuma nosaukums un atsauce | Pasākuma veids* | Gaidāmie rezultāti** | Mērķa grupa un/ vai darbības joma*** | Esošs vai plānots**** | Pasākuma sākuma un beigu datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā (MK 16.03.2010. noteikumi Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību") | Finansiāls/ regulatīvs | AE izmantošanas un enerģijas, kas ražota no AER konkurētspējas veicināšanai. | Komersanti, kuri elektroenerģiju ražo vai plāno ražot no AER elektrostacijā LV teritorijā, izmantojot: hidroenerģiju, biogāzi, jebkāda veida cietu vai šķidru biomasu, vēja enerģiju, saules enerģiju. | Esošs | Sākot ar 2007. gada 22. augustu. Šobrīd piešķirto obligātā iepirkuma tiesību ietvaros provizoriskais atbalsta beigu termiņš ir 2037. gads. |
| Koģenerācijas elektrostacijā ražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums (MK 10.03.2009. noteikumi Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”) | Finansiāls/ regulatīvs | Elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas procesā veicināšana, izmantojot AER. | Elektroenerģijas ražotājs, kas elektroenerģiju ražo augstas efektivitātes koģenerācijas elektrostacijās. | Esošs | Sākot ar 2006. gada 11. novembri. Šobrīd piešķirto obligātā iepirkuma tiesību ietvaros provizoriskais atbalsta termiņš ir 2032. gads. |
| Tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu (MK 10.03.2009. noteikumi Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”). | Finansiāls/ regulatīvs | Elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas procesā veicināšana, izmantojot AER. | Elektroenerģijas ražotājs, kas elektroenerģiju ražo augstas efektivitātes koģenerācijas elektrostacijās. | Esošs | Sākot ar 2009. gada 18. martu. Šobrīd piešķirto tiesību saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu ietvaros atbalsta termiņš ir 2028. gads. |
| Akcīzes nodokļa samazinātā likme (Likums „Par akcīzes nodokli”) | Finansiāls | Biodegvielas izmantošanas veicināšana | Samazinātas akcīzes nodokļa likmes tiek piemērotas šādiem degvielas veidiem: - bezsvina benzīnam un etilspirta maisījumam, kurā etilspirts ir no 70 līdz 85 tilpumprocenti (ieskaitot) (E85); - rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas (B100). | Esošs | Sākot ar 2004.gada 1.maiju |
| Obligātais biodegvielas piejaukums fosilai degvielai 4,5 – 5 tilpumprocentu apmērā no kopējā gala produkta daudzuma (MK 26.09.2000. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”) | Regulatīvs | Biodegvielas ražošanas un patēriņa veicināšana, lai līdz 2010. gada 31. decembrim sasniegtu Biodegvielas likuma 5,75% noteikto mērķi no kopējā tautsaimniecībā esošā transportam paredzētās degvielas daudzuma. | Latvijā ir atļauts realizēt dīzeļdegvielu tikai ar biodīzeļdegvielas saturu 4,5-5 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma, kā arī benzīnu ar pievienotu bioetanolu 4,5-5 tilpumprocenti no kopējā benzīna tilpuma. Prasība par obligāto 5% biodegvielas piejaukumu neattiecas uz arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4.klases dīzeļdegvielu. Obligātais biodegvielas piejaukums attiecas uz mērenā klimata apstākļos izmantojamo A, B, C, D, E, un F kategorijas dīzeļdegvielu un 95.markas benzīnu. | Esošs | Sākot ar 2009.gada 1.oktobri |
| Nodokļa atvieglojums. (Likums „Elektroenerģijas nodokļa likums”) | Finansiāls |  | Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka no nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kas iegūta: 1) no AER; 2) HES; 3) koģenerācijas elektrostacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem. | Esošs | Sākot ar 2007.gada 1.janvāri |
| Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” | Finansiāls | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Nacionālā klimata politika” mērķis ir atbalstīt Latviju visaptverošas nacionālās klimata politikas izstrādē, kas ietver ES emisiju tirdzniecības sistēmā neiekļautos sektorus emisijas jautājumos un visus pārējos sektorus klimata pārmaiņu pielāgošanas jautājumos. | Kopējais programmai pieejamais finansējums ir EUR 11 205 406 ekvivalents latos, tai skaitā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 10 365 000 ekvivalents latos un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums EUR 840 406 ekvivalents latos. | Esošs, papildina rīcības plānu | Projektu ieviešanas noslēgums plānots 2016.gada beigās |
| Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programma “Inovācijas zaļās ražošanas jomā” | Finansiāls | Paredzēts, lai veicinātu AE ražošanu, „zaļu” un energoefektīvu preču un materiālu ražošanu, „tīras” enerģijas izmantošanu transportā, ūdensapgādē, atkritumu apstrādē, ekodizainam vai citiem uzlabojumiem produktos, tehnoloģijās vai procesos citās sfērās, kas dod ieguldījumu energoefektivitātē, samazina emisijas vai resursu patēriņu. | Programmas kopējais finansējums – 12 586 667 EUR. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums – 11 328 000 EUR. Latvijas valsts finansējums – 1 258 667 EUR. | Esošs, papildina rīcības plānu | 2009.- 2014.gads |
| Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma | Regulatīvs | AE izmantošana pašpatēriņam mājsaimniecībās | Elektroenerģijas galalietotāji | Esošs, papildina rīcības plānu | Sākot ar 2014.gada 1.janvāri. |
| AER izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība (MK 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr. 165 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība””) | Finansiāls (Kohēzijas fonds) | Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no AER, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa. Aktivitātes ietvaros atbalstu saņēmuši 10 projekti, kuros paredzēta jaunu koģenerācijas staciju būvniecība, aizstājot esošās stacijas, kas izmanto fosilo kurināmo, un esošo rekonstrukcija šķeldas vai biomasas izmantošanai. | Siltumenerģijas un elektroenerģijas lietotāji, pašvaldības un komersanti. | Esošs | Projektu īstenošana pabeigta 2015.gadā. |
| Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (MK 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām”) | Finansiāls (Kohēzijas fonds) | Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai citu veidu kurināmiem. | Siltumenerģijas lietotāji, pašvaldības un komersanti. | Esošs | Projektu īstenošana līdz 2016.gada 31.martam. |
| Elektromobilitātes attīstības plāns (Ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.129 apstiprinātais “Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam” | Regulatīvs | Nodrošināt plašāku elektrisko transportlīdzekļu izmantošanu | Transportlīdzekļu vadītāji | Esošs, papildina rīcības plānu | 2014.-2016.gads |
| Alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanas plāns (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu nosacījumiem) | Regulatīvs | Alternatīvo degvielu infrastruktūras izveide, tādejādi veicinot ar alternatīvo degvielu darbināmu transportlīdzekļu izmantošanu un izplatību. | Transportlīdzekļu vadītāji | Plānots, papildina rīcības plānu | No 2020.gada |
| Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumu “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.268 « Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" » | Finansiāls | Elektroenerģijas ražošana līdz 40 MW | Atbalsta saņēmēji komersanti, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju. | Projekti uzraudzības periodā | 2010.-2013.gads. |
| Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, III kārta | Finansiāls | AER tehnoloģiju izmantošanas pieaugums; SEG emisiju samazinājums | Enerģijas galalietotāji: komersanti, ārstniecības iestādes, izglītības un kultūras iestādes. | Esošs, papildina rīcības plānu | 21.06.2013. – 30.06.2014. |
| Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, IV kārta | Finansiāls | AER tehnoloģiju izmantošanas pieaugums; SEG emisiju samazinājums | Enerģijas galalietotāji: komersanti, ārstniecības iestādes, izglītības un kultūras iestādes. | Esošs, papildina rīcības plānu | 03.02.2014. – 30.04.2015. |
| Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, V kārta | Finansiāls | AER tehnoloģiju izmantošanas pieaugums; SEG emisiju samazinājums | Enerģijas galalietotāji: komersanti, ārstniecības iestādes, izglītības un kultūras iestādes. | Esošs, papildina rīcības plānu | 01.07.2014. – 29.05.2015. |
| Izstāde “Vide un enerģija 2013” | Neregulatīvs | Sabiedrības informētības palielināšanās par AER tehnoloģiju izmantošanu un SEG emisiju samazināšanu | Enerģijas ražotāji un galalietotāji | Esošs, papildina rīcības plānu | 17.10.2013.-20.10.2013. |
| Izstāde “Vide un enerģija 2014” | Neregulatīvs | Sabiedrības informētības palielināšanās par AER tehnoloģiju izmantošanu un SEG emisiju samazināšanu | Enerģijas ražotāji un galalietotāji | Esošs, papildina rīcības plānu | 16.10.2014.-19.10.2014. |
| Izstāde “Vide un enerģija 2015” | Neregulatīvs | Sabiedrības informētības palielināšanās par AER tehnoloģiju izmantošanu un SEG emisiju samazināšanu | Enerģijas ražotāji un galalietotāji | Esošs, papildina rīcības plānu | 15.10.2015.-18.10.2015. |
| Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos | Finansiāls | AER tehnoloģiju izmantošanas pieaugums; SEG emisiju samazinājums | Enerģijas galalietotāji: atvasinātas publiskas personas, valsts kapitālsabiedrības, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, reliģiskas organizācijas un valsts vai pašvaldības dibināta kultūras institūcijas. | plānots | 2015.-2018. |

* Norādīt, vai pasākums ir (galvenokārt) regulatīva, finansiāla vai neregulatīva (piemēram, informācijas kampaņa) rakstura.

**Gaidāmais rezultāts — tendences maiņa, uzstādītā jauda (MW; t/g.), saražotā enerģija (tūkst. tonnu naftas ekv.).

***Pasākuma mērķauditorija: investori, galalietotāji, publiskā pārvalde, plānotāji, arhitekti, uzstādītāji utt. vai attiecīgā darbības joma/nozare: biodegvielas ražošana, dzīvnieku mēslu izmantošana enerģētikā utt.

**** Vai šis pasākums aizstāj vai papildina VRPAEJ 5. tabulā ietvertos pasākumus?

2.a Izklāstīt progresu, kas panākts, vērtējot un uzlabojot administratīvās procedūras, lai novērstu reglamentējošos un nereglamentējošos šķēršļus atjaunojamās enerģijas attīstībai. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

Turpinot analīzi par vēsturiski īstenotās politikas ietekmi un sekām uz Latvijas ekonomikas konkurētspēju un iedzīvotāju maksātspēju, tika identificēta nepieciešamība uzlabot administratīvās procedūras MK noteikumos Nr.221 un MK noteikumos Nr.262. Vienlaikus, veicot administratīvo procedūru analīzi citos spēkā esošajos un ar AER nozari piekritīgajos normatīvajos aktos, netika identificēta nepieciešamība tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Ņemot vērā identificēto komersantu negodprātīgu rīcību risku, 2013. gadā tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr.221 un MK noteikumos Nr.262, kuri paredzēja papildu mehānismu atbalstīto elektrostaciju darbības pārbaudei – kontroles grupas ieviešanu. Kontroles grupai ir tiesības veikt pārbaudes, lai identificēt iespējamu negodprātīgu komersantu rīcību sekojošās augsta riska jomās:

- stacijās koģenerācijas režīmā izmantotā kurināmā sastāvs, apjoms un kvalitāte;

- elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņa apjoms;

- koģenerācijas iekārtas darba stundu skaits gadā;

- lietotājiem nodotais/pārdotais lietderīgās (efektīvi izlietotās) siltumenerģijas apjoms;

- koģenerācijas iekārtā izmantotās informācijas sistēmas drošība (ja tāda ir ieviesta).

Vienlaikus ar grozījumiem MK noteikumos Nr.221, tie tika papildināti ar tiesību normu, kas komersantiem uzliek par pienākumu iesniegt EM būvatļaujas kopiju un iesniegt kredītiestādes izziņu par kredīta piešķiršanu, vai kredītiestādes izziņu, kas apliecina, ka komersantam ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi. Šo papildu prasību ieviešana ļāva iegūt ticamu informāciju enerģijas sektora plānošanā, kas ir īpaši būtiski, izvērtējot un prognozējot esošās atbalsta sistēmas devumu valsts AE mērķa izpildē un nepieciešamības gadījumā izstrādājot jaunu atjaunojamās enerģijas atbalsta mehānismu.

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma cena ir balstīta uz cenu formulu un viens no tās elementiem ir piesaiste regulatora apstiprinātā dabasgāzes tirdzniecības gala tarifam bez pievienotās vērtības nodokļa, kas mainās katru mēnesi un ir atkarīga no dabasgāzes tirdzniecības cenas līmeņa. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ekodoma” 2013. gadā veiktajā pētījumā secināts, ka OIK formulu pamatotības izvērtējums rāda, ka esošā atbalsta piesaiste dabasgāzes cenai biomasas un biogāzes koģenerācijas stacijām nav pamatota.

Nolūkā nodrošināt obligātā iepirkuma izmaksu nepalielināšanos neprognozējamā dabasgāzes tirdzniecības tarifa pieauguma rezultātā, 2014. gadā tika veikti grozījumus MK noteikumos Nr.221 un MK noteikumos Nr.262, kuri paredzēja ierobežot obligātā iepirkuma cenas noteikšanas formulās iekļautās komponentes, proti, dabasgāzes cenas mainību, fiksējot šīs komponentes maksimālo robežvērtību 2014. gada marta dabasgāzes tirdzniecības tarifa līmenī (277,46 EUR/tūkst. n.m3).

Veiktie grozījumi ierobežoja elektroenerģijas ražotājiem sniegtā atbalsta pieauguma risku, mazināja to iespējamo pārsubsidācijas risku, novērsa neprognozēta elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku visiem lietotājiem, ņemot vērā, ka izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji, kā arī nodrošināja skaidrību investoriem.

Ņemot vērā esošā ar MK noteikumiem Nr.221 un MK noteikumiem Nr.262 izveidoto atbalsta mehānisma ietvara neatbilstību no 2014.gada 1.jūlijā spēkā esošajām Pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.-2020. gadam (2014/C 200/01)  ietvertajiem nosacījumiem, šobrīd spēkā esošā MK noteikumu Nr.221 un MK noteikumu Nr.262 redakcija paredz, ka līdz 2020. gada 1. janvārim jauni ražotāji nevar kvalificēties atbalsta saņemšanai (tiesību saņemšanai pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību garantētas maksas par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saņemšanai). Līdz ar to, lai novērstu situāciju, kurā Latvija īsteno Eiropas Savienības valsts atbalsta regulējumam neatbilstošu atbalsta mehānismu, atbalsta mehānisms, kas īstenots obligātā elektroenerģijas iepirkuma vai garantētas maksas veidā par uzstādīto jaudu, apturēts. Vienlaikus līdz 2020.gadam noteiktais moratorijs neietekmē tos komersantus, kas jau darbojas atbalsta mehānismā.

Lai mazinātu šķēršļus un veicinātu kliedētās atjaunojamās enerģijas ražošanas attīstību un AE patēriņu mājsaimniecībās ar Elektroenerģijas tirgus likuma 30.1 pantu  no 2014. gada 1. janvāra tika ieviesta elektroenerģijas neto norēķinu sistēma mājsaimniecībām, kas ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, izmanto saules baterijas vai vēja ģeneratorus. Tā nosaka kārtību, kādā kārtojami maksājumi par patērēto elektroenerģiju un kādā sadales sistēmas operators veic ieskaitu par mājsaimniecības lietotāja patērēto elektroenerģiju un saražoto elektroenerģiju, kas nodota sadales sistēmas operatora tīklā.

Ja saskaņā ar patērētā un saražotā elektroenerģijas apjoma aprēķinu mājsaimniecības lietotājs sadales sistēmas operatora tīklā ir nodevis vairāk elektroenerģijas nekā patērējis, attiecīgo elektroenerģijas apjomu ieskaita nākamajā elektroenerģijas norēķinu periodā kalendāra gada ietvaros. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu piemēro tikai norēķiniem par mājsaimniecības lietotāja patērēto elektroenerģiju, bet nepiemēro norēķiniem par saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem maksājumiem.

2.b Izklāstīt pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas elektroenerģijas pārvadi un sadali un lai uzlabotu sistēmu vai noteikumus, kā tiek segtas un sadalītas izmaksas, kas saistītas ar pieslēgšanos tīklam un tīkla jaudas palielinājumu. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Elektroenerģijas ražotāju pieslēgšanu tīklam regulē Elektroenerģijas tirgus likums. Elektroenerģijas tirgus likuma 8. pants nosaka sistēmas operatora darbību, regulē elektroenerģijas sistēmas īpašnieka darbības uzraudzību. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 8. panta otrai daļai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) nosaka vienotus sistēmas pieslēguma noteikumus ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku.

Elektroenerģijas tirgus likuma 9. panta otrajā daļā ir paredzēts, ka sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora noteiktajiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem. Ar Regulatora 2012. gada 22. februāra padomes lēmumu Nr.1/6 apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" tiek paredzēti vienoti sistēmas pieslēguma noteikumi un pieslēguma maksas noteikšanas metodika elektroenerģijas ražotājiem. Regulatora noteikumu 2.3.apakšpunkts, 7. punkts un 10. punkts nosaka, ka ražošanas iekārtām jābūt pieslēgtām atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un ekonomiski pamatotām izmaksām. Līdz ar to  ražotāju ietekme tiek novērtēta, izsniedzot tam tehniskos noteikumus, kas arī cita starpā atspoguļo arī pieslēguma izbūves izmaksās. Papildus iepriekšminētajam Latvijas lielākais sadales sistēmas operators AS „Sadales tīkls”, kas sniedz sadales sistēmas operatora pakalpojumus 99% no valsts teritorijas, piemēro jaunu pieslēguma un slodzes izmaiņu regulējumu mikroģeneratora pieslēgumiem, kas ļauj relatīvi vienkāršā veidā mājsaimniecību lietošanā ekspluatācijā ieviest ražošanas iekārtas, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, piemēram, saules baterijas un nelielas jaudas vēja ģeneratorus.

Pārskata periodā netika identificēta tiesiskā regulējuma izmaiņu nepieciešamība, lai nodrošinātu no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas elektroenerģijas pārvadi un sadali un izmaksu, kas saistītas ar pieslēgšanos tīklam un tīkla jaudas palielinājumu, segšanu un sadalīšanu izmaksas.

Svarīgs priekšnoteikums jaunu AE ražotāju ienākšanai tirgū ir nacionālās enerģētikas infrastruktūras attīstība. Elektroenerģijas sadales tīklos pārskata periodā ievērojamu izmaiņu nav. Pārvades sistēmā turpinājās 2010. gadā uzsākta Latvijas rietumu reģiona pārvades tīkla stiprināšanas (Kurzemes loks) projekta īstenošana.

Projekts „Kurzemes loks” sastāv no 3 etapiem:

- 330kV kabeļa izbūve Rīgā starp Imantu un TEC1 paaugstinot Rīgas energoapgādes drošumu un nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru Kurzemes loka 330kV līniju pieslēgšanai apakšstacijai Imanta.

- 330kV līnijas izbūve Grobiņa (Liepāja)-Ventspils;

- 330kV līnijas izbūve Ventspils –Imanta (Rīga).

Pirmais etaps: 330 kV kabeļa izbūve starp apakšstaciju „Rīgas TEC-1” ar apakšstaciju „Imanta”, bija pabeigta 2013.gada 25.septembrī. Tas pastiprināja Rīgas elektroapgādes drošumu un stabilitāti, kā arī nodrošināja Latvijas centrālās daļas tīklu un ģenerācijas stabilāku pieslēgumu Kurzemes lokam. Ar šā posma realizāciju un pēc Kurzemes loka izbūves tiks likvidēta elektrisko savienojumu „šaurā vieta” starp Latvijas centru un Rietumiem, kas dažos gadījumos, nepietiekamās kapacitātes dēļ, ierobežo elektroenerģijas apjoma tranzīta plūsmas.

Otrais etaps: 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnija Grobiņa–Ventspils – ir ieslēgta  zem sprieguma 2014.gada 1.jūlijā. Projekts bija uzsākts 2010.gadā un visi darbi tika noslēgti 2014. gada jūnijā. Otrā etapa kopējās izmaksas ir 63,8 miljoni eiro. Kurzemes loka posma Grobiņa – Ventspils jaunā 330 kV elektropārvades līnija ievērojami paaugstina energoapgādes drošumu Latvijā un Kurzemē.

Trešais etaps paredz noslēgt Kurzemes loka izbūvi ar posmu Ventspils – Tume – Imanta. Līdz ar to tiks radīts pamats stabilam un drošam elektroapgādes posmam. Ir pabeigtas IVN un trases izpētes aktivitātes un 2014.gada novembrī Kurzemes loka posma „Ventspils-Tume-Imanta” izbūvei ir piešķirts Eiropas līdzfinansējums 45% apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (Connecting Europe Facility) līdzekļiem. „Ventspils-Tume-Imanta” posma realizācija ir uzsākta 2014.gada decembrī. Ventspils-Tume-Imanta posmu un līdz ar to  kopējo Kurzemes loka projektu plānots pabeigt 2019.gadā.

Enerģētikas infrastruktūras projekta „Kurzemes loks” īstenošanas rezultātā paaugstināsies Kurzemes reģiona un Kurzemes novada pilsētu patērētāju elektroapgādes drošums, tiks nodrošināta infrastruktūra pieaugošajai elektriskajai slodzei Kurzemes reģionā, kā arī tiks nodrošināts jaunu elektroenerģijas lietotāju elektroietaišu pieslēgšanas potenciāls, kas dos iespēju pievienot jaunas vēja elektrostaciju jaudas sauszemē un jūrā, kas plānotas Kurzemes reģionā. Šī projekta īstenošana radīs pamatu vēja parku attīstībai Kurzemes piekrastē.

3. Sniegt informāciju par atbalsta shēmām un citiem līdzekļiem, kas ieviesti, lai veicinātu no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas izmantošanu, kā arī ziņot par izmaiņām izmantotajos līdzekļos attiecībā uz atjaunojamās enerģijas valsts rīcības plānā noteiktajiem līdzekļiem. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Akcīzes nodokļa atvieglojums biodegvielai

Ņemot vērā, ka biodegvielu ražošanas izmaksas un tādējādi cenas mazumtirdzniecībā līdz šim ir bijušas augstākas kā fosilajai degvielai, saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” no 2006. gada biodegvielai un tās maisījumiem ar fosilo degvielu (B100, E85, B30) atkarībā no biodegvielas daudzuma degvielā tika piemērotas samazinātas akcīzes nodokļa likmes (skat. 3a.tab.). Samazinātās akcīzes nodokļa likmes vienādi tiek piemērotas kā iekšzemē saražotajai, tā arī no citām ES dalībvalstīm ievestajai biodegvielai un tās maisījumiem ar fosilo degvielu.

3.a tabula

Akcīzes nodokļa likmes degvielām Latvijā, EUR/1000 litriem

| Degviela | 2013/2014 |
| --- | --- |
| Svinu nesaturošs benzīns | 411,21 |
| Svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts (bio 5%) (E5) | 411,21 |
| Svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts (bio 85%) (E85) | 123,36 |
| Dīzeļdegviela | 332,95 |
| Dīzeļdegviela (bio 5-30%) (B5) | 332,95 |
| Dīzeļdegviela (bio vismaz 30%) (B30) | 233,35 |
| Biodīzeļdegviela (B100) | 0 |

Avots: VID un likums ”Par akcīzes nodokli”.

Ievērojot valsts atbalsta kontroles normas, minētais valsts atbalsta pasākums tika paziņots EK un atbilstoši tā brīža spēkā esošajam ES valsts atbalsta regulējumam ar EK 2012. gada 18. jūnija lēmumu valsts atbalsta lietā (Nr.SA.33517 (2011/N)) samazinātas akcīzes nodokļa likmes pasākums no Eiropas Komisijas puses tika saskaņots kā saderīgs ar ES iekšējo tirgu, valsts atbalstu atļaujot sniegt līdz 2013.gada 31.decembrim.

Biodegvielas obligātais piejaukums

Lai veicinātu biodegvielas patēriņu Latvijā atbilstoši Biodegvielas likuma nosacījumiem, ar 2009. gada 1. oktobri tika ieviests obligātais 5% biodegvielas piejaukums fosilajai degvielai. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.332 Latvijā 95.markas benzīnu atļauts realizēt tikai tad, ja pievienotā bioetanola saturs ir 4,5–5 tilpumprocenti no kopējā benzīna tilpuma un dīzeļdegvielu (tai skaitā mērenā klimata apstākļos izmantojamu A, B, C, D, E, F kategorijas dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2014) tikai ar biodīzeļdegvielas (kas iegūta no rapšu sēklu eļļas) saturu 4,5-5 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma. Šīs prasības gan neattiecas uz:

- 98.markas benzīnu;

- benzīnu, kuru izmanto sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteles aizdedzi, ja sacīkšu sporta automašīna noteiktā kārībā ir reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir atzīme “sporta”;

- benzīnu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos;

- dīzeļdegvielu, kuru izmanto jūras transporta flotes kuģu dzinējos;

- dīzeļdegvielu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos;

- arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4.klases dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2014.

Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums no AER ražotai elektroenerģijai

Saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likuma 5. pantu galalietotājam piegādātai elektroenerģija elektroenerģijas nodokli aprēķina pēc likmes 1,01 EUR par megavatstundu.

Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.panta pirmajā daļā ir noteikti elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumi elektroenerģijai, kas ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, tostarp, HES, un augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās.

Savukārt Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.panta otrajā daļā ir noteikts, ka no elektroenerģijas nodokļa atbrīvo elektroenerģiju, ko izmanto:

- elektroenerģijas ražošanai;

- siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā;

- preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos;

- mājsaimniecību lietotāji.

Elektroenerģijas, kas ražota no AER, obligātais iepirkums

Atbalsts elektroenerģijas ražošanai no AER, kas Latvijā tiek īstenots obligātā elektroenerģijas iepirkuma veidā tiek īstenots kopš 2007. gada. Ražotājiem, kuri elektroenerģijas ražošanai izmanto AER, bija iespēja kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros par garantēto obligāto iepirkuma cenu (feed-in tariff). Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cenas ir atkarīgas no izmantotā energoresursa veida, uzstādītās jaudas, stacijas nostrādāto stundu skaita, kā arī dabasgāzes tirdzniecības cenas. Ņemot vērā, ka elektroenerģijai konkrētajā ražošanas brīdī ir sava tirgus vērtība, kompensēta jeb subsidēta tiek starpība starp saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma cenu un tirgus cenu. Tas nodrošina elektroenerģijas ražotājam konkrētu iepirkuma cenu neatkarīgi no tirgus cenas.

Visas obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas sedz galalietotāji proporcionāli to patēriņam un šo izmaksu iekasēšanu no elektroenerģijas galalietotājiem Latvijā īsteno elektroenerģijas tirgū darbojošās kapitālsabiedrības..

Obligātā iepirkuma tiesību piešķiršana esošā atbalsta mehānisma ietvaros jauniem ražotājiem ir apturēta līdz 2020. gada 1. janvārim (skat. 2a apakšnodaļu).

3.b tabula

Vidējās no AER ražotas elektroenerģijas cenas par vienību (EUR/MWh) obligātā iepirkuma ietvaros

| Elektrostaciju veids | 2013. gads | 2014. gads |
| --- | --- | --- |
| Hidroelektrostacijas | 180,69 | 180,15 |
| Vēja ektrostacijas | 106,90 | 107,29 |
| Biomasas stacijas | 175,14 | 168,54 |
| Biogāzess stacijas | 189,28 | 185,94 |
| Vidēji: | 169,98 | 170,34 |

Avots: Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM)

Garantēta maksa par AER izmantojošā koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu

MK noteikumiem Nr.221 nosaka arī kārtību, kādā komersanti var kvalificēties tiesību iegūšanai saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā, tai skaitā, kas izmanto AER, uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī kārtību, kādā nosakāma maksa par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu atkarībā no ražošanas tehnoloģijas, izmantojamā kurināmā un koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās elektriskās jaudas, kā arī kārtība, kādā šī maksa veicama.

Tiesības saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā, kas izmanto AER, uzstādīto elektrisko jaudu ir tikai vienam komersantam – SIA „Fortum Jelgava”, kuras biomasas koģenerācijas stacija ar uzstādīto elektrisko jaudu 23 MW 2013.gada 24. septembrī tika nodota ekspluatācijā un 2013. gadā garantētās maksas par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu ietvaros saņēma 1 290 633,63 EUR (par nepilnu darbības gadu), savukārt 2014. gadā 5 162 556,96 EUR.

Tiesību saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu piešķiršana esošā atbalsta mehānisma ietvaros jauniem ražotājiem ir apturēta līdz 2020. gada 1. janvārim (skat. 2a apakšnodaļu).

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa atvieglojums no AER ražotai elektroenerģijai

Lai ierobežotu straujo AER un koģenerācijas atbalsta mehānisma izmaksu pieaugumu, kas būtu jākompensē elektroenerģijas lietotājiem, Saeima 2013. gada 6. novembrī pieņēma Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumu (turpmāk – SEN likums), kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī. Minētais likums ieviests kā viens no kompleksu pasākumu pakotnes tālākas elektroenerģijas cenas pieauguma novēršanai. SEN likums nosaka subsidētās elektroenerģijas nodokļa (turpmāk - SEN) objektu, nodokļa maksātājus, nodokļa likmi, subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistra izveidošanas un uzturēšanas kārtību, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbildību par SEN likuma pārkāpumiem.

SEN tiek piemērots ieņēmumiem par pārdoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī ieņēmumiem no garantētās maksas par stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

SEN ir noteiktas trīs dažādas likmes:

  - 15% fosilos energoresursus izmantojošām koģenerācijas stacijām;

  - 10% AER izmantojošām stacijām;

  - 5% stacijām, kas atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem:

1) augstas efektivitātes dabas gāzes koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu līdz 4 MW vai arī stacijas, kas izmanto AER bez jaudas ierobežojuma, kuras nodrošina ar siltumenerģiju centralizētās siltumapgādes sistēmas;

2) augstas efektivitātes koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu līdz 4 MW, kas vismaz 30% elektroenerģijas ražošanas nodrošina ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai to atvasinājumiem un, kas vismaz 70% no izejvielām nodrošina pats vai iegādājas no ražotāja, kam pieder vairāk nekā 50% no nodokļa maksātāja pamatkapitāla, turklāt saražotā siltumenerģija tiek izmantota savas produkcijas ražošanā;

3) augstas efektivitātes koksnes biomasas koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu līdz 4 MW un vismaz 70% no koģenerācijas procesā iegūtās siltumenerģijas izmanto savas produkcijas ražošanā;

4) augstas efektivitātes dabas gāzes koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu līdz 4 MW vai bez uzstādītās elektriskās jaudas ierobežojuma AER koģenerācijas stacijās, kas vismaz 70% no saražotās siltumenerģijas izmanto augu veģetācijas procesa nodrošināšanai segtajās platībās, kuru kopējā platība ir ne mazāka kā 5000 m2.

SEN likmes atvieglojums AER izmantojošām stacijām veicina konkurētspējīgu elektroenerģijas ražošanu no AER.

SEN piemērošanas laika periods ir no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.

Valsts atbalsta notifikācija

3. nodaļā uzskaitītie atbalsta pasākumi ir vērtēti valsts atbalsta kontekstā. Tika secināts, ka atbalsts elektroenerģijas ražotājiem, kas īstenots obligātā elektroenerģijas iepirkuma vai garantētas maksas par uzstādīto jaudu veidā, atbilst valsts atbalsta pazīmēm valsts atbalstu regulējošo Eiropas Savienības tiesību aktu izpratnē, un līdz ar to ir saskaņojams ar Eiropas Komisiju, ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.  un 108. pantu, kā arī Eiropas Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides aizsardzībai (2008/C 82/01), kuras bija piemērojamas līdz 2014. gada 31. decembrim.

2013. gada 17.decembrī tika uzsākts pirms-paziņojuma process ar Eiropas Komisiju valsts atbalsta lietas SA.37970 (2013/PN) - Atbalsts enerģijas ražotājiem ietvaros. 2015. gada 22. septembrī tika uzsākts paziņojuma process valsts atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) - Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem ietvaros.  Valsts atbalsta lietas ietvaros ir aprakstīts arī SEN piemērošanas mehānisms.

3.1. Sniegt informāciju par to, kā atbalstāmo elektroenerģiju piešķir enerģijas galapatērētājiem, piemērojot Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punktu. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un termiņā ir atbildība par sistēmas spēju nodrošināt elektroenerģijas transportēšanu atbilstoši prognozētajam pieprasījumam, kā arī pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai.

Latvijas elektroenerģijas sistēmā nav tīklu pārslodzes, kas ierobežotu brīvu pieeju elektroenerģijas sistēmai, tādēļ jebkuram elektroenerģijas ražotājam, kuram ir noslēgts līgums par elektroenerģijas pārdošanu, pieeja elektroenerģijas sistēmai ir bez ierobežojumiem un garantēta. Jāņem arī vērā, ka Latvijā visi tie elektroenerģijas ražotāji, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus, ir pieslēgti sadales sistēmai un ir ar mazu uzstādīto jaudu, vairumā gadījumu mazāku par 1MW. Gandrīz visiem šiem ražotājiem ir noslēgts līgums ar publisko tirgotāju (AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”) par elektroenerģijas iepirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros, dažiem ir divpusējie elektroenerģijas iepirkuma līgumi.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīvas 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu (turpmāk – Direktīva 2003/54/EK) 3. panta 6. punktu dalībvalstis nodrošina, ka elektroenerģijas piegādātāji gala patērētājiem paredzētajos rēķinos vai kopā ar tiem un reklāmas materiālos precizē šādu informāciju:

- katra enerģijas avota daļu kopējā enerģijas avotu apjomā, ko attiecīgais piegādātājs izmantojis iepriekšējā gadā;

- vismaz norādi uz esošiem informācijas avotiem, piemēram, tīmekļa vietnēm, kur ir publiski pieejama informācija par ietekmi uz vidi, vismaz attiecībā uz CO2 emisiju un radioaktīvajiem atkritumiem, ko radījusi attiecīgā piegādātāja elektroenerģijas ražošana no tam pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma iepriekšējā gadā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu 3. panta 9. punktu dalībvalstis nodrošina to, ka elektroenerģijas piegādātāji tiešajiem lietotājiem paredzētajos rēķinos vai kopā ar tiem un reklāmas materiālos precizē šādu informāciju:

- katra enerģijas avota daļu kopējā enerģijas avotu apjomā, ko attiecīgais piegādātājs izmantojis iepriekšējā gadā, saskaņotā un valsts līmenī skaidri salīdzināmā veidā;

- vismaz norādi uz esošiem informācijas avotiem, piemēram, interneta vietnēm, kur ir publiski pieejama informācija par ietekmi uz vidi, vismaz attiecībā uz CO2 emisijām un radioaktīvajiem atkritumiem, ko radījusi attiecīgā piegādātāja elektroenerģijas ražošana no tam pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma iepriekšējā gadā;

- informāciju par viņu tiesībām attiecībā uz domstarpību izšķiršanas līdzekļiem, kas ir viņu rīcībā domstarpību gadījumā.

Attiecībā uz a) un b) apakšpunktu saistībā ar elektroenerģiju, kas iegūta apmaiņas ceļā vai importēta no uzņēmuma ārpus Kopienas, var izmantot kopējo apjomu, kas nodrošināts apmaiņas ceļā vai piegādāts no minētā uzņēmuma ārpus Kopienas.

Regulatīvā iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts iestāde veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija, ko piegādātāji sniedz saviem lietotājiem saskaņā ar šo pantu, ir uzticama un tiek sniegta valsts līmenī skaidri salīdzināmā veidā.

Ar Regulatora padomes 2014.gada 4.decembra lēmumu Nr.1/17 apstiprināti “Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem”, kas izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta ceturto daļu un Enerģētikas likuma 42. panta piekto daļu. Šie noteikumi nosaka informāciju un tās apjomu, kuru sistēmas operators nodrošina galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.

“Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” nosaka, ka elektroenerģijas tirgotājs vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietver ziņas par iepriekšējā kalendārajā gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi, norādot:

- cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir iepirkti no elektroenerģijas ražotājiem Latvijā;

- cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir iepirkti no citiem tirgotājiem Latvijā;

- cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir iepirkti elektroenerģijas biržā;

- cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir saražoti no katra atjaunojamo energoresursu veida (hidroenerģijas, biogāzes, biomasas, vēja enerģijas, saules enerģijas vai cita atjaunojamo energoresursu veida), ja šādu informāciju elektroenerģijas tirgotājam ir iespējams iegūt;

- cik procentu no kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma ir saražoti no katra fosilā kurināmā veida (dabasgāzes, oglēm, degakmens vai cita fosilā kurināmā veida), ja šādu informāciju elektroenerģijas tirgotājam ir iespējams iegūt.

Vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim elektroenerģijas tirgotājs nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā norāda, kur ir publiski pieejama informācija par galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi iepriekšējā kalendārajā gadā, vismaz attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijām un radioaktīvajiem atkritumiem, ja šādu informāciju elektroenerģijas tirgotājam ir iespējams iegūt.

Tirgotājs nodrošina, ka minētie informatīvie materiāli ir ievietoti tirgotāja mājaslapā internetā un to drukāti eksemplāri ir brīvi pieejami lietotāju apkalpošanas centrā. Ja lietotāju apkalpošanas centrs nav izveidots, tirgotājs pieeju informatīvajiem materiāliem nodrošina tirgotāja juridiskajā adresē, faktiskajā adresē un filiālē.

4. Attiecīgā gadījumā sniegt informāciju par to, kā ir veidotas atbalsta shēmu struktūras, lai ņemtu vērā atjaunojamo energoresursu lietojumus, kuri sniedz papildu ieguvumus, bet kuriem var būt arī augstākas izmaksas, tostarp attiecībā uz biodegvielām, kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes izejvielām un lignocelulozes izejvielām. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Līdz šim Latvijas iestādēm nav zināms par tādu AER izmantošanu Latvijā, kas sniedz papildu ieguvumus, bet kuriem var būt arī augstākas izmaksas, tostarp arī biodegvielas, kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes izejvielām un lignocelulozes izejvielām. Šādas biodegvielas Latvijā netiek ražotas.

5. Sniegt informāciju par to, kā darbojas izcelsmes apliecinājumu sistēma attiecībā uz elektroenerģiju, apsildei un dzesēšanai izmantojamo enerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem, un par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu sistēmas ticamību un tās aizsardzību pret krāpšanu. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 pantam elektroenerģijas ražotāji, kuri elektroenerģijas ražošanai izmanto AER, var MK noteiktajā kārtībā par saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas izteikts megavatstundās (MWh), saņemt izcelsmes apliecinājumu.

MK 2011. gada 22. novembra noteikumu Nr.900 “Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.900) 2. punkts nosaka, ka elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu var saņemt ražotājs, kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot AER.

MK noteikumu Nr.900 1. punkts nosaka:

(1) kārtību, kādā elektroenerģijas ražotājs, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, par saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas izteikts megavatstundās (MWh), var saņemt izcelsmes apliecinājumu;

(2) kārtību, kādā ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto AER, var saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;

(3) izcelsmes apliecinājumā ietveramo informāciju, kā arī pilnvaroto institūciju, kas izsniedz izcelsmes apliecinājumus. Atbilstoši MK noteikumu Nr.900 2.punktam 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minēto saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu var saņemt ražotājs, kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot AER. Ražotājs var saņemt vienu vai vairākus izcelsmes apliecinājumus. Savukārt MK noteikumu Nr.900 3.punkts nosaka, ka EM MK noteikumu nr.900 2.punktā minēto izcelsmes apliecinājumu izsniedz un uzskaita elektroniski. MK noteikumu Nr.900 4.punktā minēts, ka, lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, ražotājs papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā iesniedz EM iesniegumu izcelsmes apliecinājuma saņemšanai (MK noteikumu Nr.900 pielikums), turklāt minētos datus apliecina sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija ir pieslēgta.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.900 7.punktam un MK noteikumu Nr.900 pielikumam, EM, izvērtējot ražotāja sniegto informāciju, tai skaitā informāciju par elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pārdotās elektroenerģijas apjomu, pieņem lēmumu par izcelsmes apliecinājuma izsniegšanu ražotājam, lai ražotājam būtu iespējams nodot nepieciešamo daudzumu izcelsmes apliecinājumu elektroenerģijas tirgotājiem, ņemot vērā pieprasījumu.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.900 pēc komersantu pieprasījuma EM par 2013.gadu ir izsniegusi 6 izcelsmes apliecinājumus (par kopējo apjomu 3621,883 GWh) elektroenerģijai, kas saražota no AER, tostarp 4 izcelsmes apliecinājumus (par 3595,682 GWh) HES saražotajai elektroenerģijai un 2 izcelsmes apliecinājumus (par 26,202 GWh) elektroenerģijai, kas iegūta VES. Par 2014.gadu EM ir izsniegusi 5 izcelsmes apliecinājumus (par kopējo apjomu 2836,682 GWh) elektroenerģijai, kas saražota no AER, tostarp 4 izcelsmes apliecinājumus (par 2835,883 GWh) HES saražotajai elektroenerģijai un 1 izcelsmes apliecinājumu (par 0,799 GWh) elektroenerģijai, kas iegūta VES.

Lai gan Direktīva 2009/28/EK ir atstājusi dalībvalstīm rīcības brīvību pašām noteikt to, kā izcelsmes apliecinājumus izmantot, ievērojot patērētāju informēšanas pienākumu, vēršam uzmanību, ka Latvijā izcelsmes apliecinājumu vienīgais mērķis ir Direktīvas 2009/28/EK minētais - pierādīt elektroenerģijas lietotājiem, ka noteikta daļa to patērētās elektroenerģijas vai tās daudzums ir saražots no AER. Atbilstoši Direktīvas 2009/28/EK), preambulas 52.punktā un 15.pantā noteiktajam saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK izdotu izcelsmes apliecinājumu vienīgā funkcija ir pierādīt tiešajiem patērētājiem, ka dotā elektroenerģijas daļa vai daudzums ir ražots no AER. Latvijā Direktīvas 2009/28/EK 15.panta minimālās prasības ir ieviestas ar MK noteikumiem Nr.900, nenosakot papildu kritērijus izcelsmes apliecinājumu pielietojamībai, tai skaitā, neregulējot izcelsmes apliecinājumu tirdzniecību.

6. Izklāstīt iepriekšējo 2 gadu tendences biomasas resursu pieejamībā un izmantošanā enerģijas nolūkos. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta g) apakšpunkts).

# 4. tabula.

# Biomasas piedāvājums enerģijas nolūkos

|  | Iekšzemes izejvielu apjoms(*) | Primārā enerģija iekšzemes izejvielās (tūkst. t naftas ekv.) | Importēto izejvielu apjoms(*) | Primārā enerģija importēto izejvielu apjomā (tūkst. t naftas ekv.) | Eksportēto izejvielu apjoms(*) | Primārā enerģija eksportēto izejvielu apjomā (tūkst. t naftas ekv.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Biomasas piedāvājums siltumapgādei un elektroenerģijai: |
| 1. Malka, tūkst. cieš.m3 | 4171 | 4362 | 667 | 699 | 4 | 1 | 1 | 0 | 316 | 217 | 50 | 35 |
| 2. Koksnes briketes, tūkst. t | 88 | 76 | 37 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 49 | 28 | 20 |
| 3. Koksnes granulas, tūkst. t | 1103 | 1381 | 473 | 594 | 41 | 88 | 18 | 38 | 1057 | 1290 | 454 | 555 |
| 4. Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3 | 3257 | 3907 | 209 | 251 | 120 | 67 | 8 | 4 | 285 | 308 | 18 | 20 |
| 5. Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3 | 4471 | 5797 | 363 | 469 | 173 | 196 | 14 | 16 | 1136 | 1173 | 92 | 95 |
| 6. Salmi, cita biomasa, tūkst. t | 4 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Atkritumu poligonu gāze, milj. m3 | 17 | 19 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Notekūdeņu dūņu gāze, milj. m3 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Cita biogāze, milj. m3 | 119 | 142 | 55 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biomasas piedāvājums transportam: |
| 6.Bioetanols, tūkst. t | 2,650 | - | 2 | - | 10,112 | 9,645 | 6 | 6 | 2,762 | 0,397 | 2 | 0 |
| 7. Biodīzeļdegviela, tūkst. t | 66,033 | 74,949 | 58 | 67 | 8,612 | 10,199 | 8 | 9 | 59,815 | 65,984 | 54 | 59 |

* Mērvienība atbilstoši biomasas veidam

Avots: CSP

4.a tabula

Iekšzemes lauksaimniecības zemes izmantošana enerģijas kultūru audzēšanai (ha)

| Zemes izmantojums | Platība (ha) |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 |
| 1. Zeme, ko aizņem parastie laukaugi (kvieši, cukurbietes utt.) un eļļas augi (rapši, saulespuķes utt.) |  |  |
| rudzi | 29 100 | 32 300 |
| kvieši | 371 800 | 402 500 |
| rapsis | 128 200 | 100 100 |
| kukurūza | 20 400 | 21 700 |
| 2. Zeme, ko aizņem koki ar īsu cirtes apriti (vītoli, papeles) | 6 628 | - |
| 3. Zeme, ko aizņem citas enerģijas kultūras, piemēram, zālaugi (miežabrālis, klūdziņu prosa, miskantes), sorgo | 0 | - |

Avots: CSP

7. Sniegt informāciju par dalībvalstī iepriekšējos 2 gados notikušajām izejvielu cenu un zemes izmantošanas izmaiņām, kuras saistītas ar palielinātu biomasas un citu no atjaunojamajiem energoresursiem saražoto enerģijas veidu izmantošanu. Ja iespējams, norādīt atsauces uz atbilstošiem dokumentiem, kas apliecina šīs ietekmes attiecīgajā valstī. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

Pēdējo gadu laikā Latvija ir graudu un enerģētisko kultūraugu neto eksportētāja, un pašnodrošinājuma līmenis ir augsts. Tomēr, palielinoties enerģētisko kultūraugu ražošanas apjomiem, pārējo graudaugu ražošanas apjomi var samazināties.

Izejvielu cenu izmaiņas 2013. un 2014. gadā sniegtas 4.b tabulā.

4.b tabula

Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | % pret iepriekšējo gadu | % pret iepriekšējo gadu |
| Lauksaimniecības produkcija | 100,9 | 102,1 |
| Augkopības produkcija | 99,1 | 100,4 |
| Lopkopības produkcija | 104,3 | 104,8 |

Avots: CSP

- rindkopā minētie dati attiecas uz sējumu kopplatību nevis graudaugu sējumiem, ja iet runa par graudaugiem, tad tekstam jābūt “…graudaugu sējumi ir 655,2 tūkst. ha, kas ir par 71,3 tūkst. ha jeb 2,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā”.

Salīdzinot 2014. gadu ar 2012. gadu, 2014. gadā novērojams straujš graudaugu cenu samazinājums – kopumā par 28,5%. Līdz ar to var secināt, ka biomasas un citu AER veidu plašāka izmantošana nav ievērojami ietekmējusi lauksaimniecības produkcijas cenas.

Šobrīd nav sagaidāms, ka biodegvielas ražošana konkurēs ar lauksaimniecības produktu ražošanu, taču ilgākā laika periodā tas varētu būt stimulējošs faktors intensīvākās lauksaimniecības attīstībai Latvijā ar augstāku pievienoto vērtību.

Meža platība Latvijā (neieskaitot purvus, lauces, pārplūstošus klajumus un zemi zem infrastruktūras objektiem) aizņem 3260 tūkst. ha, kas kopš 2009.gada ir palielinājusies par 0,5%. Tai skaitā pieaugusi mežaudžu platība lauksaimniecības zemēs no 144 tūkst. ha līdz 152 tūkst. ha.

8. Sniegt ziņas par to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kuras ražotas no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes materiāla un lignocelulozes materiāla. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta i) apakšpunkts).

Pašlaik Latvijā netiek ražotas un izmantotas otrās paaudzes biodegvielas, kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes izejvielām un lignocelulozes izejvielām. 2013. un 2014. gadā biodegvielu ražošanai tika izmantoti graudaugi, rapsis un rapšu eļļa.

# 5. tabula

# 21. panta 2. punktā minēto biodegvielu ražošana un patēriņš (tūkst. t naftas ekv.)

| 21.2. panta biodegvielas | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Ražošana – degvielas veids X (precizēt) |  |  |
| Patēriņš – degvielas veids X (precizēt) |  |  |
| 21.2. panta biodegvielu kopējā ražošana |  |  |
| 21.2. panta biodegvielu kopējais patēriņš |  |  |
| 21.2. panta degvielu īpatsvars % no kopējās atjaunojamās enerģijas transportam |  |  |

9. Sniegt informāciju par aplēsto biodegvielas un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ūdens resursiem, ūdens kvalitāti un augsnes kvalitāti dalībvalstī iepriekšējos 2 gados. Sniegt informāciju, kā šīs ietekmes ir vērtētas, atsaucoties uz atbilstošiem dokumentiem, kas apliecina šīs ietekmes attiecīgajā valstī. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta j) apakšpunkts).

Latvijā biodegvielu ražošanai pārsvarā izmanto graudus un rapsi. Bioetanols, kas 2014.gadā Latvijā netika ražots, tradicionāli tiek ražots no kviešiem, rudziem un tritikāles, bet tīra augu eļļa un biodīzeļdegviela - no rapša sēklām un rapšu sēklu eļļas.

Saskaņā ar Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas (turpmāk – LBBA) un LPKS „LATRAPS” sniegto informāciju par iepirkto izejvielu daudzumu biodīzeļdegvielas ražošanai 2013.gadā biodīzeļdegvielas ražošanai tika iepirktas 78,39 tūkst. t rapšu sēklu un 43,01 tūkst. t rapša eļļas. Vairums rapša sēklu - 63,99 tūkst. t jeb aptuveni 81,6% tika iepirktas Latvijā, kas ir aptuveni 49,91% no rapša kopražas Latvijā 2013.gadā, no ES dalībvalstīm - 4,01 tūkst. t un ārpus ES - 10,39 tūkst. t rapša sēklu (skat. 5a. tab.). Savukārt, rapšu sēklu eļļa vairāk tika iepirkta ārpus ES – 33,50 tūkst. t jeb aptuveni 77,89% no kopējā iepirktā rapšu sēklu apjoma.

5a. tabula.

Latvijas biodīzeļdegvielu ražotāju iepirktais izejvielu daudzums

biodīzeļdegvielas ražošanai, tūkst. t

| Gads | Rapša sēklas | Rapša eļļa |
| --- | --- | --- |
|  | Latvijā | ES | Ārpus ES | Kopā | Latvijā | ES | Ārpus ES | Kopā |
| 2012 | 63,62 | 2,47 | 18,12 | 84,21 | 2,98 | 0,70 | 49,98 | 53,66 |
| 2013 | 63,99 | 4,01 | 10,39 | 78,39 | 4,26 | 5,25 | 33,50 | 43,01 |
| 2014 | 51,78 | 11,26 | 23,40 | 86,44 | 4,37 | 5,65 | 44,92 | 54,94 |

Avots: LBBA, LPKS „LATRAPS”.

Saskaņā ar CSP datiem par biodegvielu ražošanu, kopumā biodegvielu ražošanas apjomi pārskata periodā ir palielinājušies. Lai gan 2014. gadā bioetanols netika ražots, bija vērojams biodīzeļdegvielas ražošanas apjoma pieaugums. Biodīzeļdegviela 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, tika saražota par 8,92 tūkst. t jeb par aptuveni 13,5% vairāk.

5b. tabula.

Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošana, (tūkst. t)

| Biodegviela | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Bioetanols | 2,65 | 0 |
| Biodīzeļdegviela | 66,03 | 74,95 |

Avots: CSP

Saskaņā ar CSP informāciju par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām sējumu kopplatība 2014. gadā bija 1150,5 tūkst. ha, kas ir tikai par 4 tūkst. ha jeb 0,3% vairāk nekā 2013. gadā. 2014. gadā rapša sējumi veidoja 100,1 tūkst. ha, kas ir par 28,1 tūkst. ha jeb 21,9% mazāk nekā 2013. gadā. 2014. gadā graudaugu sējumi bija 655,2 tūkst. ha, kas ir par 71,3 tūkst. ha jeb 2,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības parādītas 5c.tabulā.

5c. tabula

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, tūkst. ha

|  | 2013 | 2014 | 2014.g.% salīdzinājumā ar 2013.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sējumu kopplatība, tai skaitā | 1146,5 | 1150,5 | 100,3 |
| Graudaugi, tai skaitā | 583,9 | 655,2 | 112,2 |
| Ziemāji, tai skaitā | 300 | 210,5 | 70,2 |
| kvieši | 253,6 | 164 | 64,7 |
| rudzi | 29,1 | 32,3 | 110,9 |
| Vasarāji, tai skaitā | 283,9 | 444,7 | 156,6 |
| kvieši | 118,2 | 238,5 | 201,8 |
| Rapsis | 128,2 | 100,1 | 78,1 |

Avots: CSP

Latvijā atskaites periodā nav veikti pētījumi, lai novērtētu biodegvielas un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ūdens resursiem, ūdens kvalitāti un augsnes kvalitāti.

10. Sniegt aplēses par siltumnīcefekta gāzu emisijas neto ietaupījumiem, kas panākti, izmantojot no atjaunojamajiem energoresursiem saražotu enerģiju (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta k) apakšpunkts).

6. tabula

Aplēstie SEG emisijas ietaupījumi, kas panākti, izmantojot atjaunojamo enerģiju (t CO2 ekv.)

| Vides aspekti | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Kopējie aplēstie SEG emisijas ietaupījumi no atjaunojamās enerģijas izmantošanas | 5 138 049 | 5 386 915 |
| - Aplēstie SEG neto ietaupījumi no atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanas | 854 347 | 882 598 |
| - Aplēstie SEG neto ietaupījumi no atjaunojamās enerģijas izmantošanas apsildes un dzesēšanas nolūkā | 4 243 947 | 4 459 968 |
| - Aplēstie SEG neto ietaupījumi no atjaunojamās enerģijas izmantošanas transportā | 39 755 | 44 348 |

Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta k) apakšpunkts paredz, ka EK iesniedzamajā ziņojumā par tādas enerģijas, ko iegūst no atjaunojamiem energoresursiem, veicināšanas un izmantošanas progresu, ir jāiekļauj informācija par paredzamo siltumnīcas efekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas neto ietaupījumu, kas panākts, izmantojot no atjaunojamajiem energoresursiem saražotu enerģiju.

Biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmiem un to fosilo kurināmo komparatoru SEG ietekmes aprēķina nosacījumi ir noteikti Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 2. punktā. Latvijā kā biodegviela tiek izmantots kviešu etanols un rapšu sēklu biodīzeļdegviela. 2013. gadā enerģijas galapatēriņā transportā bioetanols bija 264 TJ, biodīzeļdegviela – 521 TJ. 2014. gadā bioetanols bija 257 TJ un biodīzeļdegviela – 666 TJ. SEG emisiju ietaupījumi no biodegvielu izmantošanas transportā 2013. gadā bija 26726,33 t CO2 ekv., savukārt 2014. gadā tie bija 32006,57 t CO2 ekv.

Attiecībā uz citiem atjaunojamo energoresursu veidiem SEG emisijas ietaupījumu aprēķina metodoloģija Direktīvā 2009/28/EK nav sniegta. Veidlapā dalībvalstu progresa ziņojumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK norādīts, ka, aprēķinot SEG emisijas neto ietaupījumus, kas panākti, izmantojot no atjaunojamajiem energoresursiem saražotu enerģiju, elektroenerģijai un siltumenerģijai ieteicams izmantot ES mēroga fosilā kurināmā komparatorus, kas noteikti EK ziņojumā Eiropas Padomei un Eiropas Parlamentam par ilgtspējības prasībām, kas attiecas uz cietās un gāzveida biomasas izmantošanu elektroenerģijas, siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas ražošanai, ja nav pieejamas jaunākas aplēses. Latvijas iestāžu rīcībā nav pieejama informācija par tehnoloģiju raksturlielumiem, kas ir nepieciešama, lai aprēķinātu SEG emisijas ietaupījumu siltumenerģijas, dzesēšanas un elektroenerģijas ražošanā no cietās un gāzveida biomasas saskaņā ar šajā ziņojumā piedāvāto SEG emisijas aprēķina metodoloģiju.

Izmantojot pieeju, kas tiek izmantota emisiju tirdzniecības sistēmā, cietajai un gāzveida biomasai SEG emisijas faktoru enerģijas (gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas) ražošanai pieņem par „0”.

Latvijas iestādes uzskata, ka SEG emisijas faktors enerģijas ražošanai no saules kolektoriem, saules elektrostacijām un hidroelektrostacijām ir jāpieņem par „0”, jo minēto iekārtu darbībai nav nepieciešama energoresursu ražošana, pārstrāde un transportēšana. Attiecībā uz SEG emisijas ietaupījumu enerģijas ražošanai no siltumsūkņiem ir jāņem vērā siltumsūkņu darbības nodrošināšanai izmantotais elektroenerģijas apjoms, kas atsevišķi nav uzskaitīts.

Latvijā CO2 emisijas faktors bruto elektroenerģijas patēriņam no fosilajiem kurināmajiem ar koģenerācijas korekciju 2010. gadā bija 0,235 t CO2 / MWh. Tas tiek izmantots SEG emisiju ietaupījumu no atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanas aprēķinam.

Aprēķinot SEG emisiju ietaupījumu no atjaunojamās enerģijas izmantošanas apsildes un dzesēšanas nolūkā, tiek izmantots fosilā kurināmā komparators 87 g CO2 / MJ, kas noteikts EK ziņojumā Eiropas Padomei un Eiropas Parlamentam par ilgtspējības prasībām, kas attiecas uz cietās un gāzveida biomasas izmantošanu elektroenerģijas, siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas ražošanai.

11. Sniegt datus (attiecībā uz iepriekšējiem 2 gadiem) un aplēst (turpmākajiem gadiem līdz 2020. gadam) no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās enerģijas pārprodukciju/deficītu, salīdzinot ar indikatīvo līkni, kuru būtu iespējams nodot citām dalībvalstīm/ importēt no citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm, kā arī aplēsto potenciālu kopīgu projektu īstenošanai līdz 2020. gadam. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta l), m) apakšpunkts).

7. tabula. No atjaunojamajiem energoresursiem saražotās enerģijas faktiskā pārprodukcija vai deficīts Latvijā salīdzinājumā ar indikatīvo līkni (tūkst. tonnu naftas ekv.),

|  |  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faktiskā/aplēstā pārprodukcija vai produkcijas iztrūkums (sadalīt pēc atjaunojamās enerģijas veida un pēc importa/eksporta izcelsmes/galamērķa) | AE bruto galapatēriņš apsildē un dzesēšanā | +31 | +76 |
|  | No AE ražotas elektroenerģijas bruto galapatēriņš | +24 | +12 |
|  | No AE ražotas enerģijas galapatēriņš transportā | -21 | -21 |
|  | Kopējais AE bruto galapatēriņš | +30 | +64 |

### 11.1. Sniegt ziņas par statistiskajiem pārvedumiem, kopīgi īstenotiem projektiem un kopīgu atbalsta shēmu lēmumu noteikumiem.

Kopējais AE galapatēriņš 2013. un 2014. gadā pārsniedz rīcības plānā paredzēto, taču AE daļa transporta sektorā atpaliek no plānotās vērtības. Pārskata periodā Latvija nav sadarbojusies ar ES dalībvalstīm un trešajām valstīm kopējos projektos, kas saistīti ar elektroenerģijas, siltumapgādei un dzesēšanai izmantojamās enerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem. Latvija šajā periodā nav pieņēmusi lēmumus par valsts atbalsta mehānismu apvienošanu vai daļēju koordinēšanu un, vienlaikus ievērojot jaunāko Eiropas Savienības Tiesas praksi, atbalsta mehānismu apvienošanu vai daļēju koordinēšanu neplāno. Latvija nav izmantojusi iespēju vienoties ar citām ES dalībvalstīm par noteikta no AER saražotas enerģijas daudzuma statistisku nodošanu vai saņemšanu.

2016. gadā Latvija plāno izvērtēt iespējamo apjomu un sadarbības iespējas no AER saražotas enerģijas daudzuma statistiskai nodošanai 2020. gadā.

12. Sniegt informāciju par to, kā veiktas aplēses par bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvaru enerģijas ražošanai izmantojamos atkritumos un kādi pasākumi veikti, lai uzlabotu un pārbaudītu šīs aplēses. (Direktīvas 2009/28/EK 22. panta 1. punkta n) apakšpunkts).

Bioloģiski noārdāmie atkritumi un atlikumi (materiāli) Latvijā tiek izmantoti kā izejvielas biogāzes ražošanai atkritumu poligonos. To sadalīšanās procesā tiek izdalīta biogāze, kas ir izmantojama kā kurināmo enerģijas ražošanai.

Bioloģiski noārdāmie atkritumi un atlikumi, kuri tiek izmantoti biogāzes ražošanai Enerģētikas statistikā netiek uzskaitīti

Pārskata periodā nav veikti pasākumi, lai uzlabotu vai pārbaudītu aplēses par bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvaru enerģijas ražošanai izmantojamos atkritumos.

13. Pasākumi un procedūras, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencijas „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Orhūsas Konvencija) 7. panta prasībām.

Lai sekmētu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, 2009.gada 25.augustā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Sabiedrības līdzdalība ir iespējama attīstības plānošanas procesa ierosināšanā un dokumentu izstrādē, lēmuma pieņemšanas procesā lēmējinstitūcijās, attīstības plānošanas dokumenta ieviešanā, uzraudzībā, novērtēšanā un aktualizācijā.

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā piedaloties starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs, sabiedriskajās apspriedēs, publiskajā apspriešanā, iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs, rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā, sagatavojot atzinumu attīstības plānošanas dokumentam pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā vai līdzdarbojoties politikas ieviešanā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

Mērvienības

J – džouls

W –vats

kWh –kilovatstunda

toe – tonna naftas ekvivalenta

m3 – kubikmetrs

l – litrs

kg – kilograms (103 gramu)

t – tonna

ha – hektārs

Decimālie prefiksi

k – kilo (103)

M – mega (106)

G – giga (109)

T – tera (1012)

P( peta (1015)

Iesniedzējs:

ekonomikas ministre	D. Reizniece-Ozola

Vīza:

valsts sekretārs		R.Beinarovičs

08.01.2016. 10:48

8653

I.Iļjina

67013095, Inga.Iljina@em.gov.lv

# Footnotes

Informatīvais ziņojums „Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020. gadam”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=219547 .

Veidlapa dalībvalstu progresa ziņojumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK, http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm

Atjaunojamās enerģijas īpatsvars apsildē un dzesēšanā: apsildei un dzesēšanai izmantotās no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās enerģijas bruto galapatēriņš (kā noteikts Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 4. punktā), dalīts ar enerģijas bruto galapatēriņu apsildē un dzesēšanā.

Atjaunojamās enerģijas īpatsvars elektroenerģijā: no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas elektroenerģijas bruto galapatēriņš (kā noteikts Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā), dalīts ar elektroenerģijas bruto galapatēriņu.

Atjaunojamās enerģijas īpatsvars transportā: no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas galapatēriņš transportā (sal. ar Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 5. panta 5. punktu), ko dala ar šādu degvielu patēriņu transportā — 1) benzīns, 2) dīzeļdegviela, 3) biodegviela autotransportā un dzelzceļa transportā un 4) elektroenerģija sauszemes transportā.

Atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā.

Procentpunktos no kopējā atjaunojamo energoresursu īpatsvara.

Procentpunktos no kopējā atjaunojamo energoresursu īpatsvara.

Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 1. punktā paredzēts, ka gāzi, elektroenerģiju un ūdeņradi, ko iegūst no atjaunojamajiem energoresursiem, ņem vērā tikai vienu reizi. Dubulta uzskaite nav atļauta.

Normalizēta atbilstoši Direktīvai 2009/28/EK un Eurostat metodikai.

Faktiskā vērtība.

Faktiskā vērtība.

Faktiskā vērtība.

Faktiskā vērtība.

Normalizēta atbilstoši Direktīvai 2009/28/EK un Eurostat metodikai.

Faktiskā vērtība.

Faktiskā vērtība.

Ņemot vērā tikai tos, kas atbilst attiecīgajiem ilgtspējības kritērijiem, sal. ar Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 1. punkta pēdējo daļu.

Tiešais patēriņš un centralizētā siltumapgāde, kā definēts Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 4. punktā.

Vienkāršākam salīdzinājumam ar VRPAEJ 11. tabulu.

Ņemot vērā tikai tos, kas atbilst attiecīgajiem ilgtspējības kritērijiem, sal. ar Direktīvas 2009/28/EK 5. panta 1. punkta pēdējo daļu.

Centralizētā siltumapgāde un/vai dzesēšana kopējā atjaunojamās siltumapgādes un dzesēšanas patēriņā.

Kopējā atjaunojamās siltumapgādes un dzesēšanas patēriņā.

Ņem vērā tikai biodegvielas, kas atbilst ilgtspējības kritērijiem, sal. ar 5. panta 1. punkta pēdējo daļu.

Vienkāršākam salīdzinājumam ar VRPAEJ 12. tabulu.

Biodegvielas, kas definētas Direktīvas 2009/28/EK 21. panta 2. punktā.

2013. gadā importētais bioetanols un bio-ETBE 6,5 tūkst. tonnu naftas ekv., eksportētais bioetanols un bio-ETBE 1.8 tūkst. tonnu naftas ekv.

2014. gadā bioetanols un bio-ETBE 6,2 tūkst. tonnu naftas ekv., eksportētais bioetanols un bio-ETBE 0,3 tūkst. tonnu naftas ekv.

Biodegvielas, kas definētas Direktīvas 2009/28/EK 21. panta 2. punktā.

2013. gadā importētā biodīzeļdegviela 7,7 tūkst. tonnu naftas ekv., eksportētā biodīzeļdegviela 53,2 tūkst. tonnu naftas ekv.

2014. gadā importētā biodīzeļdegviela 9,1 tūkst. tonnu naftas ekv., eksportētā biodīzeļdegviela 58,7 tūkst. tonnu naftas ekv.

Faktiskā vērtība.

Biodegvielas, kas definētas Direktīvas 2009/28/EK 21. panta 2. punktā.

Faktiskā vērtība.

Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta c daļu.

Jaunu tiesību piešķiršana saskaņā ar 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" ir apturēta no 2011.gada 26.maija.

Jaunu tiesību piešķiršana saskaņā ar 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” ir apturēta no 2012.gada 10.septembra.

Jaunu tiesību piešķiršana saskaņā ar 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” ir apturēta no 2012.gada 10.septembra.

Elektroenerģijas tirgus likuma 30.1 pants..

Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.604 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 ”Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” ”

Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.606 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 ”Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību””

Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumi Nr.466 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””

Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumi Nr.465 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību””

Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumi Nr.466 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””

Pētījuma „Elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācijā, atbalsta izvērtējums un priekšlikumi atbalsta uzlabošanai” 118.lpp.

Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.208 “Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””

Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.209 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību””

Eiropas Komisija (2014). Eiropas Komisijas paziņojums. Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.-2020. gadam (2014/C 200/01). OJ:C:2014:200, 28.06.2014, 1.-55.lpp.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.262 jauni ražotāji nevar kvalificēties atbalstam no 2011. gada 26. maija. Savukārt, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.221 jauni ražotāji nevar kvalificēties atbalstam no 2012. gada 10.septembra.

2013. gada 10. oktobra Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta otrā daļa:

„(2) Sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora noteiktajiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Pieslēguma maksa atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas.”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012. gada 22. februāra padomes lēmums Nr.1/6 „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” 2.3. apakšpunkts:

„2.3. pieslēguma vieta - pieslēguma punkts elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmā, pie kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams pieslēgt ražotāja elektrostaciju.”

Regulatora 2012. gada 22. februāra padomes lēmums Nr. 1/6 „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” 7. punkts:

„7. Pieslēguma vietu un nosacījumus nosaka sistēmas operators, sešdesmit dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, izsniedzot ražotājam skaidrus un tehniski pamatotus tehniskos noteikumus, kuru derīguma termiņš ir divi gadi.”

Regulatora 2012. gada 22. februāra padomes lēmums Nr. 1/6 „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” 10. apakšpunkts:

„10. Pieslēguma maksu nosaka atbilstoši pieslēguma ierīkošanas ekonomiski pamatotajām izmaksām.”

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”

Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.604 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 ”Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” ”

Informatīvais ziņojums "Komplekss risinājums elektroenerģijas tirgus problemātikai" izskatīts Ministru kabinetā 2013. gada 13. augustā.

Direktīva 2003/54/EK ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu 48.pantu.

Elektroenerģijas tirgus likuma 9. panta otrā daļa:

„(2) Sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora noteiktajiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Pieslēguma maksa atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru šā panta 2.1 daļā noteiktajos gadījumos nosaka regulators. Jauna sistēmas dalībnieka pieslēguma maksa neietver sistēmas attīstības izmaksas.”

MK noteikumi Nr. 900, 1.1., 1.2., 1.3., apakšpunkts:

„1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā elektroenerģijas ražotājs (turpmāk – ražotājs), kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, par saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas izteikts megavatstundās (MWh), var saņemt izcelsmes apliecinājumu;

1.2. kārtību, kādā ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;

1.3. kārtību, kādā ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto biomasu vai biogāzi, var saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;”

MK noteikumi Nr 900, 3.punkts:

„3. EM šo noteikumu 2.punktā minēto izcelsmes apliecinājumu izsniedz un uzskaita elektroniski.”

MK noteikumi Nr 900, 4.punkts:

„4. Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, ražotājs papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā iesniedz ministrijā iesniegumu izcelsmes apliecinājuma saņemšanai (pielikums) (turpmāk – iesniegums). Iesnieguma 7.punktā minētos datus apliecina tās sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija ir pieslēgta.”

MK noteikumi Nr 900, 7.punkts:

„7.Ja iesniegums satur visu nepieciešamo informāciju un ražotājs atbilst šo noteikumu prasībām, ministrija pieņem lēmumu izsniegt ražotājam izcelsmes apliecinājumu, attiecīgo lēmumu paziņo ražotājam un izsniedz tam izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumā norāda visu šo noteikumu pielikuma sadaļā "Informācija par elektrostaciju, kura elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus'' minēto informāciju.”

Biodegvielas, ko ražo no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes izejvielām un lignocelulozes izejvielām.

Ziņojot par pārprodukciju divos gados pirms ziņojuma iesniegšanas, izmantot faktiskos skaitļus, bet par turpmākajiem gadiem līdz 2020. gadam – aplēses. Dalībvalstij ir iespēja katrā ziņojumā labot iepriekšējos ziņojumos sniegtos datus.

Aizpildot tabulu, saražotās produkcijas deficītu norādīt ar negatīviem skaitļiem (piemēram, –x tūkst. t naftas ekv.).