# Projekts

## LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2015.gada ____.______________       	            Noteikumi Nr.____

Rīgā	         (prot. Nr.____.____ .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 „Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību”

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un

jūras drošības likuma 11.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 „Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 81.nr.; 2009, 147.nr.; 2010, 206.nr.; 2012, 6., 194.nr.; 2014, 184.nr.) šādus grozījumus:

- Izteikt 4.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

„Inspektori pārbauda Latvijas ostās ienākošos ārvalstu zvejas kuģus saskaņā ar Torremolinas protokola 4.panta un 1995.gada Starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem 8.panta prasībām.”

- Svītrot 7.punktu.

- Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

„13.1 Zvejas kuģa būvi, projektēšanu, modernizāciju vai remontu var veikt tikai komersants, kurš atbilstoši normatīvajos aktos par kuģu drošību noteiktajai kārtībai saņēmis Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu uzņēmuma atbilstības apliecību.”

- Izteikt 26.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„26.2. zvejas kuģa aprīkojuma apskati – reizi divos gados saskaņā ar šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7.nodaļas prasībām;”

- Izteikt 238.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„238.1. ultraīsviļņu radioiekārtām un, ja tādas ir, arī šādām radioiekārtām:

238.1.1. vidējo viļņu radioiekārtām;

238.1.2. zvejas kuģa− zemes stacijai;

238.1.3. vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtām;”

- Izteikt 725.punktu un 726.punktu šādā redakcijā:

„725. Šī nodaļa attiecas uz jauniem zvejas kuģiem, kuru garums ir 12 metri un lielāks, un esošiem zvejas kuģiem, kuru garums ir 12 metri un lielāks. Uz esošiem zvejas kuģiem šīs nodaļas prasības piemēro tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar atzīto organizāciju noteikumiem, kas bija spēkā esošo zvejas kuģu būves un glābšanas līdzekļu modernizācijas laikā.

726. Uzstādot glābšanas aprīkojumu uz zvejas kuģa vai modernizējot uz zvejas kuģa esošo glābšanas aprīkojumu piemēro Organizācijas Starptautiskā dzīvības glābšanas ierīču kodeksa (turpmāk — LSA kodekss) un normatīvajos aktos par jūras kuģu aprīkojumu noteiktās prasības.”

- Aizstāt 729.1.apakšpunktā vārdus „Organizācijas Starptautiskajā dzīvības glābšanas ierīču kodeksā (turpmāk — LSA kodekss)” ar vārdiem „LSA kodeksā”.

- Aizstāt 731.apakšpunktā vārdus „un LSA kodeksa prasībām” ar tekstu ” LSA kodeksa un normatīvajos aktos par jūras kuģu aprīkojumu, kas ietver Organizācijas ieteikumus par glābšanas līdzekļu testēšanu, prasībām.”

- Papildināt 737.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„Ja uz zvejas kuģa, kas paredzēts kuģošanai tikai Baltijas jūrā, esošo cilvēku skaits ir 6 vai mazāks, atļauts kuģi aprīkot tikai ar vienu pietiekamas ietilpības kolektīvo glābšanas līdzekli (neņemot vērā šo noteikumu 733.punkta prasību).”

- Izteikt 738.punktu šādā redakcijā:

„738. Zvejas kuģus, kuru garums ir 12 metri un lielāks, bet mazāks par 17 metriem, aprīko ar tādas ietilpības kolektīvajiem glābšanas līdzekļiem, kuros var izvietot visus uz zvejas kuģa esošos cilvēkus. Ja uz zvejas kuģa, kas paredzēts kuģošanai tikai Baltijas jūrā, esošo cilvēku skaits ir 4 vai mazāks, atļauts kuģi aprīkot tikai ar vienu pietiekamas ietilpības kolektīvo glābšanas līdzekli (neņemot vērā šo noteikumu 733.punkta prasību). Glābšanas līdzekli izvieto tā, lai tas pastāvīgi ir gatavs nolaišanai no jebkura zvejas kuģa borta.”

- Papildināt noteikumus ar 740.1 , 740.2 un 740.3 punktu šādā redakcijā:

„740.1 Ja 735.1. vai 736.1.apakšpunktā minētais kolektīvās glābšanas līdzeklis varētu traucēt normālai kuģa darbībai, administrācija var atļaut uzstādīt glābšanas laivas un plostus nolaišanai tikai no viena kuģa borta. Šo glābšanas laivu un plostu kopējai ietilpībai jābūt pietiekamai, lai uzņemtu vismaz 200 % no cilvēku kopskaita uz zvejas kuģa, ar noteikumu, ka plostus ar pietiekamu ietilpību, lai uzņemtu visus cilvēkus uz kuģa, var viegli pārnest uz otru kuģa bortu, kur tos var droši un ātri nolaist ūdenī.

740.2 Ja kāds kolektīvās glābšanas līdzeklis tiek zaudēts vai kļūst neizmantojams, kuģa katrā sānā ir pietiekams daudzums lietošanai pieejamu kolektīvo glābšanas līdzekļu, ieskaitot tādus glābšanas plostus, kuri ir izvietoti tā, ka tos viena atklātā klāja līmenī var viegli pārvietot no viena kuģa borta uz otru, lai uzņemtu tajā visas uz kuģa esošās personas.

740.3 Ja 735.2. vai 736.2.apkšpunktā minētā glābējlaiva varētu traucēt normālai kuģa darbībai, administrācija var atļaut uzstādīt kuģim citas līdzvērtīgas ierīces cilvēku glābšanai no ūdens, ņemot vērā kuģa kuģošanas rajonu un ekspluatācijas nosacījumus.”

- Izteikt 752.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„752.2. glābšanas līdzekļa izvietošanas vietas un tā nolaišanas iekārtas (arī ūdens akvatorijas nolaišanas vietas) pietiekamu apgaismojumu no avārijas enerģijas avota atbilstoši šo noteikumu 4.3.2. vai 4.2.2.2. apakšnodaļas prasībām atkarībā no kuģa garuma.”

- Aizstāt 753.punktā skaitļus „7.3.12.” ar skaitļiem „7.3.11.”

- Aizstāt 755.punktā skaitļus „7.3.13.” ar skaitļiem „7.3.12.”

- Izteikt 756.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„756. Uz zvejas kuģiem ar šo noteikumu 734., 735. un 736. punkta prasībām atbilstošu dzīvības glābšanas aprīkojumu paredz 7.3.12.apakšnodaļas prasībām atbilstošu hidrotērpu katram uz zvejas kuģa esošam cilvēkam, kuram nav paredzēta vieta:”

- Aizstāt 757.punktā skaitļus „7.3.13.” ar skaitļiem „7.3.12.”

- Izteikt 758.punktu šādā redakcijā:

„758. Papildus šo noteikumu 831.31.apakšpunktā noteiktajam siltumu aizturošo līdzekļu daudzumam uz zvejas kuģa paredz šo noteikumu 7.3.13.apakšnodaļas prasībām atbilstošus siltumu aizturošus līdzekļus cilvēkiem, kurus paredzēts izvietot glābšanas laivā bez hidrotērpiem.”

- Aizstāt 767.punktā skaitļus „7.3.16.” ar skaitļiem „7.3.15.”

- Aizstāt 768.punktā skaitļus „7.3.17.” ar skaitļiem „7.3.16.”

- Izteikt 770.punktu šādā redakcijā:

„770. Briesmu signālus atjauno saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc to izgatavošanas datuma, ja nav norādīts cits briesmu signāla derīguma termiņš.”

- Svītrot noteikumu 771.-777.punktu.

- Izteikt 783.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„783. Katru nedēļu veic šādas pārbaudes, pārbaudes rezultātus ierakstot zvejas kuģa žurnālā:”

- Aizstāt 831.13.apakšpunktā skaitļus „7.3.17.” ar skaitļiem „7.3.16.”

- Aizstāt 831.14.apakšpunktā skaitļus „7.3.18.” ar skaitļus „7.3.17.”

- Aizstāt 831.15.apakšpunktā skaitļus „7.3.19.” ar skaitļiem „7.3.18.”

- Aizstāt 831.18.apakšpunktā skaitļus „V/16” ar skaitļiem „V/8”.

- Aizstāt 831.31.apakšpunktā skaitļus „7.3.14.” ar skaitļiem „7.3.13.”

- Aizstāt 874.10.apakšunktā skaitļus „7.3.17.” ar skaitļiem „7.3.16.”

- Aizstāt 874.11.apakšpunktā skaitļus „7.3.18.” ar skaitļiem „7.3.17.”

- Aizstāt 874.12.apakšpunktā skaitļus „7.3.19.” ar skaitļiem „7.3.18.”

- Aizstāt 874.16.apakšpunktā skaitļus „V/16” ar skaitlļiem „V/8”.

- Aizstāt 874.24.apakšpunktā skaitļus „7.3.14.” ar skaitļiem „7.3.13.”

- Aizstāt 917.punktā vārdu „virsbūves” ar vārdu „paneļa”.

- Aizstāt 950. un 957.punktā skaitļus „7.3.12.” ar skaitļiem „7.3.11.”

- Aizstāt 958.punktā skaitļus un burtus „0,25 W/m” ar skaitļiem un burtiem „0,25 W/mK”.

- Aizstāt 999.punktā skaitli „15” ar skaitli „12”.

- Aizstāt 1000.punktā vārdus un skaitļus „atbilstoši šo noteikumu 4.3.2.apakšnodaļas prasībām” ar vārdiem un skaitļiem „atbilstoši šo noteikumu 4.3.2. vai 4.2.2.2.apakšnodaļas prasībām, atkarībā no kuģa garuma”.

- Svītrot noteikumu 1026. – 1097.punktu.

- Aizstāt 1277.punktā vārdus un skaitli „mazāk nekā 15 personas” ar vārdiem un skaitli „līdz 15 personām (ieskaitot)”.

- Aizstāt 1288.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus „MEPC.159(55) "Pārstrādātie norādījumi attīrīšanas iekārtu notekūdeņu nopludināšanas standartu un veiktspējas pārbaužu ieviešanai" ar vārdiem un skaitļiem „MEPC.227(64) "2012.gada norādījumi attīrīšanas iekārtu notekūdeņu nopludināšanas standartu un veiktspējas pārbaužu ieviešanai".

- Aizstāt 1289.2.apakšpunktā skaitli „2000” ar skaitli „2002”.

- Aizstāt 1293.punktā vārdu „izmešanas” ar vārdu „novadīšanas”.

- Svītrot 1296.punktā vārdu „pārvaldības”.

- Aizstāt 1298.3.apakšpunktā vārdu „izmest” ar vārdu „novadīt”.

- Aizstāt 1301.punktā vārdu „izmešanu” ar vārdu „novadīšanu”.

- Izteikt 1304.punktu šādā redakcijā:

„1304. Jebkuru atkritumu novadīšana Latvijas teritoriālajos ūdeņos, iekšējos ūdeņos un ostās ir aizliegta. Cepameļļas novadīšana jūrā ir aizliegta.”

- Izteikt 1306.punktu šādā redakcijā:

„1306. Jūrā aizliegts novadīt jebkādus plastmasas materiālus, tostarp sintētiskās virves, sintētiskos zvejas tīklus, plastmasas atkritumu maisus un pelnus, kas radušies, dedzinot plastmasas izstrādājumus.”

- Svītrot 1308.punkta otro teikumu.

- Svītrot noteikumu 1354.punktu.

Ministru prezidente        	                                           	L.Straujuma

Satiksmes ministra p.i. –

iekšlietu ministrs		                                                	R.Kozlovskis

Iesniedzējs:

satiksmes ministra p.i. –

iekšlietu ministrs		                                                R.Kozlovskis

Vīza:

valsts sekretārs				                     	K.Ozoliņš

19.10.2015. 15.00

1173

S.Lielbārde, 67062187

sandra.lielbarde@lja.lv

A.Ošs, 67062166

arturs.oss@lja.lv