2016. gada 19. janvārī	Noteikumi Nr. 45

Rīgā	(prot. Nr. 3  27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"

Izdoti saskaņā ar

Ķīmisko vielu likuma 16. panta otro daļu

un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"

7. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 47. nr.; 2014, 109. nr.; 2014, 210. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.3.1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Direktīvu 2000/21/EK" ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk – regula 1907/2006)".

2. Papildināt noteikumus ar 38., 39. un 40. punktu šādā redakcijā:

"38. Bis (2-etilheksil) ftalāta (turpmāk – DEHP), butilbenzilftalāta (turpmāk – BBP), dibutilftalāta (turpmāk – DBP) un diizobutilftalāta (turpmāk  – DIBP) lietošanu medicīnas ierīcēs, tai skaitā in vitro medicīnas ierīcēs, un monitoringa un kontroles instrumentos, tai skaitā rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, ierobežo no 2021. gada 22. jūlija atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

39. Šo noteikumu 1. pielikumā minētie DEHP, BBP, DBP un DIBP lietošanas ierobežojumi neattiecas uz kabeļiem vai rezerves daļām, kuras remonta, atkārtotas izmantošanas, funkciju atjaunināšanas vai jaudas palielināšanas nolūkā lieto iekārtās, kuras tirgū laistas pirms 2019. gada 22. jūlija, medicīnas ierīcēs, tai skaitā in vitro medicīnas ierīcēs, un monitoringa un kontroles instrumentos, tai skaitā rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, kuri tirgū laisti pirms 2021. gada 22. jūlija.

40. Šo noteikumu 1. pielikumā minēto DEHP, BBP un DBP lietošanas ierobežojumu nepiemēro rotaļlietām, uz kurām jau attiecas regulas Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 51. ierakstā noteiktie DEHP, BBP un DBP izmantošanas ierobežojumi."

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"28) Eiropas Komisijas 2015. gada 30. janvāra Deleģētās direktīvas  2015/573, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai polivinilhlorīda sensoros in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs;

29) Eiropas Komisijas 2015. gada 30. janvāra Deleģētās direktīvas 2015/574, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai intravaskulārās ultraskaņas attēlveidošanas sistēmās;

30) Eiropas Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģētās direktīvas 2015/863, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu."

4. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums

Ministru kabineta

2013. gada 5. februāra

noteikumiem Nr. 84

I. Ķīmiskās vielas, kuru lietošana iekārtās ir ierobežota, un to maksimāli pieļaujamā koncentrācija līdz 2019. gada 21. jūlijam

| Nr. p. k. | Ķīmiskās vielas un ķīmisko vielu grupas | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija viendabīgu materiālu masā |
| --- | --- | --- |
| 1. | Svins | 0,1 % |
| 2. | Dzīvsudrabs | 0,1 % |
| 3. | Kadmijs | 0,01 % |
| 4. | Sešvērtīgs hroms | 0,1 % |
| 5. | Polibrombifenili (PBB) | 0,1 % |
| 6. | Polibromdifenilēteri (PBDE) | 0,1 % |

II. Ķīmiskās vielas, kuru lietošana iekārtās ir ierobežota, un to maksimāli pieļaujamā koncentrācija no 2019. gada 22. jūlija

| Nr. p. k. | Ķīmiskās vielas un ķīmisko vielu grupas | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija viendabīgu materiālu masā |
| --- | --- | --- |
| 1. | Svins | 0,1 % |
| 2. | Dzīvsudrabs | 0,1 % |
| 3. | Kadmijs | 0,01 % |
| 4. | Sešvērtīgs hroms | 0,1 % |
| 5. | Polibrombifenili (PBB) | 0,1 % |
| 6. | Polibromdifenilēteri (PBDE) | 0,1 % |
| 7. | bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP) | 0,1 % |
| 8. | Butilbenzilftalāts (BBP) | 0,1 % |
| 9. | Dibutilftalāts (DBP) | 0,1 % |
| 10. | Diizobutilftalāts (DIBP) | 0,1 %" |

5. Papildināt 4. pielikumu ar 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

| "24. | Svins kā tāda polivinilhlorīda (PVC) termiskais stabilizators, ko lieto par bāzes materiālu ampērmetriskos, potenciometriskos un konduktometriskos elektroķīmiskajos sensoros, kurus izmanto in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs asins, citu ķermeņa šķidrumu un ķermeņa gāzu analīzei | Spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim |
| --- | --- | --- |
| 25. | Dzīvsudraba izmantošana elektriskos rotējošos savienotājos, ko izmanto intravaskulārās ultraskaņas attēlveidošanas sistēmās, kuras spēj darboties augstfrekvenču režīmā (> 50 MHz) | Spēkā līdz 2019. gada 30. jūnijam" |

Ministru prezidente	Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	Kaspars Gerhards