3. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  9. februāra

noteikumiem Nr. 92

# Navigācijas zīmes un ugunis

# I. Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmes un ugunis

1. Aizlieguma zīmes nosaka noteiktus ūdens satiksmes ierobežojumus

| Nr. p. k. | Zīmes nosaukums | Zīmes apraksts | Zīmes apzīmējums diennakts gaišajā laikā | Zīmes apzīmējums diennakts tumšajā laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Enkuroties aizliegts | Piemēram, aizliegts izmest enkuru, loti |  | Izgaismo |
| 1.2. | Kuģošanas līdzekļiem kuģot aizliegts | Kuģošanas līdzekļiem tālāk kuģot aizliegts. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē divas viena virs otras novietotas pastāvīgi degošas sarkanas gaismas ugunis |  |  |
| 1.3. | Aizliegts radīt izskalošanu | Kuģošanas līdzekļiem jākuģo ar tādu ātrumu, lai neradītu izskalošanu. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē divas viena virs otras izvietotas ugunis: augšējā ( sarkana, apakšējā ( balta |  |  |
| 1.4. | Motorizētiem kuģošanas līdzekļiem kuģot aizliegts | Kuģošanas līdzekļiem, kuri darbināmi ar motoru, tālāk kuģot aizliegts |  | Izgaismo |
| 1.5. | Visiem sportam un atpūtai paredzētajiem kuģošanas līdzekļiem kuģot aizliegts | Aizliegts kuģot visiem sportam un atpūtai paredzētajiem kuģošanas līdzekļiem |  | Izgaismo |
| 1.6. | Aizliegta ūdensslēpošana | Aizliegta visu veidu ūdensslēpošana |  | Izgaismo |
| 1.7. | Aizliegts kuģot ar jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām | Kuģošana jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām, aizliegta |  | Izgaismo |
| 1.8. | Visiem kuģošanas līdzekļiem kuģot aizliegts, izņemot motorizētos un buru kuģošanas līdzekļus | Visiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot motorizētos un buru kuģošanas līdzekļus, kuģot aizliegts |  | Izgaismo |
| 1.9. | Aizliegta vējdēļu izmantošana | Aizliegta vējdēļu izmantošana |  | Izgaismo |
| 1.10. | Kuģošanas līdzekļus nolaist ūdenī un izcelt krastā aizliegts | Kuģošanas līdzekļus nolaist ūdenī un izcelt krastā aizliegts |  | Izgaismo |
| 1.11. | Aizliegta ūdensmotociklu izmantošana | Aizliegta ūdensmotociklu izmantošana |  | Izgaismo |
| 1.12. | Norādīto kuģošanas ātrumu (km/h) pārsniegt aizliegts | Norādīto kuģošanas ātrumu (km/h) pārsniegt aizliegts |  | Izgaismo |
| 1.13. | Kuģošanas līdzekļiem stāvēt pie krasta vai noenkuroties aizliegts | Kuģošanas līdzekļiem stāvēt pie krasta vai noenkuroties aizliegts |  | Izgaismo |
| 1.14. | Kuģošanas līdzekļiem tauvoties aizliegts | Kuģošanas līdzekļiem tauvoties aizliegts |  | Izgaismo |

2. Brīdinājuma zīmes brīdina vadītājus par ūdens satiksmes īpatnībām un nosaka ūdens satiksmes režīmu

| Nr. p. k. | Zīmes nosaukums | Zīmes apraksts | Zīmes apzīmējums diennakts gaišajā laikā | Zīmes apzīmējums diennakts tumšajā laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Veikt pastiprinātu novērošanu | Norāda iekšējo ūdeņu posmu, kurā jāievēro īpaša piesardzība |  | Izgaismo |
| 2.2. | Tilta vai pārvada augstums | Norāda tilta vai gaisa pārvadu ar ierobežotu augstumu. Skaitlis norāda attālumu metros no vidējā ūdens līmeņa līdz pārvada apakšējai malai |  | Izgaismo |
| 2.3. | Ierobežots kuģošanas dziļums metros | Skaitlis norāda maksimāli pieļaujamo kuģa iegrimi konkrētajā kuģu ceļa posmā metros (atskaite no vidējā ūdens līmeņa) |  | Izgaismo |
| 2.4. | Kuģošana aizliegta ārpus vairogiem | Zīme tiek izvietota uz tilta balstiem vai tilta pārvada posmiem, starp kuriem iet kuģu ceļš |  | Tilta balstus diennakts tumšajā laikā izgaismo. Gaismas avota (prožektora) staru virza perpendikulāri ūdens virsmai, un tas nedrīkst traucēt citu navigācijas uguņu redzamību |
| 2.5. | Norāda kuģošanas līdzekļu kustības virzienu | Norāda kuģošanas līdzekļu kustības virzienu |  | Izgaismo |
| 2.6.a | Radiostacijai jābūt ieslēgtai | Radiostacijai jābūt ieslēgtai |  | Izgaismo |
| 2.6.b | Radiostacijai jābūt ieslēgtai norādītajā kanālā | Radiostacijai jābūt ieslēgtai norādītajā kanālā |  | Izgaismo |
| 2.7. | Kuģu ceļa vai kanāla platums ierobežots | Kuģu ceļa vai kanāla platumu norāda skaitlis zīmes centrā |  | Izgaismo |

3. Vadlīniju zīmes norāda kuģa ceļa asi. Vadlīniju veido divas viena aiz otras uzstādītas pārejas zīmes, no kurām priekšējā zīme izvietota zemāk par aizmugurējo. Pārejas zīmes norāda kuģa ceļa virzienu, kur tas pāriet no viena krasta uz otru krastu

| Nr. p. k. | Zīmes nosaukums | Zīmes apraksts | Zīmes apzīmējums diennakts gaišajā laikā | Zīmes apzīmējums diennakts tumšajā laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vadlīnijas un pārejas zīme | Rombveida dzeltenas krāsas zīmi ar vertikālu melnu svītru vidū uzstāda iekšējo ūdeņu kreisajā krastā. Diennakts tumšajā laikā katru zīmi apzīmē dzeltena zibšņu vai pārtraukuma uguns ar nepāra skaitļa raksturojumu, tikai ne trīs zibšņu periods |  |  |
| 3.2. | Vadlīnijas un pārejas zīme | Kvadrātveida dzeltenas krāsas zīmi ar vertikālu melnu svītru vidū uzstāda iekšējo ūdeņu labajā krastā. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē dzeltena zibšņu vai pārtraukuma uguns ar pāra skaitļa raksturojumu, tikai ne divu zibšņu periods |  |  |

4. Gaitas zīmes krastā norāda, ka kuģa ceļš var iet krasta tuvumā, kur izvietotas attiecīgās gaitas zīmes

| Nr. p. k. | Zīmes nosaukums | Zīmes apraksts | Zīmes apzīmējums diennakts gaišajā laikā | Zīmes apzīmējums diennakts tumšajā laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Gaitas zīme | Kvadrātveida baltas krāsas zīmi ar horizontālu platu sarkanu svītru vidū uzstāda iekšējo ūdeņu labajā krastā. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē pastāvīgi degoša sarkanas gaismas uguns |  |  |
| 4.2. | Gaitas zīme | Rombveida divu krāsu kombinēto zīmi, kuras augšējais trīsstūris zaļš, apakšējais – balts, uzstāda iekšējo ūdeņu kreisajā krastā. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē pastāvīgi degoša zaļas gaismas uguns |  |  |

5. Bojas apzīmē kuģu ceļu malas

| Nr. p. k. | Zīmes nosaukums | Zīmes apraksts | Zīmes apzīmējums diennakts gaišajā laikā | Zīmes apzīmējums diennakts tumšajā laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Bojas | Sarkanas krāsas cilindriskas formas boja, kurai diennakts tumšajā laikā iedegta sarkanas krāsas ritmiski mirgojoša uguns, apzīmē kuģu ceļa labo malu |  |  |
| 5.2. | Bojas | Zaļas krāsas konusa formas boja, kurai diennakts tumšajā laikā iedegta zaļas krāsas ritmiski mirgojoša uguns, apzīmē kuģu ceļa kreiso malu |  |  |

6. Fiksētās zīmes norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus

| Nr. p. k. | Zīmes nosaukums | Zīmes apraksts | Zīmes apzīmējums diennakts gaišajā laikā | Zīmes apzīmējums diennakts tumšajā laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Fiksētā zīme | Sarkanas krāsas fiksētā zīme norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus kuģu ceļa labajā pusē |  | Neizgaismo |
| 6.2. | Fiksētā zīme | Zaļas krāsas fiksētā zīme norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus kuģu ceļa kreisajā pusē |  | Neizgaismo |
| 6.3. | Fiksētā zīme | Zīme norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus, kas sadala kuģu ceļu divās daļās |  | Neizgaismo |

7. Informācijas zīmes

| Nr. p. k. | Zīmes nosaukums | Zīmes apraksts | Zīmes apzīmējums diennakts gaišajā laikā | Zīmes apzīmējums diennakts tumšajā laikā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā | Atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā |  | Neizgaismo |
| 7.2. | Atļauta ūdensmotociklu izmantošana | Atļauta ūdensmotociklu izmantošana |  | Neizgaismo |
| 7.3. | Atļauts kuģošanas līdzeklim stāvēt pie krasta | Zīmi uzstāda vietās, kur atļauts noenkurot kuģošanas līdzekli vai atļauta kuģošanas līdzekļa stāvēšana pie krasta |  | Izgaismo |
| 7.4. | Atļauta motorlaivas izmantošana | Atļauta motorlaivas izmantošana |  | Neizgaismo |
| 7.5. | Atļauta vējdēļu izmantošana | Atļauta vējdēļu izmantošana |  | Neizgaismo |
| 7.6. | Atļauta kuģošana jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām | Atļauta kuģošana jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām |  | Neizgaismo |
| 7.7. | Atļauta ūdensslēpošana | Atļauta visu veidu ūdensslēpošana |  | Neizgaismo |
| 7.8. | Atļauta kuģošana sportam un atpūtai paredzētiem kuģošanas līdzekļiem | Atļauts kuģot sportam un atpūtai paredzētajiem kuģošanas līdzekļiem |  | Neizgaismo |
| 7.9. | Atļauts kuģot motorizētiem kuģošanas līdzekļiem | Atļauts kuģot kuģošanas līdzekļiem, kuri darbināmi ar motoru |  | Neizgaismo |
| 7.10. | Dzeramā ūdens ņemšanas vieta | Dzeramā ūdens ņemšanas vieta |  | Neizgaismo |
| 7.11. | Telefons | Telefons |  | Neizgaismo |
| 7.12. | Vienvirziena kustības vai ierobežojuma beigas | Vienvirziena kustības vai ierobežojuma beigas |  | Neizgaismo |
| 7.13. | Iespēja saņemt kuģošanas informāciju kanālā, kas norādīts zīmē | Iespēja saņemt kuģošanas informāciju kanālā, kas norādīts zīmē |  | Neizgaismo |
| 7.14. | Atļauta tauvošanās zīmē norādītā attāluma robežās | Atļauta tauvošanās zīmē norādītā attāluma robežās |  | Neizgaismo |
| 7.15. | Atļauta tauvošanās zīmē norādītajā attālumā | Atļauta tauvošanās zīmē norādītajā attālumā |  | Neizgaismo |
| 7.16. | Maksimālais blakus tauvojamo kuģu skaits (borts pie borta) | Maksimālais blakus tauvojamo kuģu skaits (borts pie borta) |  | Neizgaismo |
| 7.17. | Visiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot motorizētos un buru kuģošanas līdzekļus, kuģošana atļauta | Visiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot motorizētos un buru kuģošanas līdzekļus, kuģošana atļauta |  | Neizgaismo |

8. Zīmju uzstādīšanas piemērs

II. Kuģu navigācijas zīmes un ugunis

Šajā nodaļā ietvertajiem attēliem ir ilustratīvs raksturs.

- attēls

Kuģošanas līdzeklis ar mehānisku dzinēju gaitā, kura garums ir lielāks par 50 metriem, atbilstoši šo noteikumu 44. punktam

2. attēls

Kuģošanas līdzeklis ar mehānisku dzinēju gaitā, kura garums ir mazāks par 12 metriem, atbilstoši šo noteikumu 45. punktam

3. attēls

Kuģošanas līdzeklis ar mehānisku dzinēju gaitā, kura garums ir mazāks par 7 metriem un maksimālais ātrums nepārsniedz 13 km/h, atbilstoši šo noteikumu 46. punktam

4. attēls

Kuģošanas līdzeklis, kas ir noenkurojies, atbilstoši šo noteikumu 49. punktam

diennakts gaišais laiks				diennakts tumšais laiks

5. attēls

Kuģošanas līdzeklis, kas ir iesaistīts zemūdens darbos, atbilstoši šo noteikumu 50. punktam

6. attēls

Buru jahta atbilstoši šo noteikumu 56. punktam

7. attēls

Buru jahta, kuras garums ir mazāks par 20 metriem, atbilstoši šo noteikumu 57. punktam

Satiksmes ministra

pienākumu izpildītājs,

iekšlietu ministrs	Rihards Kozlovskis