1. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  12. aprīļa

noteikumiem Nr. 207

Atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi

1. Eiropas Savienības tipa pārbaude (B modulis)

1. Eiropas Savienības tipa (turpmāk – ES tipa) pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija projektēšanas posmā pārbauda tvertnes tehnisko projektu un apliecina, ka tas atbilst attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

2. ES tipa pārbaudi var veikt kādā no šādiem veidiem:

2.1. tvertnes tehniskā projekta atbilstības novērtēšana, izvērtējot šā pielikuma 3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus un pārbaudot vienu vai vairāku būtisko sastāvdaļu reprezentatīvos paredzamās produkcijas paraugus (produkcijas tipa un projekta tipa kombinācija);

2.2. tvertnes tehniskā projekta atbilstības novērtēšana, izvērtējot šā pielikuma 3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, neveicot prototipa pārbaudi (projekta tips).

3. Ražotājs iesniedz paša izvēlētai paziņotajai institūcijai pieteikumu ES tipa pārbaudei. Pieteikumā iekļauj šādu informāciju un dokumentāciju:

3.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, – šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

3.2. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats iesniegums nav iesniegts citai paziņotajai institūcijai;

3.3. tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija dod iespēju novērtēt tvertnes atbilstību šo noteikumu piemērojamajām prasībām un ietver atbilstošu riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver tvertnes projektēšanu, ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja iespējams,  iekļauj vismaz šādus elementus:

3.3.1. tvertnes vispārīgs apraksts;

3.3.2. projekta skices un ražošanas rasējumi un sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu un citas shēmas;

3.3.3. apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami minēto rasējumu, shēmu un tvertnes darbības izpratnei;

3.3.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie piemērojamie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas piemēroti, lai atbilstu šo noteikumu būtiskajām prasībām, ieskaitot citu attiecīgo tehnisko specifikāciju uzskaitījumu. Ja minētie standarti tiek piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

3.3.5. veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti;

3.3.6. testēšanas pārskati;

3.3.7. instrukcijas un drošuma informācija;

3.3.8. dokuments, kurā aprakstīti izvēlētie materiāli, metināšanas procesi un pārbaudes, kā arī ietverta informācija par tvertnes konstrukciju;

3.4. paraugus, kas ir reprezentatīvi paredzētās produkcijas paraugi. Paziņotā institūcija var pieprasīt papildu paraugus, ja tie nepieciešami, lai veiktu testa programmu;

3.5. pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta atbilstību. Šajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, īpaši – ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie piemērojamie standarti. Pierādījumos, ja nepieciešams, iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību;

3.6. ja pārbauda tvertnes paraugus, tehniskajā dokumentācijā papildus ietver:

3.6.1. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošo kvalifikāciju;

3.6.2. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

3.6.3. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem vai ierosināto pārbaužu aprakstu.

4. Paziņotā institūcija:

4.1. attiecībā uz tverti – pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu tvertnes tehniskā projekta atbilstību;

4.2. attiecībā uz paraugu(-iem):

4.2.1. pārliecinās, ka paraugs(-i) ir izgatavots(-i) saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un identificē tos elementus, kas projektēti saskaņā ar attiecīgo piemērojamo standartu piemērojamajiem noteikumiem, kā arī elementus, kas projektēti saskaņā ar citām attiecīgajām tehniskajām specifikācijām;

4.2.2. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka ražotājs izvēlējies risinājumus, kas minēti attiecīgajos piemērojamajos standartos, un ka tie ir piemēroti pareizi;

4.2.3. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka gadījumos, kad nav tikuši piemēroti attiecīgajos piemērojamajos standartos paredzētie risinājumi, ražotāja izvēlētie risinājumi –piemērot citas attiecīgās tehniskās specifikācijas – atbilst šo noteikumu būtiskajām prasībām;

4.2.4. vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi.

5. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret iestādēm, kas to atzinušas, paziņotā institūcija drīkst  pilnīgi vai daļēji izpaust šā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

6. Ja tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un datus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai.

7. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi. Minētajā sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas dod iespēju novērtēt izgatavoto tvertņu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.  ES tipa pārbaudes sertifikātā norāda visus nosacījumus, kas var attiekties uz tā izsniegšanu, un tam pievieno aprakstus un rasējumus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai.

8. Ja tips neatbilst tām šo noteikumu prasībām, kas attiecas uz konkrēto tvertni, paziņotā institūcija neizdod ES tipa pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma iesniedzēju par šo lēmumu, sniedzot detalizētu sertifikāta neizsniegšanas  pamatojumu.

9. Paziņotā institūcija apzina tās vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamām šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešams veikt sīkāku izpēti. Ja šāda izpēte ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

10. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā tehnisko dokumentāciju, par ES tipa pārbaudes sertifikātu un par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt tvertnes atbilstību būtiskajām šo noteikumu prasībām vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādas izmaiņas paredz papildu apstiprinājumu, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

11. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par izsniegtajiem un atsauktajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem  un iesniedz tādu sertifikātu un (vai) to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

12. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus šī institūcija ir noraidījusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un, ja saņemts attiecīgs pieprasījums, – arī par tiem sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

13. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un (vai) to papildinājumu kopijas.

14. Iesniedzot pieprasījumu, Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas (ieskaitot ražotāja iesniegto dokumentāciju) kopijas līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

15. ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju ražotājs glabā uzraudzības  iestādes vajadzībām 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū.

16. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šā pielikuma 3. punktā minēto pieteikumu un pildīt šā pielikuma 9., 10. un 15. punktā minētos pienākumus ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

2. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu (C1 modulis)

17. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šajā nodaļā minētos pienākumus, kā arī tikai uz savu atbildību nodrošina un apliecina, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, kas uz tiem attiecas.

18. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, kas uz tām attiecas.

19. Ražotājs pirms tvertnes izgatavošanas iesniedz paša izvēlētai paziņotajai institūcijai:

19.1. tehnisko dokumentāciju;

19.2. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju;

19.3. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

19.4. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem;

19.5. inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās atbilstīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

19.6. ES tipa pārbaudes sertifikātu.

20. Lai pārbaudītu tvertnes atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija pārbauda un testē katru atsevišķi izgatavoto tvertni, ievērojot šādu kārtību:

20.1. ražotājs uzrāda viendabīgas sērijas tvertnes un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai izgatavošanas procesā tiktu nodrošināts tvertņu viendabīgums;

20.2. pārbaudot partiju, paziņotā institūcija pārliecinās, ka tvertnes ir izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un veic katras sērijā ietilpstošās tvertnes hidrostatisko testu vai līdzvērtīgas iedarbības pneimatisko testu ar spiedienu Ph, kas 1,5 reizes pārsniedz tvertnes aprēķina spiedienu, lai pārbaudītu tās izturību. Attiecībā uz pneimatisko testu dalībvalsts, kurā to veic, akceptē testa drošuma procedūras;

20.3. paziņotā institūcija testē paraugus, kas ņemti no reprezentatīvās produkcijas testa parauga vai no tvertnes pēc ražotāja izvēles, lai pārbaudītu metināto šuvju kvalitāti. Testus veic metinātajām garenšuvēm. Ja metinātajās šķērsšuvēs lietota atšķirīga metināšanas tehnoloģija nekā garenšuvēs, testē arī šķērsšuves;

20.4. šo noteikumu 22. punktā minētajām tvertnēm, kuru projektēšanā izmantota eksperimentālā metode, minētos testus aizstāj ar hidraulisko pārbaudi piecām tvertnēm, kuras nejauši atlasītas no katras tvertņu sērijas, izmantojot statistiskās metodes, lai pārbaudītu to atbilstību šo noteikumu 22. punktā minētajām drošuma pamatprasībām;

20.5. ja sērija tiek atzīta par prasībām atbilstošu, paziņotā institūcija norāda uz katras tvertnes savu identifikācijas numuru vai nodrošina, ka tas tiek norādīts, un sagatavo rakstisku atbilstības sertifikātu, kas attiecas uz veiktajiem testiem. Visas attiecīgās sērijas tvertnes var laist tirgū, izņemot tās, kuras nav sekmīgi izturējušas hidrostatisko testu vai pneimatisko testu;

20.6. ja sērija tiek noraidīta kā prasībām neatbilstoša, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu attiecīgās sērijas laišanu tirgū. Ja sērijas tiek bieži noraidītas kā prasībām neatbilstošas, paziņotā institūcija var pārtraukt statistisko verifikāciju;

20.7. ražotājs pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma spēj uzrādīt šā pielikuma 20.5. apakšpunktā minētos paziņotās iestādes atbilstības sertifikātus.

21. Paziņotā institūcija nosūta novērtējuma ziņojuma kopiju dalībvalstij, kura to paziņojusi, un pēc pieprasījuma pārējām paziņotajām institūcijām, pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

22. Ražotājs uz paziņotās institūcijas atbildību izgatavošanas procesā uz tvertnes norāda paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

23. Ražotājs ar CE atbilstības zīmi marķē katru atsevišķu tvertni, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

24. Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

25. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

26. Ražotāja pienākumus, kas minēti šā pielikuma 23., 24. un 25. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

3. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām tvertņu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem

(C2 modulis)

27. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šajā nodaļā minētos pienākumus, kā arī tikai uz savu atbildību nodrošina un apliecina, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

28. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

29. Ražotājs iesniedz paša izvēlētai paziņotajai institūcijai pieteikumu par attiecīgās tvertnes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu. Pieteikumā iekļauj:

29.1. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju;

29.2. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

29.3. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem;

29.4. ES tipa pārbaudes sertifikātu;

29.5. dokumentu, kurā aprakstīti izgatavošanas procesi un visi iepriekš noteiktie sistemātiskie pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam.

30. Paziņotā institūcija līdz dienai, kad sāksies izgatavošana, pārbauda šā pielikuma 29. punktā minētos dokumentus, lai apliecinātu to atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātam.

31. Dokumentā, kas minēts šā pielikuma 29.5. apakšpunktā, ietver:

31.1. to izgatavošanas un pārbaudes līdzekļu aprakstu, kas piemēroti tvertņu konstrukcijai;

31.2. inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās attiecīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

31.3. apņemšanos veikt pārbaudes un testus saskaņā ar inspekcijas dokumentu un nodrošināt hidrostatisko testu vai ar dalībvalsts piekrišanu –pneimatisko testu, ko veic katrai saražotajai tvertnei ar testa spiedienu, kas 1,5 reizes pārsniedz aprēķina spiedienu. Par minēto pārbaužu un testu veikšanu ir atbildīgi kvalificēti darbinieki, kas ir pietiekami neatkarīgi no ražošanas personāla. Par pārbaudēm un testiem tiek sagatavots attiecīgs ziņojums;

31.4. izgatavošanas un glabāšanas vietu adreses, kā arī datumu, kad paredzēts sākt izgatavošanu.

32. Paziņotā institūcija pēc pašas noteiktiem nejauši izvēlētiem intervāliem veic tvertnes pārbaudes nejauši izvēlētiem paraugiem vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos par tvertnes iekšējo pārbaužu kvalitāti, ņemot vērā arī tvertņu tehnoloģisko sarežģītību un ražošanas apjomu. Pārbauda atbilstīgus gala tvertņu paraugus, kurus paziņotā institūcija ir paņēmusi ražošanas vietā pirms laišanas tirgū, kā arī veic attiecīgus testus, kas norādīti piemērojamajos standartos, un (vai) līdzvērtīgus testus, kas noteikti citās attiecīgajās tehniskajās specifikācijās, lai pārbaudītu tvertnes atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

33. Paziņotā institūcija nodrošina, ka ražotājs saskaņā ar šā pielikuma 31.3. apakšpunktu faktiski pārbauda sērijveidā ražotās tvertnes.

34. Ja paraugs neatbilst pieņemamam kvalitātes līmenim, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu parauga atbilstību.

35. Piemērojamās paraugu ņemšanas procedūras nolūks ir noteikt, vai tvertnes izgatavošanas process notiek pieņemamās robežās, lai tādējādi nodrošinātu tvertnes atbilstību.

36. Paziņotā institūcija nosūta inspekcijas ziņojuma kopiju dalībvalstij, kura to paziņojusi, un pēc pieprasījuma pārējām paziņotajām institūcijām, pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

37. Ražotājs uz paziņotās institūcijas atbildību izgatavošanas procesā uz tvertnes norāda paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

38. Ražotājs ar CE atbilstības marķējumu marķē katru atsevišķo tvertni, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamām šo noteikumu prasībām.

39. Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

40. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

41. Ražotāja pienākumus, kas minēti šā pielikuma 38., 39. un 40. punktā, tā uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

4. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C modulis)

42. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šajā nodaļā minētos pienākumus, kā arī nodrošina un tikai uz savu atbildību paziņo, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

43. Ražotājs veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

44. Ražotājs paša izvēlētajai paziņotajai institūcijai iesniedz pieteikumu par attiecīgās tvertnes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu. Pieteikumā iekļauj:

44.1. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju;

44.2. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

44.3. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem;

44.4. dokumentu, kurā aprakstīti izgatavošanas procesi un visi iepriekš noteiktie sistemātiskie pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam.

45. Šā pielikuma 44.4. apakšpunktā minētajā dokumentā ietver:

45.1. to izgatavošanas un pārbaudes līdzekļu aprakstu, kas piemēroti tvertņu konstrukcijai;

45.2. inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās attiecīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

45.3. apņemšanos veikt pārbaudes un testus saskaņā ar inspekcijas dokumentu un nodrošināt hidrostatisko testu vai ar dalībvalsts piekrišanu –pneimatisko testu, ko veic katrai saražotajai tvertnei ar testa spiedienu, kas 1,5 reizes pārsniedz aprēķina spiedienu. Par minēto pārbaužu un testu veikšanu ir atbildīgi kvalificēti darbinieki, kas ir neatkarīgi no ražošanas personāla. Par pārbaudēm un testiem tiek sagatavots attiecīgs ziņojums;

45.4. izgatavošanas un glabāšanas vietu adreses, kā arī datumu, kad paredzēts sākt izgatavošanu.

46. Paziņotā institūcija līdz dienai, kad sāksies izgatavošana, pārbauda šā pielikuma 45. punktā minētos dokumentus, lai apliecinātu to atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātam.

47. Ražotājs ar CE atbilstības marķējumu marķē katru atsevišķu tvertni, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šo noteikumu prasībām.

48. Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

49. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

50. Ražotāja pienākumus, kas minēti šā pielikuma 47., 48. un 49. punktā, tā uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs	Arvils Ašeradens