Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2016.gada ___._______						Noteikumi Nr.__

Rīgā									(prot. Nr.__  __.§)

Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un

Elektronisko sakaru likuma 7.panta 1. un 2.punktu un 46.panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi nosaka:

  - ražotāju, pilnvaroto pārstāvju, importētāju un izplatītāju (turpmāk - iesaistītās personas), radioiekārtu uzstādītāju, turētāju un lietotāju pienākumus, radioiekārtu būtiskās prasības, kārtību, kādā veicama radioiekārtu atbilstības novērtēšana, piedāvāšana tirgū, uzstādīšana, lietošana, kā arī tirgus un radioiekārtu lietošanas uzraudzība;

  - kārtību, kādā pieprasa un saņem valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (turpmāk - lietošanas uzraudzības institūcija) funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

  - kārtību, kādā lietošanas uzraudzības institūcijas darbinieki piekļūst iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus (turpmāk - traucējošas iekārtas), kā arī pieprasa, lai tiek uzrādīti atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistīti dokumenti.

- Šo noteikumu prasības nepiemēro radioiekārtām:

  - kuras paredzētas valsts aizsardzības vajadzībām un tiek lietotas tikai nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajās radiofrekvenču joslās, kuras iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai, izņemot šo noteikumu 152. un 154. punktu;

  - kuras tiek lietotas nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par speciālajiem radiolīdzekļiem.

- Noteikumos lietotie termini:

  - piedāvāt radioiekārtu tirgū - saimnieciskās darbības ietvaros pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt radioiekārtu par atlīdzību vai bez tās;

  - laist radioiekārtu tirgū - pirmo reizi piedāvāt radioiekārtu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tirgū;

  - nodošana ekspluatācijā - pirmā reize, kad radioiekārtas lietotājs radioiekārtu lieto ES;

  - ražotājs - fiziska vai juridiska persona, kas ražo radioiekārtas, vai uzdod radioiekārtas projektēt vai ražot un tirgo tās  ar savu vārdu vai preču zīmi;

  - pilnvarotais pārstāvis - fiziska vai juridiska persona, kas veic  komercdarbību ES un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

  - importētājs - fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību ES un laiž radioiekārtu ES tirgū, importējot to no trešās valsts;

  - izplatītājs - piegādes ķēdē iesaistīta fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību ES, piedāvā radioiekārtu tirgū un nav tās ražotājs vai importētājs;

  - tehniskā specifikācija - dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām radioiekārtai ir jāatbilst;

  - paziņotā institūcija - nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta radioiekārtu atbilstības novērtēšanas institūcija, kas ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai citu ES dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas paziņota radioiekārtu atbilstības novērtēšanas institūcija;

  - atsaukšana - pasākums ar mērķi panākt, ka tiek atdota atpakaļ radioiekārta, kas ir pieejama galalietotājam;

  - izņemšana no tirgus - pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka piegādes ķēdē esoša radioiekārta tiek piedāvāta tirgū;

  - tirgus uzraudzības iestāde - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

  - CE atbilstības marķējums - zīme, ar ko ražotājs norāda, ka radioiekārtas atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas normatīvajos aktos, kas paredz izstrādājumu marķēšanu ar šo zīmi;

- Šo noteikumu 2., 3. un 4.nodaļa, 114.5., 114.6., 114.7., 114.8.apakšpunkts un 124.punkts neattiecas uz:

  - radioamatieru radioiekārtām, kuras netiek laistas vai piedāvātas tirgū;

  - jūras kuģu radioiekārtām, uz kurām attiecas normatīvie akti par jūras kuģu aprīkojumu un to atbilstības novērtēšanu;

  - civilās aviācijas gaisa kuģī uzstādītām vai piestiprinātām radioiekārtām, ko izmanto vai ko paredzēts izmantot, ekspluatējot gaisa kuģi vai vadot to lidojumā;

  - radioiekārtām, kuras paredzētas vienīgi, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, valsts drošību (ieskaitot valsts ekonomisko labklājību), vai valsts darbībām krimināltiesību jomā;

  - speciāli izgatavotiem novērtējuma komplektiem, kas paredzēti izmantošanai vienīgi zinātnes un pētniecības iestādēs;

  - militārām vajadzībām lietotām radioiekārtām, kuras paredzētas valsts aizsardzībai.

- Šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.6.apakšnodaļa neattiecas uz radioamatieru radiostacijām.

- Šo noteikumu 117., 118., 121., 132. punkts, 114.1., 114.10., 122.2. – 122.15.apakšpunkts neattiecas uz radioiekārtām, kuras paredzētas tikai skaņas un televīzijas apraides signālu uztveršanai.

2. Radioiekārtu laišana un piedāvāšana tirgū

2.1. Prasības radioiekārtu laišanai un piedāvāšanai tirgū

- Radioiekārtas atļauts laist un piedāvāt tirgū, ja:

  - tās atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām;

  - tās tiek konstruētas tā, lai tās varētu lietot vismaz vienā ES dalībvalstī, nepārkāpjot normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktās prasības;

  - to atbilstība šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām ir novērtēta un apliecināta saskaņā ar šiem noteikumiem;

  - tās ir marķētas ar  šo noteikumu 2.13.apakšnodaļā minēto marķējumu;

  - tām ir pievienota šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13.apakšpunktā minētā informācija un dokumenti;

  - tiek saglabāta šo noteikumu 20.punktā minētā informācija.

2.2. Būtiskās prasības un nosacījums radioiekārtu atbilstībai

- Radioiekārtas konstruē tā, lai tās atbilst šādām būtiskajām prasībām:

  - tās efektīvi izmanto radiofrekvenču spektru un dod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, izvairoties no kaitīgiem radiotraucējumiem;

  - tās nodrošina cilvēku un mājdzīvnieku veselības aizsardzību un drošību, kā arī īpašuma drošību un atbilst citām drošības prasībām, ko nosaka normatīvie akti par iekārtu elektrodrošību, taču nepiemērojot sprieguma limitu (50 V maiņstrāvai un 75 V līdzstrāvai);

  - to izstarotais elektromagnētiskais lauks nerada kaitējumu cilvēku un mājdzīvnieku veselībai;

  - tās nodrošina elektromagnētisko saderību, kā noteikts normatīvajos aktos par iekārtu elektromagnētisko saderību;

  - šo noteikumu 1.pielikumā minētās radioiekārtas, ievērojot šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās prasības, pilda funkcijas, kas nodrošina pieeju ārkārtas palīdzības dienestiem.

- Radioiekārtas atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, ja tās atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem publicētas atsauces ES Oficiālajā Vēstnesī un kuri attiecas uz minētajām būtiskajām prasībām. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā interneta vietnē sarakstu ar piemērojamajiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

2.3. Ražotāja pienākumi

- Laižot radioiekārtas tirgū, ražotājs nodrošina, ka tās ir projektētas un izgatavotas, ievērojot šo noteikumu 8. punktā noteiktās būtiskās prasības.

- Radioiekārtu ražotājam ir šādi pienākumi:

  - nodrošināt, ka radioiekārtas tiek konstruētas tā, lai tās varētu lietot vismaz vienā ES dalībvalstī, nepārkāpjot normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktās prasības;

  - pirms radioiekārtu laišanas tirgū, izstrādāt un pastāvīgi atjaunināt šo noteikumu 2.12.apakšnodaļā minēto tehnisko dokumentāciju (turpmāk – tehniskā dokumentācija);

  - pirms radioiekārtu laišanas tirgū veikt radioiekārtu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.8.., 2.9., 2.10. un 2.11.apakšnodaļu;

  - pirms radioiekārtu laišanas tirgū sagatavot šo noteikumu 2.9., 2.10. vai 2.11.apakšnodaļā minēto ES atbilstības deklarāciju un marķēt radioiekārtas atbilstoši šo noteikumu2.13.apakšnodaļā noteiktajam, ja, veicot atbilstības novērtēšanas procedūru, pārliecinās, ka radioiekārtas atbilst piemērojamajām šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām. Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 2.nodaļas prasībām;

  - saglabāt tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc radioiekārtas laišanas tirgū;

  - izstrādāt procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu radioiekārtu atbilstību, kā arī ņemt vērā radioiekārtas projekta vai raksturlielumu izmaiņas un izmaiņas piemērojamajos standartos, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kurām ir atsauce ES atbilstības deklarācijā;

  - lai aizsargātu cilvēku veselību un drošību saistībā ar radioiekārtu radīto apdraudējumu, ja nepieciešams, veikt tirgū laisto un piedāvāto radioiekārtu paraugu testēšanu, izskatīt un reģistrēt sūdzības, neatbilstošās un atsauktās radioiekārtas, kā arī pastāvīgi informēt izplatītājus par šo uzraudzību;

  - nodrošināt, ka uz radioiekārtas ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja radioiekārtas izmērs vai īpašības to neatļauj, šī informācija ir sniegta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai;

  - norādīt uz radioiekārtas ražotāja nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar ražotāju ir iespējams sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norādīt uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai;

  - nodrošināt, ka radioiekārtai ir pievienota skaidra un saprotama lietošanas pamācība (instrukcija) un brīdinājumi valsts valodā. Instrukcijā ietver informāciju, kas vajadzīga, lai radioiekārtu lietotu saskaņā ar tās paredzēto lietojumu. Šādā informācijā attiecīgā gadījumā ietver palīgierīču un komponentu aprakstu, ieskaitot programmatūras aprakstu, kas nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību. Šādai instrukcijai un informācijai par radioiekārtu drošumu, kā arī jebkādam marķējumam ir jābūt skaidram un saprotamam

  - ja radioiekārta pārraida radioviļņus, šo noteikumu 11.10.apakšpunktā minētajā instrukcijā ietvert arī informāciju par radiofrekvenču joslu, kurā radioiekārta darbojas, un maksimālo pārraidītā signāla jaudu, norādot tās veidu (piemēram, jauda raidītāja izejas savienotājā, no antenas izstarotā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda, no antenas izstarotā efektīvā jauda noteiktā virzienā);

  - nodrošināt, ka radioiekārtai pievieno ES atbilstības deklarācijas kopiju vai pievieno tekstu „Ar šo [ražotāja nosaukums] deklarē, ka radioiekārta [radioiekārtas tipa apzīmējums] atbilst [attiecīgais normatīvais akts, kuram deklarē atbilstību]. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [precīza interneta vietnes, kur ir pieejama šo noteikumu 2.9., 2.10. vai 2.11.apakšnodaļā minētā ES atbilstības deklarācija, adrese]” un minētajā interneta vietnē nodrošina pieejamu ES atbilstības deklarāciju valsts valodā;

  - nodrošināt, ka uz iepakojuma ir norādītas dalībvalstis vai ģeogrāfiskie apgabali dalībvalstī, kur pastāv ierobežojumi radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā vai prasības saņemt lietošanas atļauju, un ka šāda informācija ir pilnībā iekļauta radioiekārtas lietošanas instrukcijā;

  - ja ražotājs konstatē vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu radioiekārtas atbilstību un nepieciešamības gadījumā radioiekārtu izņemt no tirgus vai atsaukt to. Ja radioiekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu, kā arī to rezultātiem;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, lai novērstu  apdraudējumus, ko rada radioiekārtas, kuras tas laidis tirgū;

  - ja šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. vai 11.13.apakšpunktā minētā informācija ir neprecīza vai nepietiekama, veikt nepieciešamos labojumus tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

- Importētāju vai izplatītāju šo noteikumu kontekstā uzskata par ražotāju un tam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam, ja tas laiž tirgū radioiekārtu ar savu nosaukumu vai preču zīmi, vai maina jau tirgū laistu radioiekārtu tā, ka izmaiņas var ietekmēt tās atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām un šo noteikumu 11.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

2.4. Pilnvarotā pārstāvja pienākumi

- Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi.

- Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus uzdevumus:

  - glabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc radioiekārtas laišanas tirgū, nodrošinot tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei vai  lietošanas uzraudzības institūcijai;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarbojas ar tām visos pasākumos, kas veicami, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt radioiekārtas, uz kurām attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvara.

- Noteikumu 10.punktā noteiktie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde neietilpst pilnvarotā pārstāvja uzdevumos.

2.5. Importētāja pienākumi

- Importētājs laiž tirgū tikai šo noteikumu prasībām atbilstošu radioiekārtu.

- Importētājam ir šādi pienākumi:

  - nodrošināt, ka pirms radioiekārtas laišanas tirgū:

    - ražotājs ir veicis radioiekārtas atbilstības novērtēšanas procedūru;

    - radioiekārtas ir konstruētas tā, ka tās var ekspluatēt vismaz vienā ES dalībvalstī, nepārkāpjot normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktās prasības;

    - ražotājs ir izstrādājis noteikumiem atbilstošu tehnisko dokumentāciju;

    - radioiekārtām ir atbilstošs CE atbilstības marķējums;

    - radioiekārtām ir pievienota informācija un dokumentācija, kas minēta šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13.apakšpunktā;

    - ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 11.8. un 11.9.apakšpunkta prasības;

  - ja importētājs konstatē vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas neatbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, tas nelaiž radioiekārtas tirgū, līdz ir panākta radioiekārtu atbilstība. Ja radioiekārtu neatbilstība rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi;

  - norādīt uz radioiekārtas importētāja  nosaukumu  vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar to var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norādīt uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad radioiekārtas izmērs vai īpašības to neatļauj vai kad importētājiem būtu jāatver iepakojums, lai uz radioiekārtas norādītu savu nosaukumu un adresi;

  - nodrošināt, ka radioiekārtai ir pievienota lietošanas pamācība (instrukcija) un brīdinājumi valsts valodā;

  - nodrošināt, ka laikā, kad importētājs ir atbildīgs par radioiekārtām, to glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām;

  - lai aizsargātu cilvēku veselību un drošību saistībā ar radioiekārtas radīto apdraudējumu, ja nepieciešams, veikt tirgū laisto un piedāvāto radioiekārtu paraugu testēšanu, izskatīt un reģistrēt sūdzības, reģistrēt neatbilstošās un atsauktās radioiekārtas, kā arī pastāvīgi informēt izplatītājus par uzraudzību;

  - ja importētājs konstatē vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu noteiktajām prasībām, nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu radioiekārtas atbilstību un  nepieciešamības gadījumāradioiekārtu izņemt no tirgus vai atsaukt to. Ja radioiekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

  - 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū glabāt radioiekārtas ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai  lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, lai novērstu radioiekārtu radītos apdraudējumus, ko rada radioiekārtas, kuras tas laidis tirgū;

  - ja šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12., 11.13. vai 17.4.apakšpunktā minētā informācija ir neprecīza vai nepietiekama, veic nepieciešamos labojumus tirgus uzraudzības iestādes vai  lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

2.6. Izplatītāja pienākumi

- Piedāvājot radioiekārtas tirgū, izplatītājs ievēro šo noteikumu prasības.

- Izplatītājam ir šādi pienākumi:

  - pirms radioiekārtas tiek piedāvātas tirgū, pārliecināties, ka radioiekārtas ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu un tām ir pievienoti šajos noteikumos norādītie dokumenti, lietošanas pamācība (instrukcija) un brīdinājumi valsts valodā un ka ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 11.1., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13.apakšpunktā minētās prasības, bet importētājs ir ievērojis šo noteikumu 17.3.apakšpunktā minētās prasības;

  - ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas neatbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, tas netirgo radioiekārtas, līdz ir panākta radioiekārtu atbilstība. Ja radioiekārtas rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādi;

  - nodrošināt, ka laikā, kad izplatītājs ir atbildīgs par radioiekārtām, to glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām;

  - ja izplatītājs konstatē vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu noteiktajām prasībām, pārliecināties vai ir veiktas nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu radioiekārtas atbilstību un nepieciešamības gadījumā radioiekārtu izņemt no tirgus vai atsaukt to. Ja radioiekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai  lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

  - pēc tirgus uzraudzības iestādes vai  lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, lai novērstu radioiekārtu radītos apdraudējumus, ko rada radioiekārtas, kuras tas piedāvājis tirgū;

  - ja šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12., 11.13. vai 17.4.apakšpunktā minētā informācija ir neprecīza vai nepietiekama, veikt nepieciešamos labojumus tirgus uzraudzības iestādes vai  lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

2.7. Iesaistīto personu  identifikācija

- Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma iesaistītā persona  sniedz informāciju, norādot katru iesaistīto personu , kas tai piegādājis radioiekārtas, kā arī katru iesaistīto personu, kurai radioiekārtas ir piegādātas.

- Šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju iesaistītā persona  nodrošina 10 gadus pēc tam, kad radioiekārtas tam piegādātas, un 10 gadus pēc tam, kad tas ir piegādājis radioiekārtas.

2.8. Piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras

- Ražotājs radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām demonstrē, izmantojot kādu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

  - iekšējā ražošanas kontrole;

  - ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli;

  - kvalitātes pilnīga nodrošināšana.

- Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8.1. un 8.5.apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām, ražotājs ir piemērojis piemērojamos standartus, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, tas izmanto kādu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

  - iekšējā ražošanas kontrole;

  - ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli;

  - kvalitātes pilnīga nodrošināšana.

- Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8.1. un 8.5.apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām, ražotājs nav piemērojis piemērojamos standartus, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, vai tos daļēji piemērojis, vai šādu standartu nav, radioiekārtai attiecībā uz šīm būtiskajām prasībām izmanto kādu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

  - ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli;

  - kvalitātes pilnīga nodrošināšana.

- Ja kāda no šo noteikumu 2.9., 2.10. un 2.11.apakšnodaļā minētajām prasībām nav izpildīta, uzskata, ka radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām nav novērtēta un apliecināta.

- Ražotājs novērtē radioiekārtas, lai nodrošinātu to atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām un ņem vērā visus paredzētos ekspluatācijas apstākļus. Novērtējot atbilstību šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām, ņem vērā ne tikai ražotāja noteiktos, bet arī tos ekspluatācijas apstākļus, kādos radioiekārta  tiek lietota. Ja radioiekārtai iespējamas dažādas konfigurācijas, atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām novērtē visām iespējamām konfigurācijām.

2.9. Iekšējā ražošanas kontrole

- Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu 28. un 29.punktā paredzētos pienākumus un uz savu atbildību nodrošina un deklarē, ka attiecīgās radioiekārtas atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

- Iekšējā ražošanas kontrole ietver šādas darbības:

  - tehniskās dokumentācijas izstrāde saskaņā ar šo noteikumu 2.12.apakšnodaļu;

  - ES atbilstības deklarācijas, kura ietver šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju un ko ražotājs pastāvīgi atjauno, sagatavošana;

  - iekārtu marķēšana ar CE atbilstības marķējumu.

- Ražotājs veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai ražošanas procesā un tā uzraudzībā nodrošinātu saražoto radioiekārtu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

2.10. ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli

- ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā institūcija pārbauda radioiekārtas tehnisko projektu, kā arī pārliecinās un apliecina, ka radioiekārtas tehniskais projekts atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

- ES tipa pārbaudi veic, novērtējot radioiekārtas tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un šo noteikumu 32.punktā minētos pierādījumus, taču nepārbaudot radioiekārtas paraugu (projekta tipu). Tehnisko dokumentāciju un korespondenci, kas attiecas uz ES tipa pārbaudes procedūrām, sagatavo tās ES dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā paziņotā institūcija veic komercdarbību, vai citā minētajai institūcijai pieņemamā valodā.

- Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienai paša izvēlētajai paziņotajai institūcijai, kurā iekļauj:

  - ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī pārstāvja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

  - rakstisku apstiprinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts citai paziņotajai institūcijai;

  - tehnisko dokumentāciju, kura nodrošina iespēju novērtēt radioiekārtas atbilstību piemērojamajām šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, un kura ietver apdraudējuma atbilstīgu analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver radioiekārtu projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju. Tehniskajā dokumentācijā attiecīgā gadījumā iekļauj vismaz šo noteikumu 2.12.apakšnodaļā minēto;

  - pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām. Minētajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja nav piemēroti attiecīgie piemērojamie standarti, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, vai tie nav piemēroti pilnībā. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja attiecīgā laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

- Paziņotā institūcija pārbauda šo noteikumu 32.punktā minēto tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu radioiekārtu tehniskā projekta atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

- Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.3., 40.1. un 40.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus, paziņotā institūcija pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

- Ja radioiekārtas tips atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, kuras ir piemērojamas attiecīgajai radioiekārtai, paziņotā institūcija izdod ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu, kurā ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt ražoto radioiekārtu atbilstību pārbaudītajam tipam un kas ļauj veikt pārbaudi ekspluatācijas laikā. ES tipa pārbaudes sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, tos būtisko prasību aspektus, kuri tikuši pārbaudīti, sertifikāta derīguma nosacījumus, ja tādi ir, un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus.

- Ja tips neatbilst piemērojamajām šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija ES tipa pārbaudes sertifikātu neizdod un par to attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot atteikuma iemeslus.

- Paziņotā institūcija noskaidro vispārpieņemto standartu izmaiņas, kuru rezultātā apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamajām šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama detalizētāka izmeklēšana. Ja šāda izpēte ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju, kā arī nosaka tās veikšanas termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.

- Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura ir izdevusi ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām jāveic papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

- Paziņotā institūcija informē:

  - savu paziņojošo institūciju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz paziņojošajai institūcijai šādu sertifikātu vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota;

  - pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus šī institūcija ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi;

  - tirgus uzraudzības iestādi un ES dalībvalstis par tās izdotajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem gadījumos, ja piemērojamie standarti, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, nav piemēroti vai piemēroti daļēji.

- Paziņotā institūcija izsniedz:

  - tās izdoto ES tipa pārbaudes sertifikātu vai to papildinājumu kopijas pēc citu paziņoto institūciju, tirgus uzraudzības iestādes,  lietošanas uzraudzības institūcijas, citu ES dalībvalstu uzraudzības iestāžu un Eiropas Komisijas pieprasījuma;

  - tai iesniegtās tehniskās dokumentācijas un veikto pārbaužu rezultātu kopijas pēc tirgus uzraudzības iestādes,  lietošanas uzraudzības institūcijas, citu ES dalībvalstu uzraudzības iestāžu un Eiropas Komisijas pieprasījuma.

- Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikuma un papildinājuma kopijas, kā arī ar pieteikumu saistīto lietu, ieskaitot ražotāja iesniegto dokumentāciju, 10 gadus pēc radioiekārtu novērtējuma vai līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

- Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopijas kopā ar šo noteikumu 2.12.apakšnodaļā minēto tehnisko dokumentāciju 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū.

- Atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties ar iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu 44., 45. un 46.punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un deklarē, ka attiecīgā radioiekārta atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, kas attiecas uz radioiekārtām.

- Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu saražoto radioiekārtu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, kas attiecas uz radioiekārtām.

- Ražotājs sagatavo ES atbilstības deklarāciju, kura ietver šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju, ko ražotājs pastāvīgi atjauno, un uzliek CE atbilstības marķējumu, ja radioiekārta atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām un ES tipa pārbaudē aprakstītajam tipam. ES atbilstības deklarācijā identificē radioiekārtas tipu, kam šī deklarācija ir sagatavota.

- Ražotājs ES atbilstības deklarāciju glabā 10 gadus pēc radioiekārtas laišanas tirgū.

2.11. Kvalitātes pilnīga nodrošināšana

- Atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes pilnīgu nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu  48., 63., 64. un 65. punktā norādītos pienākumus un nodrošina, un deklarē, ka attiecīgās radioiekārtas atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, kas uz tām attiecas.

- Ražotājs attiecīgo radioiekārtu projektēšanā, ražošanā, galīgajā radioiekārtu pārbaudē un testēšanā izmanto apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstīgi šo noteikumu 49. – 59.punktam, un ir pakļauts uzraudzībai, kā noteikts šo noteikumu 60., 61. un 62.punktā.

- Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai institūcijai pieteikumu novērtēt attiecīgo radioiekārtu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Pieteikumā iekļauj:

  - ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

  - tehnisko dokumentāciju par katru ražošanai paredzētu radioiekārtas tipu. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz šo noteikumu 2.12.apakšnodaļā minēto;

  - kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

  - rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts citai paziņotajai institūcijai.

- Ražotājs nodrošina, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām. Visi elementi, prasības un noteikumi, ko piemērojis ražotājs, ir sistemātiski un organizēti dokumentēti rakstisku pamatnostādņu, procedūru un instrukciju formā.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā ietver aprakstu par:

  - kvalitātes nodrošināšanas mērķiem, kā arī vadības organizatorisko struktūru, pienākumiem un pilnvarojumiem saistībā ar projekta un produktu kvalitāti;

  - projekta tehniskajām specifikācijām, to skaitā piemērojamiem standartiem, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, un, ja attiecīgie piemērojamie standarti netiek piemēroti pilnībā, izmantojamiem līdzekļiem, ar kādiem tiks nodrošināta radioiekārtu atbilstība attiecīgajām šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām;

  - projekta kontroli un projekta pārbaudes metodēm, procesiem un regulārām darbībām, kas tiks izmantotas, projektējot attiecīgā radioiekārtu tipa radioiekārtas;

  - attiecīgajiem ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem un procedūrām, kā arī regulāri veicamajiem pasākumiem;

  - pārbaudēm un testiem, kas veicami pirms un pēc ražošanas, kā arī tās gaitā, un to biežumu;

  - datus par kvalitāti, piemēram, pārbaužu ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju, u.tml.;

  - projekta un produkta vajadzīgās kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļiem.

- Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 50. un 51.punktā minētajām prasībām, un par pieņemto lēmumu paziņo ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā iekļauj secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst minētajām prasībām, ja kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi atbilst attiecīgajiem piemērojamajiem standartiem kvalitātes nodrošināšanas jomā.

- Paziņotā institūcija veic kvalitātes nodrošināšanas sistēmas auditu.

- Paziņotā institūcija nodrošina, ka vismaz vienam audita grupas loceklim ir pieredze attiecīgās radioiekārtu jomas un radioiekārtu tehnoloģijas vērtēšanā un zināšanas par piemērojamajām šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

- Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Audita grupa izskata šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt noteikumu attiecīgās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt radioiekārtu atbilstību šīm prasībām.

- Ražotājs pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošina tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

- Ražotājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izmaiņām.

- Paziņotā institūcija izvērtē visas ierosinātās pārmaiņas un lemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir atbilstīga šo noteikumu 50. un 51.punktā minētajām prasībām, par lēmumu paziņojot ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim termiņā, kas nav garāks par vienu mēnesi.

- Lai pārliecinātos, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma, ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju projektēšanas, ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām pārbaudes nolūkā un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

  - kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

  - kvalitātes pārbaudes datus, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus, kā to paredz sistēma projektēšanas kvalitātes nodrošināšanai;

  - datus par kvalitāti, tādus kā pārbaudes ziņojumi un testu dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju, kā to paredz sistēma ražošanas kvalitātes nodrošināšanai.

- Paziņotā institūcija ne retāk kā reizi gadā veic auditu, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu.

- Veicot šo noteikumu 61. punktā minēto auditu, paziņotās struktūras pārstāvji var ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šajos apmeklējumos paziņotā institūcija vajadzības gadījumā var veikt vai uzticēt veikt radioiekārtu testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Tā iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, arī testu ziņojumu.

- Katrai radioiekārtai, kas atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, ražotājs saskaņā ar šo noteikumu 70.1.apakšpunktu uzliek CE atbilstības marķējumu un šo noteikumu 70.2.apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

- Ražotājs rakstiski sagatavo katra radioiekārtu tipa ES atbilstības deklarāciju, kura ietver šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju, ko ražotājs pastāvīgi atjauno. ES atbilstības deklarācijā identificē radioiekārtas tipu, kam šī deklarācija ir sagatavota.

- Ražotājs 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei un  lietošanas uzraudzības institūcijai pieeju:

  - šo noteikumu 49.2. apakšpunktā minētajai tehniskai dokumentācijai;

  - dokumentācijai, kas attiecas uz šo noteikumu 49.3. apakšpunktā minēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

  - apstiprinātajām pārmaiņām, kas minētas šo noteikumu 58.punktā;

  - paziņotās institūcijas lēmumiem un ziņojumiem, kas minēti šo noteikumu 52., 54., 59., 61. un 62.punktā.

- Katra paziņotā institūcija informē savu paziņojošo institūciju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma sniedz iestādei sarakstu ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumiem, kuri ir noraidīti, apturēti vai citādi ierobežoti.

- Katra paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

2.12. Tehniskā dokumentācija

- Tehnisko dokumentāciju sagatavo, ietverot visus datus vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

- Tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz:

  - radioiekārtu vispārīgu aprakstu, tostarp:

    - fotogrāfijas vai ilustrācijas, kas ilustrē ārējās funkcijas, marķējumu un iekšējo izkārtojumu;

    - programmatūras versiju, kas ietekmē atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām;

    - lietotāja informāciju un uzstādīšanas instrukcijas;

  - projekta skices, ražošanas rasējumus un komponentu, montāžas mezglu un elektrisko ķēžu un citu līdzīgu elementu shēmas;

  - aprakstus un skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu un radioiekārtu darbības izpratnei;

  - sarakstu ar pilnībā vai daļēji piemērotajiem piemērojamajiem standartiem, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie piemērojamie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai radioiekārta atbilstu šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, tostarp citu attiecīgo izmantoto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja minētie piemērojamie standarti tiek piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

  - ES atbilstības deklarācijas kopiju;

  - ja piemēro ES tipa pārbaudes procedūru, ES tipa pārbaudes sertifikāta un tā pielikumu kopijas, ko izsniegusi paziņotā institūcija;

  - veikto projektēšanas aprēķinu un pārbaužu rezultātus un citus līdzīgus attiecīgus datus;

  - pārbaudes ziņojumus;

  - skaidrojumu par atbilstību šo noteikumu 11.1.apakšpunkta prasībām un par to, ir vai nav norādīta informācija uz iepakojuma saskaņā ar šo noteikumu 11.13.apakšpunktu.

2.13. Marķēšana

- Uz tirgū piedāvātajām radioiekārtām vai datu plāksnēs, kas tiek piestiprinātas pie katras radioiekārtas, kā arī uz radioiekārtu iepakojuma viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā norāda:

  - CE atbilstības marķējumu;

  - paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, ja tiek piemērota šo noteikumu 47.punktā piemērotā atbilstības novērtēšanas procedūra.

- Paziņotās institūcijas numuru liek aiz CE atbilstības marķējuma vienādā augstumā ar CE atbilstības marķējumu.

- Ja, ņemot vērā radioiekārtas īpatnības, nav iespējams iekārtu marķēt saskaņā ar 70. punktu, tad CE atbilstības marķējumu un paziņotās institūcijas identifikācijas numuru uzliek tikai uz iepakojuma.

- Papildus šo noteikumu 70. punktā minētajam marķējumam uz radioiekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz to iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtām, viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā, norāda:

  - radioiekārtas tipu, partijas vai sērijas numuru vai citu identifikācijas elementu;

  - ražotāja un importētāja vārdu, nosaukumu  vai reģistrēto preču zīmi;

  - ražotāja un importētāja adresi, kur ar to var sazināties.

- Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93, 30.pantā.

- Ņemot vērā radioiekārtas īpatnības, uz tās uzliktā CE atbilstības marķējuma augstums drīkst būt mazāks par 5 mm, ja marķējums ir redzams un salasāms.

- Izvietojot uz radioiekārtas citu marķējumu, tas nedrīkst mazināt redzamību, salasāmību vai saprotamību šo noteikumu 70. un 73. punktā minētam marķējumam.

- Ja iekārtā, kas tiek piedāvāta tirgū, kā iekārtas neatņemama sastāvdaļa ir iekļauta radioiekārta, kuru lietotājs bez īpašiem palīglīdzekļiem nevar noņemt, iekārtu marķē, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.

- Radioiekārtu, kura nav marķēta ar CE atbilstības marķējumu vai kura jebkādā citā veidā neatbilst šiem noteikumiem, var demonstrēt izstādēs un citos līdzīgos pasākumos, ja pie tās novieto labi redzamu brīdinājuma zīmi, kas nepārprotami norāda, ka šo radioiekārtu Latvijā nedrīkst piedāvāt tirgū un nodot ekspluatācijā, kamēr nav nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām.

3. Paziņotā institūcija

- Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

  - paziņotā institūcija ir neatkarīga no uzņēmuma, kura radioiekārtas tā novērtē;

  - paziņotā institūcija ir pierādījusi Latvijas nacionālajai akreditācijas institūcijai tās neatkarību un interešu konflikta neesību gadījumā, ja tā ir tādas biedrības vai nodibinājuma biedrs (loceklis), kas saistīta ar novērtējamo radioiekārtu projektēšanu, ražošanu, piegādi, montāžu, lietošanu vai apkopi;

  - paziņotā institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav ne vērtējamo radioiekārtu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz viņiem izmantot novērtētās radioiekārtas paziņotās institūcijas darbībai vai personiskiem mērķiem;

  - paziņotā institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar šo radioiekārtu projektēšanu, ražošanu, konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

  - paziņotā institūcija, tās vadība un darbinieki neiesaistās darbībās (piemēram, konsultēšana), kas var traucēt viņu lēmuma neatkarībai un godīgumam, veicot tai paredzētās novērtēšanas darbības, kuras ir noteiktas šo noteikumu 2.10., 2.11.apakšnodaļā un 3. nodaļā;

  - paziņotā institūcija nodrošina, ka šo noteikumu 83.punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu;

  - paziņotā institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic ar visaugstāko profesionālo godīgumu un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā.  Darbinieki  ir brīvi no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas), kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas rezultātus, īpaši no to personu vai personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātā;

  - paziņotā institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanu saistītos uzdevumus, kuri tai ir noteikti šo noteikumu 2.10., 2.11. apakšnodaļā un 3.nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati paziņotā institūcija vai tie tiek veikti tās vārdā, paziņotajai institūcijai uzņemoties atbildību;

  - paziņotajai institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamiem radioiekārtu veidiem un kategorijām ir:

    - nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu nepieciešamo atbilstības novērtēšanu;

    - izstrādāti to procedūru apraksti, saskaņā ar kuriem veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Paziņotajai institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no pārējās darbības;

    - izstrādātas darbības veikšanas procedūras, kurās ņem vērā saimnieciskās darbības veicēja lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgo radioiekārtu izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

  - paziņotajai institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu;

  - paziņotās institūcijas darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir:

    - veikta tehniskā un profesionālā apmācība par visām attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

    - zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo atbilstības novērtēšanu un atbilstošs pilnvarojums veikt novērtēšanu;

    - zināšanas un izpratne par šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, piemērojamiem standartiem, attiecīgajiem ES tiesību aktiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

    - nepieciešamās spējas sagatavot sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus, dokumentāciju un atbilstības novērtējuma ziņojumus, kuros pierādīts, ka novērtēšana ir veikta;

  - ir nodrošināta paziņotās institūcijas, tās vadības un darbinieku objektivitāte, tai skaitā atalgojums, ko saņem institūcijas vadība un darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

  - ir apdrošināta paziņotās institūcijas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

  - paziņotās institūcijas darbinieku pienākums ir neizpaust informāciju, kas iegūta, veicot amata pienākumus, izņemot informāciju, ko saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz tirgus uzraudzības iestādei un  lietošanas uzraudzības institūcijai;

  - paziņotā institūcija nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām, reglamentējošām darbībām radioiekārtu jomā un radiofrekvenču spektra plānošanu, un šajos noteikumos minētās paziņoto institūciju koordinācijas grupas, ko izveido Eiropas Komisija, darbu, vai pašas piedalās koordinācijas grupas darbā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas  lēmumus un sagatavotos dokumentus.

- Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti piemērojamajos standartos vai to daļās, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 79.punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti attiecas uz šīm prasībām.

- Ja paziņotā institūcija slēdz līgumu par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka attiecīgā uzdevuma veicējs vai filiāle atbilst šo noteikumu 79.punktā minētajām prasībām, un par to informē Latvijas nacionālo akreditācijas institūciju.

- Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par šo noteikumu 81.punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic komercdarbību.

- Paziņotā institūcija drīkst par atsevišķu atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu slēgt līgumu vai deleģēt tos veikt filiālei tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt.

- Paziņotā institūcija saglabā dokumentus par šo noteikumu 81.punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles kvalifikācijas novērtējumu un to veikto darbu atbilstoši šo noteikumu 2.10., 2.11.apakšnodaļām un 3.nodaļai, lai tos varētu uzrādīt Latvijas nacionālajai akreditācijas institūcijai.

- Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.10. un 2.11.apakšnodaļā noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

- Ja paziņotā institūcija atklāj, ka ražotājs nav izpildījis šo noteikumu 8. punktā noteiktās būtiskās prasības vai attiecīgajos piemērojamajos standartos, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās prasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgas korektīvas darbības termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi un neizdod ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

- Ja, uzraugot radioiekārtu atbilstību pēc ES tipa pārbaudes sertifikāta vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma izdošanas, paziņotā institūcija atklāj, ka radioiekārtas vairs nav atbilstīgas, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un vajadzības gadījumā aptur vai anulē ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

- Ja netiek veiktas korektīvās darbības vai tās nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc ES tipa pārbaudes sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

- Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

  - ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

  - apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

  - informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tā saņēmusi no tirgus uzraudzības iestādes;

  - veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un citām darbībām, tai skaitā pārrobežu darbībām un uzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

- Paziņotā institūcija saskaņā ar šo noteikumu 2.10. un 2.11.apakšnodaļas prasībām sniedz citām paziņotajām institūcijām, kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras aptver tās pašas radioiekārtu kategorijas, informāciju par atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

- Paziņotā institūcija tieši vai ar ieceltu pārstāvju palīdzību piedalās koordinācijas grupas darbā, ko izveido Eiropas Komisija.

4. Tirgus uzraudzība

4.1. Tirgus uzraudzības iestāde

- Veicot radioiekārtu tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

  - kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo radioiekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, apmeklējot radioiekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī veikt preču paraugu pārbaudes, tai skaitā, atverot iepakojumu un veicot parauga un tam pievienoto dokumentu apskati, darbības izmēģinājumus un parametru testēšanu;

  - pieprasīt un bez maksas saņemt dokumentāciju (tai skaitā tehnisko dokumentāciju, ES atbilstības deklarāciju, šo noteikumu 42. un 65.punktā minēto dokumentāciju, dokumentāciju, kas ļauj pārliecināties par šajos noteikumos noteikto  pienākumu izpildi, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, radioiekārtas un programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, lietošanas instrukciju) un informāciju (tai skaitā informāciju par radioiekārtas pielietojumu, parametriem, komplektāciju, uzstādīšanu, lietošanu, lietošanas ierobežojumiem, ja tādi pastāv, iesaistītajām personām, kuras ir piegādājušas radioiekārtas un iesaistītajām personām, kurām radioiekārtas ir piegādātas), kas nepieciešama uzraudzības veikšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;

  - pieprasīt, lai iesaistītā persona nodrošina šo noteikumu 92.2.apakšpunktā pieprasītās dokumentācijas tulkojumu valsts valodā. Tirgus uzraudzības iestāde, pieprasot iesniegt šo noteikumu 92.2.apakšpunktā pieprasītās dokumentācijas tulkojumu, nosaka 30 dienu iesniegšanas termiņu, ja vien nav attaisnojams īsāks termiņš nopietna un tūlītēja apdraudējuma konstatēšanas dēļ;

  - pieprasīt, lai paziņotā institūcija sniedz informāciju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un lēmumiem, ko tā ir izdevusi, atsaukusi vai atteikusi, tai skaitā sniegt  šo noteikumu 42. un 65.punktā minēto sertifikātu un lēmumu kopijas un dokumentāciju, uz kuras pamata minētie sertifikāti un lēmumi ir izdoti;

  - pieprasīt un bez maksas saņemt radioiekārtu paraugus, veikt kontrolpirkumus preču paraugu iegādei un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu radioiekārtu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

  - pieprasīt, lai ražotājs veic pārbaudi paziņotajā institūcijā un par saviem līdzekļiem pierāda radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, ja tas nepilda šo noteikumu 2.12.apakšnodaļā un 92.3.apakšpunktā minētās prasības.

- Izdevumus par radioiekārtu ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

- Tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas sniegt norādījumus iesaistītajām personām  par nepieciešamajām darbībām neatbilstību novēršanai.

- Ja attiecīgā iesaistītā persona  tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši tās darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

- Tirgus uzraudzības iestāde pieprasa lietošanas uzraudzības institūcijai atbilstoši tās kompetencei sniegt viedokli par radioiekārtas atbilstību radiofrekvenču spektra lietošanas prasībām un šo noteikumu 2.2.apakšnodaļā minētajām prasībām.

- Veicot šo noteikumu 92.1.apakšpunktā minētās pārbaudes, tirgus uzraudzības amatpersonas var pieaicināt lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas.

- Ja radioiekārtai ir ES tipa pārbaudes sertifikāts, tirgus uzraudzības iestāde informē paziņoto institūciju, ja konstatē, ka radioiekārta neatbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, lai paziņotā institūcija, ja nepieciešams, veiktu šo noteikumu 87. un 88.punktā minētās darbības.

- Tirgus uzraudzības iestāde informē lietošanas uzraudzības institūciju par:

  - šo noteikumu 11.14., 17.7. un 19.4.apakšpunktā minētajiem gadījumiem un veiktajiem pasākumiem;

  - šo noteikumu 39.3.apakšpunktā saņemto informāciju;

  - šo noteikumu 100., 102., 104. un 105.punktā konstatētajām neatbilstībām un šo noteikumu 101., 102., 104. un 105.punktā pieņemtajiem lēmumiem.

4.2. Tirgus uzraudzības iestādes rīcība neatbilstību gadījumā

- Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka radioiekārtai nav sagatavota vai ir nepareizi sagatavota ES atbilstības deklarācija, nav pieejama vai ir nepilnīga tehniskā dokumentācija, nav pieejama vai ir nepilnīga pievienotā šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13.apakšpunktā minētā lietotājam paredzētā informācija, nav sniegta šo noteikumu 20.punktā minētā informācija vai radioiekārta nav marķēta saskaņā ar šo noteikumu 2.13.apakšnodaļu, tirgus uzraudzības iestāde attiecīgajai iesaistītajai personai uzdod noteiktā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, novērst konstatēto neatbilstību.

- Ja šo noteikumu 100.punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt radioiekārtu laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdot izņemt radioiekārtas no tirgus vai tās atsaukt.

- Ja tirgus uzraudzības iestāde secina, ka radioiekārta neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām (izņemot šo noteikumu 100.punktā minētos gadījumus), tā, ņemot vērā radioiekārtas neatbilstības radīto apdraudējumu, nodrošina, lai tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot radioiekārtas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu. Ja attiecīgā iesaistītā persona  tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši tās darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

- Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, uz kuru attiecas šie noteikumi, apdraud cilvēka veselību vai drošību, tā neefektīvi izmanto radiofrekvenču spektru vai nedod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, kas var novest pie kaitīgiem radiotraucējumiem, rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus vai elektromagnētiskos traucējumus vai apdraud vai var apdraudēt citus sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, uz kuriem attiecas šie noteikumi, tā veic attiecīgās radioiekārtas novērtējumu, aptverot šajos noteikumos noteiktās prasības. Ja novērtējuma veikšanai nepieciešams veikt radioiekārtas ekspertīzi, to organizē tirgus uzraudzības iestāde un izdevumus par to sedz atbilstoši šo noteikumu 92.5.apakšpunktam un 93.punktam.

- Ja, veicot šo noteikumu 103.punktā minēto radioiekārtas novērtējumu, tirgus uzraudzības iestāde secina, ka radioiekārta neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā, ņemot vērā radioiekārtas radīto apdraudējumu, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot radioiekārtas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu.

- Ja, veicot šo noteikumu 103.punktā minēto radioiekārtas novērtējumu vai pamatojoties uz šo noteikumu 146.punktā minēto lietošanas uzraudzības institūcijas atzinumu, tirgus uzraudzības iestāde secina, ka, lai gan radioiekārta atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā tomēr apdraud cilvēku veselību vai drošību, neefektīvi izmanto radiofrekvenču spektru vai nedod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, kas var novest pie kaitīgiem radiotraucējumiem, vai rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus vai elektromagnētiskos traucējumus, vai apdraud vai var apdraudēt citus sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, uz kuriem attiecas šie noteikumi, tā, ņemot vērā radioiekārtas radīto apdraudējumu, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot radioiekārtas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu.

4.3. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm

- Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka radioiekārta, kam veikts šo noteikumu 103.punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tā neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tiek piedāvāta arī citā ES dalībvalstī, tā informē Eiropas Komisiju un pārējās ES dalībvalstis par Latvijā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, kas veikti atbilstoši šo noteikumu 104.punktam.

- Tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās ES dalībvalstis par lēmumiem, kas attiecībā uz radioiekārtām pieņemti saskaņā ar šo noteikumu 95.punktu, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

  - neatbilstošās radioiekārtas identificēšanai nepieciešamos datus;

  - ziņas par radioiekārtas izcelsmi;

  - neatbilstību būtību un to radīto apdraudējumu;

  - informāciju par Latvijā veiktajiem pasākumiem, kā arī attiecīgā ražotāja, pilnvarotā pārstāvja, importētāja vai izplatītāja sniegtos paskaidrojumus, argumentus un viedokli;

  - norādi par radioiekārtas neatbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām un par konstatētajām radioiekārtas nepilnībām attiecībā uz piemērojamajiem standartiem, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī.

- Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 107.punktā minētās informācijas saņemšanas neviena ES dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes pieņemto lēmumu, to uzskata par pamatotu.

- Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu, ka šo noteikumu 95.punktā minētais lēmums ir nepamatots, tirgus uzraudzības iestādes pieņemtais lēmums ir atceļams.

- Ja tirgus uzraudzības iestāde, saņemot paziņojumu no citas ES dalībvalsts, konstatē, ka šo noteikumu prasībām neatbilstoša radioiekārta ir pieejama arī Latvijas tirgū, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās ES dalībvalstis par veiktajām darbībām un sniedz tās rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgās radioiekārtas neatbilstību.

- Tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās ES dalībvalstis par lēmumiem, kas attiecībā uz radioiekārtām pieņemti saskaņā ar noteikumu 105.punktu, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

  - neatbilstošās radioiekārtas identificēšanai nepieciešamos datus;

  - ziņas par radioiekārtas izcelsmi un piegādes ķēdi;

  - radīto apdraudējumu;

  - informāciju par Latvijā veiktajiem pasākumiem.

- Ja tirgus uzraudzības iestādei ir iebildumi pret citas ES dalībvalsts veiktajām darbībām, tā informē Eiropas Komisiju un pārējās ES dalībvalstis par saviem iebildumiem.

- Tirgus uzraudzības iestāde informē lietošanas uzraudzības institūciju par šo noteikumu 109., 110., 112.punktā pieņemtajiem lēmumiem.

5. Radioiekārtu uzstādīšana un lietošana

5.1. Prasības radioiekārtu uzstādīšanai un lietošanai

- Radioiekārtu atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja:

  - tās lietošana atbilst nacionālajam radiofrekvenču plānam;

  - tā efektīvi izmanto radiofrekvenču spektru un dod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, izvairoties no kaitīgiem radiotraucējumiem;

  - tā nerada vai nevar radīt kaitīgus radiotraucējumus vai elektromagnētiskos traucējumus;

  - tā neapdraud vai nevar apdraudēt cilvēku vai mājdzīvnieku dzīvību, veselību vai drošību, vai īpašuma drošību, vai nerada kaitējumu videi;

  - tā atbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām;

  - tās atbilstība ir apliecināta un novērtēta saskaņā ar šiem noteikumiem;

  - tā ir marķēta saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

  - tā ir piedāvāta tirgū saskaņā ar šiem noteikumiem;

  - tā ir uzstādīta un tiek lietota saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem;

  - tā darbojas saskaņā ar lietošanas uzraudzības institūcijas izsniegtu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju vai koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju.

- Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto radioiekārtu atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114.punktā minētajam atbilst normatīvajos aktos par jūras kuģu aprīkojumu noteiktajām prasībām.

- Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto radioiekārtu atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114.punktā minētajam tā atbilst normatīvajos aktos par civilās aviācijas gaisa kuģī uzstādītām vai piestiprinātām radioiekārtām, ko izmanto vai ko paredzēts izmantot, ekspluatējot vai vadot lidojumā, noteiktajām prasībām.

- Šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās radioiekārtas atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114.punktā minētajam:

  - tai ir izdots un pievienots ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja apliecinājums par tās lietošanu tikai, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, valsts drošību, vai valsts darbībās krimināltiesību jomā;

  - tai ir izdots un pievienots ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja apliecinājums, ka parametri, kuri saistīti ar atbilstību nacionālajam radiofrekvenču plānam un izvairīšanos no kaitīgu radiotraucējumu radīšanas, ir novērtēti un atbilst radioiekārtas tehniskajai specifikācijai;

  - tā atbilst normatīvajos aktos par iekārtu elektrodrošību, ja tie šīs radioiekārtas ietver, un normatīvajos aktos par iekārtu elektromagnētisko saderību noteiktajām prasībām.

- Šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētās radioiekārtas atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114.punktā minētajam:

  - uz tās ir uzlikts tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja radioiekārtas izmērs vai īpašības to neatļauj, šī informācija ir sniegta uz iepakojuma vai dokumentā, kas paredzēts lietotājam;

  - uz radioiekārtas ir uzlikts ražotāja un importētāja nosaukums  vai reģistrētā preču zīme un pasta adrese, kur ar ražotāju un importētāju ir iespējams sazināties, vai, ja tas nav iespējams, tas ir norādīts uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai;

  - tai ir izdots un pievienots ražotāja apliecinājums, ka parametri, kuri saistīti ar atbilstību nacionālajam radiofrekvenču plānam un izvairīšanos no kaitīgu radiotraucējumu radīšanas, ir novērtēti un atbilst radioiekārtas tehniskajai specifikācijai.

  - tā tiek lietota tikai telpās.

5.2. Uzstādīšanas un lietošanas prasību piemērošanas izņēmumi

- Šo noteikumu 114.5., 114.6., 114.7.apakšpunktu un 117.punktu nepiemēro radioiekārtām, kurām tiek izdota īstermiņa atļauja.

- Šo noteikumu 114.5., 114.6. un 114.7.apakšpunktu nepiemēro radioiekārtām, kurām tiek izdota lietošanas atļauja ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību radiosakariem.

5.3. Radioiekārtas uzstādītāja pienākumi

- Radioiekārtu uzstādītājam ir šādi pienākumi:

  - uzstādīt šo noteikumu 5.1. apakšnodaļai atbilstošas radioiekārtas;

  - izstrādāt ierīkošanas tehnisko projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību;

  - uzstādot radioiekārtu stacionārā vietā, izvēlēties uzstādīšanas vietu un iekārtas parametrus un komplektāciju (vadus, kabeļus, antenas, palīgiekārtas) tā, lai tiktu saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 5.1. apakšnodaļas prasībām;

  - ja stacionārā vietā radioiekārtai tiek pievienotas citas iekārtas, nodrošināt, ka viss stacionārais komplekts atbilst šo noteikumu 115., 116.punkta, 114.1.,114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

  - ja radioiekārta tiek iebūvēta citā iekārtā, stacionārā vai mobilā komplektā, nodrošināt, ka tiek saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 115., 116.punkta, 114.1., 114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

  - pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrādīt ierīkošanas tehnisko projektu, radioiekārtas atbilstību apliecinošos dokumentus, kuru pievienošanu paredz normatīvie akti atbilstības novērtēšanas jomā, iekārtas marķējumu, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, radioiekārtas un programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, lietošanas instrukciju, informāciju par radioiekārtas lietošanas ierobežojumiem un antenas ražotāja izdoto dokumentāciju, kurā ir informācija par antenas diagrammu un pastiprinājumu;

  - nodrošināt lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotajām amatpersonām piekļuvi radioiekārtai tās uzstādīšanas vietā un iespēju apskatīt radioiekārtu, radioiekārtai pievienotās ierīces un programmatūru, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un nodrošināt iespēju pieslēgties radioiekārtas raidīšanas un uztveršanas traktam, lai pārbaudītu radioiekārtas darbības tehniskos parametrus;

  - pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma pārtraukt attiecīgās radioiekārtas uzstādīšanu, ja radioiekārta  tiek uzstādīta, neievērojot radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktos nosacījumus, vai  citus normatīvos aktus radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, kā arī šo noteikumu prasības.

5.4. Radioiekārtas turētāja un lietotāja pienākumi

- Radioiekārtas turētājam un lietotājam ir šādi pienākumi:

  - nodrošināt, ka tiek lietotas šo noteikumu 5.1. apakšnodaļai atbilstošas radioiekārtas;

  - nodrošināt, ka lietošanas laikā tiek saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 5.1. apakšnodaļai;

  - izstrādāt ierīkošanas tehnisko projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību, ja to nav izstrādājis radioiekārtas uzstādītājs;

  - ja stacionārā vietā radioiekārtai tiek pievienotas citas iekārtas, nodrošināt, ka viss stacionārais komplekss atbilst šo noteikumu 115., 116.punkta, 114.1., 114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

  - ja radioiekārta tiek iebūvēta citā iekārtā, stacionārā vai mobilā kompleksā, nodrošināt, ka tiek saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 115., 116.punkta, 114.1., 114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

  - nodrošināt, ka radioiekārtas tiek lietotas ar nepieciešamajai radiosakaru kvalitātei un sakaru attālumam atbilstošu minimālo izstaroto jaudu, antenas augstumu un citiem parametriem, kas nepārsniedz radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās robežvērtības;

  - nodrošināt, ka tiek pārraidīti šo noteikumu 126.punktā minētie pazīšanas signāli;

  - nodrošināt, ka tiek ievēroti šo noteikumu 123. un 125. punktā minētie ierobežojumi;

  - ja radioiekārtai, kura tiek lietota saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju, ir savienotājs ārējas antenas pieslēgšanai, un lietotājs izmanto antenu, kura ir analoģiska radioiekārtas ražotāja pievienotajā dokumentācijā norādītajai antenai, ar pastiprinājuma koeficientu, kas nepārsniedz radioiekārtas ražotāja norādīto, visā radioiekārtas lietošanas laikā glabā un pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrāda šīs antenas ražotāja izdoto dokumentāciju, kurā ir informācija par antenas pastiprinājumu;

  - visā radioiekārtas lietošanas laikā glabāt un pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrādīt ierīkošanas tehnisko projektu, radioiekārtas atbilstību apliecinošos dokumentus, kuru pievienošanu radioiekārtai paredz normatīvie akti atbilstības novērtēšanas jomā, iekārtas marķējumu, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, radioiekārtas un programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, lietošanas instrukciju un informāciju par radioiekārtas lietošanas ierobežojumiem;

  - nodrošināt  lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotajām amatpersonām piekļuvi radioiekārtai tās uzstādīšanas vai lietošanas vietā un iespēju apskatīt radioiekārtu, radioiekārtai pievienotās ierīces un programmatūru, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un nodrošināt iespēju pieslēgties radioiekārtas raidīšanas un uztveršanas traktam, lai pārbaudītu radioiekārtas darbības tehniskos parametrus;

  - izbeidzot radioiekārtas lietošanu, kuras darbībai lietošanas uzraudzības institūcija izsniegusi radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju, paziņot  lietošanas uzraudzības institūcijai par radioiekārtas lietošanas izbeigšanu;

  - pēc  lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma nekavējoties pārtraukt radioiekārtas lietošanu, ja radioiekārta  tiek lietota, neievērojot radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktos nosacījumus, normatīvos aktus radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, kā arī šo noteikumu prasības;

  - ja ir konstatēti radiosakaru traucējumi, pārbaudīt, vai traucētā radioiekārta ir tehniskā kārtībā un atbilst radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā un normatīvajos aktos par radiofrekvenču izmantošanu noteiktajām prasībām;

  - novērst radioiekārtas bojājumus, tā rīcībā esošo iekārtu savstarpējus traucējumus vai citas iespējamās neatbilstības;

  - nekavējoties pārtraukt radioiekārtas darbību, ja tā var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, personas mantu vai vidi vai rada elektromagnētiskos traucējumus vai kaitīgus radiotraucējumus.

5.5. Gadījumi, kad tiek noteikti uzstādīšanas un lietošanas ierobežojumi

- Lietošanas uzraudzības institūcija var noteikt uzstādīšanas un lietošanas ierobežojumus radioiekārtām, kuras nav ietvertas koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā un kuru lietošana nav vienāda visā ES, lai:

  - nodrošinātu valsts aizsardzības, drošības un sabiedriskās kārtības intereses;

  - nodrošinātu racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu;

  - novērstu kaitīgus radiotraucējumus;

  - atbrīvotu radiofrekvenču joslas citiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta nacionālajā radiofrekvenču plānā;

  - nodrošinātu ārvalstu augstāko amatpersonu delegāciju vizītes Latvijā.

- Lietošanas uzraudzības institūcija pēc iesaistīto personu pieprasījuma sniedz informāciju par noteiktajiem radioiekārtas lietošanas ierobežojumiem.

- Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aviāciju nosaka ierobežojumus un aizliegumus radioiekārtu uzstādīšanai un lietošanai civilās aviācijas objektos vai to tiešā tuvumā, ja šīs radioiekārtas rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus radionavigācijas un gaisa satiksmes vadības iekārtām.

5.6. Radiostaciju pazīšanas signālu lietošana

- Radiostaciju pazīšanas signālus piešķir lietošanas uzraudzības institūcija, izņemot valsts aizsardzības, drošības un sabiedriskās kārtības vajadzībām paredzētām radiostacijām, ja vien tām nav nepieciešami starptautiskie pazīšanas signāli.

- Pazīšanas signālu pārraida tās stacijas, kurām šis signāls ir piešķirts.

6. Lietošanas uzraudzība

6.1. Lietošanas uzraudzības institūcija

- Radioiekārtu lietošanas uzraudzību veic  lietošanas uzraudzības institūcija.

- Lietošanas uzraudzības institūcijai ir tiesības kopā ar tirgus uzraudzības iestādi apmeklēt radioiekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas vai ražošanas vietas, veicot informācijas kā arī radioiekārtu tehnisko parametru pārbaudes, tai skaitā, atverot iepakojumu un veicot radioiekārtas un tai pievienoto dokumentu apskati, darbības izmēģinājumus un parametru testēšanu.

- Veicot radioiekārtas lietošanas uzraudzību un vērtējot lietošanas atbilstību normatīvajiem aktiem lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā,  lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas:

  - bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt jebkuras ēkas, telpas, teritorijas un citas vietas, kur notiek radioiekārtu uzstādīšana vai lietošana;

  - netraucēti veikt visas darbības, kas nepieciešamas lietošanas uzraudzības veikšanai;

  - sastādīt pārbaudes aktu par šajos noteikumos noteiktā kārtībā izdarītu pārbaudi;

  - pieprasīt un bez maksas saņemt no iesaistītajām personām, radioiekārtu turētājiem, uzstādītājiem un lietotājiem, paziņotās institūcijas, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām lietošanas uzraudzības institūcijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

  - noteikt ražotājam, pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam, radioiekārtas turētājam, uzstādītājam un lietotājam termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi, kurā jāsniedz rakstiska atbilde, paskaidrojums vai informācija  lietošanas uzraudzības institūcijai, un termiņu, kurā jānovērš konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

  - sastādīt administratīvo aktu par normatīvo aktu neievērošanu lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās;

  - pārbaudīt radioiekārtas darbību tieši pieslēdzoties raidītāja un antenas fīdera traktam, vai veicot radiomonitoringu un radioizstarojumu tehnisko parametru mērījumus;

  - pārbaudīt radioiekārtu tās uzstādīšanas vai lietošanas vietā, tai skaitā:

    - apskatīt radioiekārtu, radioiekārtai pievienotās ierīces un programmatūru, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu;

    - veikt radioiekārtas, tai skaitā raidītāja, uztvērēja un antenas fīdera trakta, parametru mērījumus;

    - veicot radioiekārtas darbības  mērījumus:

      - pieslēgties radioiekārtai;

      - īslaicīgi pārtraukt radioiekārtas darbību;

    - apturēt radioiekārtas, kas tiek lietota neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās, darbību;

  - pieprasīt, lai radioiekārtas turētājs vai lietotājs nodrošina pārstāvja klātbūtni radioiekārtas pārbaudes laikā;

  - pieprasīt, lai iesaistītā persona, radioiekārtas turētājs, uzstādītājs vai lietotājs izpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās un novērš neatbilstības;

  - ja nepieciešams, pieaicināt tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus;

  - saņemt un pārbaudīt ražotāja izdoto dokumentāciju, kurā ir informācija par radioiekārtas un antenas tehniskajiem parametriem, atbilstības apliecinājumus, kuru pievienošanu radioiekārtai paredz normatīvie akti atbilstības novērtēšanas jomā, iekārtas marķējumu, citus ar iekārtas uzstādīšanu vai lietošanu saistītos dokumentus (tai skaitā radioiekārtas ierīkošanas tehnisko projektu, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, radioiekārtas un programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, lietošanas instrukciju).

- Ja radioiekārta tiek lietota, pārkāpjot normatīvo aktu prasības radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, vai traucējošās iekārtas radītie kaitīgie radiotraucējumi apdraud vai var radīt apdraudējumu valsts drošībai, sabiedriskajai  kārtībai, kuģošanas vai gaisa satiksmes drošībai, cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi,  lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotajām amatpersonām, iepriekš par to nebrīdinot iekārtas uzstādītāju,  turētāju un lietotāju, ir tiesības:

  - piekļūt šādai radioiekārtai vai traucējošai iekārtai jebkurā diennakts laikā;

  - pieprasīt šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbības tūlītēju pārtraukšanu;

  - veikt pasākumus, lai pārtrauktu šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbību.

- Ja, veicot šo noteikumu 130.8.apakšpunktā minētās pārbaudes, radioiekārtas turētājs nevar uzrādīt radioiekārtas ES atbilstības deklarāciju, lietošanas uzraudzības institūcija ir tiesīga pieprasīt šādas iekārtas uzstādīšanas un darbības tūlītēju pārtraukšanu līdz neatbilstības novēršanai.

- Šo noteikumu 132.punkts neattiecas uz šo noteikumu 4.punktā minētajām iekārtām.

- Ja  šo noteikumu 129. punktā, un 130.4. un 130.12. apakšpunktā pieprasītā dokumentācija vai informācija netiek iesniegta lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka dokumentācija nav sagatavota.

- Lietošanas uzraudzības institūcija šo noteikumu 129. punktā, 130.4. un 130.12. apakšpunktā saņemto dokumentāciju un informāciju iesniedz arī tirgus uzraudzības iestādei, ja tā to pieprasa.

- Ja lietošanas uzraudzības institūcija konstatē, ka šo noteikumu 129. punktā, 130.4. un 130.12 apakšpunktos pieprasītā informācija vai dokumentācija radioiekārtai nav sagatavota, atbilstības apliecinājums nav izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā, tehniskā dokumentācija nav izdota saskaņā ar šo noteikumu 2.12. apakšnodaļu vai citiem normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā, šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13.punktā minētā lietotājam paredzētā informācija nav pievienota vai ir nepilnīga, vai radioiekārtas marķējums nav saskaņā ar šo noteikumu 2.13. apakšnodaļu vai citiem normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā, lietošanas uzraudzības institūcija var attiecīgajai iesaistītajai personai uzdot termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, novērst konstatēto neatbilstību.

- Ja iesaistītā persona lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības,  lietošanas uzraudzības institūcija informē tirgus uzraudzības iestādi par konstatēto neatbilstību.

- Ja  lietošanas uzraudzības institūcija, veicot šo noteikumu 130.punktā minētās pārbaudes vai saņemot informāciju no tirgus uzraudzības iestādes, konstatē, ka radioiekārta neatbilst šo noteikumu 5.1. apakšnodaļas prasībām, tā pieņem lēmumu par šādas iekārtas uzstādīšanas un darbības tūlītēju pārtraukšanu.

- Lietošanas uzraudzības institūcija izskata iesniegumu par radiotraucējumiem un sniedz atbildi saskaņā ar Iesniegumu likumu. Ja tiek traucēta radionavigācijas un citu drošības radiosakaru dienestu darbība un radiotraucējumi rada apdraudējumu cilvēka dzīvībai, gaisa satiksmes vai kuģošanas drošībai, valsts drošībai vai sabiedriskai kārtībai,  lietošanas uzraudzības institūcija iesniegumu par radiotraucējumiem izskata divu darbdienu laikā.

- Aizsardzību pret citu radiofrekvences piešķīrumu radītiem kaitīgiem radiotraucējumiem  lietošanas uzraudzības institūcija nodrošina radiofrekvenču spektra resursu datu bāzē reģistrētam radiofrekvences piešķīrumam ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem (aizsargāts piešķīrums).

- Lietošanas uzraudzības institūcija nenodrošina aizsardzību pret atļautas speciālo radiolīdzekļu darbības radītajiem kaitīgajiem radiotraucējumiem tajās teritorijās, kas noteiktas normatīvajos aktos par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai.

- Ja radioiekārtas strādā saskaņā ar radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktajiem parametriem un normām vai ar īpašu vienošanos noteiktiem skaitliskiem traucējumu un radiofrekvenču spektra koplietošanas kritērijiem, šo radioiekārtu savstarpējie radiotraucējumi ir atļautie traucējumi.

- Lietošanas uzraudzības institūcija izskata iesniegumus par radiotraucējumiem, noskaidro radiotraucējumu cēloņus un pieņem lēmumu par nepieciešamajām darbībām kaitīgo radiotraucējumu novēršanai.

- Ja pārbaudes laikā atklāts kaitīgo radiotraucējumu cēlonis, lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieņem lēmumu:

  - ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš traucējošās iekārtas, kā arī traucētās radioiekārtas turētājam, ja traucētās radioiekārtas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā vai radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai;

  - ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš traucējošās iekārtas turētājam vai lietotājam, ja traucējošās iekārtas parametri neatbilst normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību;

  - ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš vai to ietekme jāsamazina līdz pieļaujamam līmenim tam radioiekārtas turētājam, kura radioiekārta uzstādīta hronoloģiski pēdējā, ja visu iesaistīto radioiekārtu darbība atbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā un radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai;

  - par individuālu risinājumu kaitīgo radiotraucējumu novēršanai, ja traucējošās iekārtas un traucētās iekārtas darbība atbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā un radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai.

- Pieņemot lēmumu par kaitīgo radiotraucējumu novēršanu, priekšrocības saņemt aizsardzību pret kaitīgajiem radiotraucējumiem ir radiofrekvenču spektra resursu datu bāzē reģistrētam radiofrekvences piešķīrumam ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem.

- Ja starp vairāku lietotāju radioiekārtām, kas darbojas blakus radiofrekvenču joslās, rodas radiotraucējumi un lietotājiem piešķirtajām attiecīgā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām nav noteiktas īpašas radiofrekvenču aizsargjoslas, iesaistītās puses savstarpēji vienojas par situācijas risinājumu. Ja vienošanos nevar panākt, lietošanas uzraudzības institūcija nosaka radiofrekvenču aizsargjoslas, attiecīgi samazinot iesaistītajiem lietotājiem pieejamā radiofrekvenču spektra apjomu vai nosakot citus radiofrekvences lietošanas nosacījumus.

- Ja, pamatojoties uz veikto pārbaužu rezultātiem, lietošanas uzraudzības institūcija konstatē, ka, radioiekārtu lietojot, nav iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām radiofrekvenču spektra lietošanas jomā atbilstošu izmantošanu un radioiekārtas darbība rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus lietošanā esošajām radioiekārtām vai nacionālajā radiofrekvenču plānā paredzētajām radiosakaru sistēmām, tā sagatavo attiecīgu atzinumu un pieņem lēmumu par iekārtas lietošanas aizliegumu. Par to informē tirgus uzraudzības iestādi.

- Lietošanas uzraudzības institūcija ziņo tirgus uzraudzības iestādei par radioiekārtu pārbaudes gaitā atklātiem šo noteikumu 7.punkta un normatīvo aktu par iekārtu elektromagnētisko saderību pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar sistēmisku kļūdu radioiekārtas uzbūvē vai izgatavošanā.

6.2. Objekta īpašnieka, valdītāja vai lietotāja un traucējošās iekārtas īpašnieka pienākumi

- Ja  lietošanas uzraudzības institūcija, veicot šo noteikumu 130.8.apakšpunktā minētās pārbaudes, nekustamajā īpašumā konstatē radioiekārtu, kas darbojas bez radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas vai pārkāpjot koplietojuma radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās tehniskās prasības, nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas pienākums ir pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma sniegt tās rīcībā esošās ziņas par nekustamajā īpašumā esošās stacionāri uzstādītās radioiekārtas īpašnieku vai lietotāju.

- Ja  lietošanas uzraudzības institūcija, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, ir lokalizējusi traucējumu avotu un ir konstatējusi, ka traucējošā iekārta atrodas nekustamā īpašuma teritorijā, būvē vai uz tās, telpā vai kādā citā objektā, vai uz tā, pēc  lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma:

  - attiecīgā objekta īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par objektā esošām iekārtām, kuras varētu būt traucējošās iekārtas un kas ir to īpašnieks, valdītājs vai lietotājs;

  - traucējošās iekārtas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sniedz visu tā rīcībā esošo informāciju par traucējošo iekārtu un nodrošina lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvaroto amatpersonu piekļūšanu traucējošai iekārtai, lai veiktu nepieciešamos mērījumus un citus pasākumus. Objekta īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sadarbojas ar  lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotajām amatpersonām, lai nodrošinātu to piekļūšanu traucējumu avotam.

6.3. Valsts aizsardzības vajadzībām lietojamo radioiekārtu lietošana un lietošanas uzraudzība

- Šo noteikumu  121.6., 121.7., 122.9., 122.10., 122.11., 122.13., 122.16., 130.1., 130.3., 130.6., 130.8., 130.9., 130.11., 130.12. apakšpunkts un 131., 135., 136., 137., 138., 149. un 150. punkts neattiecas uz militārām vajadzībām lietotām radioiekārtām, kuras paredzētas valsts aizsardzībai un kuras tiek lietotas tikai nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajās radiofrekvenču joslās, kuras iedalītas aizsardzības sistēmu un civilo radiosakaru sistēmu koplietošanai.

- Aizsardzības ministrija nekavējoties pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma nodrošina šo noteikumu 2.1. apakšpunktā, 151. un 155. punktā minēto radioiekārtu darbības pārtraukšanu, ja tā var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, personas mantu vai vidi.

- Aizsardzības ministrija pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma nodrošina šo noteikumu 151. un 155. punktā minēto radioiekārtu darbības pārtraukšanu, ja radioiekārta tiek lietota, neievērojot radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktos nosacījumus, normatīvos aktus radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, kā arī šo noteikumu prasības.

- Aizsardzības ministrija, saņemot informāciju no lietošanas uzraudzības institūcijas par radiotraucējumiem, nekavējoties veic pasākumus radiotraucējumu novēršanai, un par to informē lietošanas uzraudzības institūciju.

- Šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšnodaļu nepiemēro Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un programmas „Partnerattiecības mieram” valstu bruņoto spēku vienībām, kuras piedalās militārajās mācībās vai operācijās Latvijas Republikas teritorijā, attiecībā uz radioiekārtām, kuras tiek lietotas uz laiku līdz vienam gadam.

- Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un programmas „Partnerattiecības mieram” valstu bruņoto spēku vienībām, kuras piedalās militārajās mācībās vai operācijās Latvijas Republikas teritorijā, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" pieprasa Nacionālie bruņotie spēki.

- Aizsardzības ministrija nodrošina, ka Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un programmas „Partnerattiecības mieram” valstu bruņoto spēku vienības, kuras piedalās militārajās mācībās vai operācijās Latvijas Republikas teritorijā, lieto radioiekārtas, ievērojot šo noteikumu 114.1, 114.3., 114.4. un 114.10. apakšpunktā noteikto.

7. Noslēguma jautājumi

- Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumus Nr.561 ”Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība”  (Latvijas Vēstnesis, 2007, 137.nr., 2010, 148.nr.).

- Radioiekārtu, kuras laistas tirgū pirms 2017. gada 13. jūnija, izņemot šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. un 4.6. apakšpunktā minēto, piedāvāšana tirgū, nodošana ekspluatācijā vai lietošana netiek ierobežota, pamatojoties uz neatbilstību šo noteikumu 7. punkta un 114.5., 114.6., 114.7., 114.8. apakšpunktu prasībām, ja tās atbilst normatīvo aktu par atbilstības novērtēšanu vai piedāvāšanu tirgū, kas piemērojami pirms 2016. gada 13. jūnija, prasībām.

- Radioiekārtām, kuras ir nodotas ekspluatācijā un lietotas līdz 2017. gada 12. jūnijam, nepiemēro šo noteikumu 117.1. un 117.2. apakšpunktu, 118. un 132. punktu.

- Šie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 13.jūnijā.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Direktīvas 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK.

Ministru prezidents								M. Kučinskis

Satiksmes ministrs								U. Augulis

Iesniedzējs: satiksmes ministrs						U. Augulis

Vīza: valsts sekretārs								K. Ozoliņš

6.06.2016 12:54

11555

Z.Kanberga

Nodaļas vadītāja

67028109, Zita.Kanberga@sam.gov.lv

1.pielikums

Ministru kabineta

201_.gada __._____________ noteikumiem Nr.___

Radioiekārtas, uz kurām attiecas šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minētā prasība

| Nr.p.k. | Iekārtas apraksts | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radioiekārtas, kuras paredzētas lietošanai Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Horvātijas, Luksemburgas, Moldovas, Melnkalnes, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Šveices, Ungārijas un Vācijas iekšējos ūdens ceļos. | Radioiekārtās, kas darbojas frekvenču joslās 156–157,450 MHz, 160,6–160,975 MHz un 161,475–162,050 MHz, ievieš automātisko raidītāju noteikšanas sistēmu (ATIS), kas atbilst attiecīgajiem Eiropas Telesakaru Standartizācijas Institūta (turpmāk – ETSI) standartiem ūdenstransporta un radiosakaru jomā. Radiosakaru iekārtu raidīšanas jauda režīmiem “ kuģis ar kuģi” (radiosakari starp kuģu stacijām), “kuģis ar ostas iestādi” (radiosakari, kas paredzēti darbībām iekšējo ūdeņu ostas stacijās, starp kuģa staciju un kompetento iestādi) un “saziņa uz kuģa” (iekšēji radiosakari uz kuģa klāja vai vairāku kuģu grupā, kas tiek vilkti tauvā vai stumti, kā arī radiosakari priekš pietauvošanās instrukcijām) nedrīkst pārsniegt 1 W. |
| 2. | Radioiekārtas, kuras tiek lietotas jūras mobilo sakaru dienestā vai jūras mobilo pavadoņu sakaru dienestā, kuras neiekļauj šo noteikumu 4.2. apakšpunkts, kuras paredzēts uzstādīt kuģos, uz kuriem neattiecas 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk – SOLAS konvencija), un kuras paredzētas lietošanai Globālajā kuģniecības briesmu un drošības sakaru sistēmā (GMDSS), kā noteikts SOLAS konvencijas IV nodaļā. | Neskarot pasažieru kuģiem normatīvajos aktos par jūras kuģu aprīkojumu noteiktās prasības, radioiekārtām jābūt veidotām tā, lai nodrošinātu pareizu darbību jūras vidē, atbilstu visām GMDSS darbības prasībām, kas piemērojamas SOLAS konvencijai nepakļautiem kuģiem saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas attiecīgajiem noteikumiem un nodrošinātu skaidrus un noturīgus augstas uzticamības sakarus analogās vai ciparu sistēmas sakaru kanālos. |
| 3. | Radioiekārtas, kuras izmanto 457 kHz frekvenci un ir paredzētas lavīnu upuru meklēšanai (lavīnu radiobākas). | Lavīnu radiobākām jābūt tādām, lai tās var sadarboties ar jaunajām un jau lietošanā esošajām radiobākām, kas laistas tirgū atbilstoši normatīvajiem aktiem radiosakaru jomā un kas atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem radiosakaru jomā.Lavīnu radiobākas konstruē tā, lai tās droši darbotos pēc nokļūšanas lavīnā un turpinātu darboties pēc tam, kad ilgāku laiku tās pēc lavīnas atradušās sniegā. |
| 4. | Radioiekārtas, kuras darbojas jūras mobilo sakaru dienestā vai jūras mobilo pavadoņu sakaru dienestā un kuras paredzēts uzstādīt zemes stacijās vai kuģos, uz kuriem neattiecas SOLAS konvencija, un kuras paredzētas Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) darbības nodrošināšanai. | Iekārtas ir konstruētas tā, lai nodrošinātu to pareizu darbību paredzētajā vidē, izmantojot tās uz SOLAS konvencijai nepakļautiem kuģiem un sauszemes stacijās, un tās atbilstu visām attiecīgām kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) ekspluatācijas prasībām. |
| 5. | Avārijas vietu norādošās radiobākas (EPIRB), kuras paredzētas lietošanai COSPAS-SARSAT sistēmā un kuras izmanto 406 MHz frekvenci. | Vietu norādošās bākas ir jāprojektē tā, lai nodrošinātu to precīzu darbību, kas ir saskaņā ar pieņemtajām darbības prasībām, vidē, kurā tās var tikt lietotas. Ārkārtas situācijās tām jānodrošina skaidri un noturīgi sakari ar augstu precizitātes pakāpi un jāatbilst visām COSPAS-SARSAT sistēmas prasībām. |

Satiksmes ministrs								U. Augulis

Iesniedzējs: satiksmes ministrs						U. Augulis

Vīza: valsts sekretārs								K. Ozoliņš

6.06.2016 12:54

11555

Z.Kanberga

Nodaļas vadītāja

67028109, Zita.Kanberga@sam.gov.lv

2.pielikums

Ministru kabineta

201_.gada __._____________ noteikumiem Nr.___

ES atbilstības deklarācija

- Radioiekārta (produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs):

- Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese:

- Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz minētā ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja atbildību.

- Deklarācijas priekšmets (radioiekārtas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību. Vajadzības gadījumā tajā var iekļaut pietiekami skaidru krāsu fotogrāfiju, ja tas nepieciešams radioiekārtas identifikācijai):

- Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst sekojošiem tiesību aktiem:

[attiecīgie tiesību akti, kuriem deklarē atbilstību]

- Atsauces uz attiecīgajiem piemērojamiem standartiem, atsauces uz kuriem ir publicētas ES Oficiālajā Vēstnesī, vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība. Atsauces uzskaita ar to identifikācijas numuriem un versijām un, ja nepieciešams, ar izdošanas datumu:

- Attiecīgā gadījumā paziņotā institūcija … (nosaukums, numurs) … ir veikusi … (darbības apraksts) … un izdevusi ES tipa pārbaudes sertifikātu.

- Attiecīgā gadījumā palīgierīču un komponentu apraksts, ieskaitot programmatūras aprakstu, kas nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību un uz ko attiecas ES atbilstības deklarācija.

- Papildinformācija:

- Parakstīts šādas personas vārdā: …

- Izdošanas vieta un datums:

- Vārds, uzvārds, amats un paraksts:

Satiksmes ministrs								U. Augulis

Iesniedzējs: satiksmes ministrs							U. Augulis

Vīza: valsts sekretārs								K. Ozoliņš

6.06.2016 12:54

11555

Z.Kanberga

Nodaļas vadītāja

67028109, Zita.Kanberga@sam.gov.lv