2. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  12. jūlija

noteikumiem Nr. 451

Boju un stoderu enkuru un to ķēžu parametri

I. Boju un to enkurķēžu parametri

| Nr. p. k. | Bojas tips | Bojas augstums (m) | Enkura masa (kg) | Enkurķēdes parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pašmasa | ūdenī | kalibrs (mm) | pašmasa (kg/m) |
|  |  |  |  | čuguna | betona |  |  |
| 1. | Maza izmēra | <5 | 500 | 435 | 256 | 17, 19, 22 | 8 |
|  |  |  | 1000 | 869 | 512 | 19, 22, 25 | 11 |
|  |  |  | 1500 | 1304 | 768 | 22, 25, 28 | 15 |
| 2. | Vidēja izmēra | 5–8 | 2000 | 1738 | 1024 | 28, 31, 34 | 23 |
|  |  |  | 2500 | 2175A | 1280 | 28, 31, 34 | 23 |
| 3. | Liela izmēra | >8 | 3000 | 2607 | 1536 | 37, 40, 43 | 36 |

II. Enkuru un to gredzenu izmēri

| Nr. p. k. | Enkura masa (kg) | Čuguna enkura izmēri (mm) | Betona enkura izmēri (mm) | Enkura gredzena diametrs (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrs | augstums | diametrs | augstums |  |
| 1. | 500 | 800 | 220 | 875 | 410 | 30 |
| 2. | 1000 | 1000 | 260 | 1120 | 490 | 38 |
| 3. | 1500 | 1250 | 250 | 1250 | 570 | 45 |
| 4. | 2000 | 1400 | 260 | 1400 | 640 | 53 |
| 5. | 2500 | 1400 | 325 | 1500 | 690 | 53 |
| 6. | 3000 | 1600 | 290 | 1700 | 690 | 53 |

Satiksmes ministra vietā –

zemkopības ministrs 	Jānis Dūklavs