7. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada	.augusta

noteikumiem Nr.

Mācību priekšmets “Praktiskā apmācība”

I. Vispārīgās prasības visu traktortehnikas kategoriju vadītāju praktiskajai sagatavošanai

1. Visu traktortehnikas kategoriju vadītāju apmācība traktortehnikas vadīšanā notiek braukšanas mācību laukumā, kurā atbilstoši praktisko mācību programmas uzdevumu prasībām izvietotas attēlā redzamās figūras.

5.uzdevums

Estakāde:

| A – līdz 400 cm B – līdz 1200 cm | H– 95 cm C – 252 cm |
| --- | --- |

Attēls. Braukšanas mācību laukuma figūras

2. Figūru lielums ir atkarīgs no mācību traktortehnikas un to piekabju gabarītiem (attēls). Figūru savstarpējam izvietojumam un darba organizācijai braukšanas mācību laukumā jāveicina droša mācību procesa norise.

3. Praktisko apmācību un eksāmenu procesā 5.uzdevumu izpildē (uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes un nobraukšana no tās) treilera vietā var izmantot estakādi.

4. Estakādes augšējā platformas (B) garums var būt atkarīgs no mācību traktortehnikas gabarītiem.

5. Estakādes platformas platums (C) kalpo par braukšanas trajektorijas ārējo atzīmi.

6. Ar mācību traktortehniku pilnībā uzbraucot uz treilera vai estakādes, traktortehnika ir jāaptur un pēc inspektora norādes jānobrauc no tās. Uzbraucot uz treilera vai estakādes, visiem traktortehnikas riteņiem ir jāatrodas uz augšējās daļas (B). Uz treilera vai estakādes ar traktortehniku ir jāuzbrauc tieši pa vidu, lai abas puses riteņu centri atrastos vienādā attālumā no platformu vai estakādes platuma (C) malas robežlīnijas un riteņu pārkare pār robežlīniju būtu vienāda, pieļaujama 5–7 cm nobīde.

7. Ņemot vērā drošības apstākļus, estakādes platformas platums (C) var būt platāks par braukšanas trajektorijas ārējo atzīmi, lai mācību procesā novērstu mācību traktortehnikas nokrišanu no estakādes.

8. Minimālā braukšanas mācību laukuma platība traktortehnikai ir ne mazāka par 0,5 ha.

9. Traktortehnikas praktiskās vadīšanas apmācība un apmācība uz ceļa notiek mācību instruktora tiešā vadībā ar mācību traktortehniku, kuras kabīnē atrodas sēdekļi diviem cilvēkiem.

II. TR1 un TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāju praktiskās sagatavošanas programma

| Nr.p.k. | Tēma | Saturs | Stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktora vadīšanas iekārtu lietošanas paņēmieni | Vadīšanas sviru un pedāļu uzdevums, vadīšanas paņēmieni. Vadītāja pareizs stāvoklis kabīnē. Kontroles un signalizācijas aparātu izvietojums un rādījumi. Vingrinājumi pedāļu un sviru vadīšanā | 0,5 |
| 2. | Traktora motora iedarbināšana | Ikdienas tehniskā apkope, sagatavošana motora iedarbināšanai. Motora iedarbināšana | 0,5 |
| 3. | Traktora vadīšana braukšanas mācību laukumā | Braukšanas vienmērīga uzsākšana, vadīšana taisnā virzienā un apstāšanās. Braukšana ar asiem pagriezieniem, pakāpeniska pāreja no zemāka pārnesuma uz augstāku (un otrādi). Traktora vadīšana, izbraucot figūru "čūska" uz priekšu un atpakaļgaitā (1. uzdevums attēlā). Traktora iebraukšana "garāžā", braucot uz priekšu un atpakaļgaitā (2. uzdevums attēlā). Piekabes savienošana ar traktoru (3. uzdevums attēlā). Iebraukšana "garāžā" atpakaļgaitā 90o leņķī ar vienass vai divasu piekabi no labās vai kreisās puses (4. uzdevums attēlā). Izpildot šo figūru ar divasu piekabi, ir atļauts bloķēt piekabes priekšējo tiltu pret griešanos. | 4 |
| 4. | Traktora vadīšana pa ceļu | Traktora vadīšana pa ceļu, pāreja no zemāka pārnesuma uz augstāku (un otrādi) kustībā. Traktora vadīšana kāpumos un kritumos. Apstāšanās un kustības uzsākšana. Traktora vadīšana pa ceļu un apvidū ar piekabi | 3 |
| 5. | Traktora vadīšana nepietiekamas redzamības apstākļos | Apgaismojuma un signalizācijas ierīču izmantošana. Traktora vadīšana pa noteiktu maršrutu | 0,5 |
| Kopā | 8,5 |

II. TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāju praktiskās sagatavošanas programma

| Nr.p.k. | Tēma | Saturs | Stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Forvardera vai harvestera sagatavošana darbam | Ikdienas tehniskā apkope. Kontroles un signalizācijas aparātu izvietojums un rādījumi. Forvardera vai harvestera sagatavošana motora iedarbināšanai. Forvardera vai harvestera motora iedarbināšana un forvardera vai harvestera sistēmu un mehānismu pārbaude | 1 |
| 2. | Forvardera vai harvestera vadīšanas iekārtu lietošanas paņēmieni | Mašīnas vadības sviru un pedāļu uzdevums, mašīnas vadīšanas paņēmieni. Vadītāja pareizs stāvoklis kabīnē. Vingrinājumi pedāļu un sviru lietošanā. Vingrinājumi stūres iekārtas vadīšanā. Vadības sviru regulēšana un manipulatora darbību ātruma iestatīšana | 1,5 |
| 3. | Forvardera vai harvestera vadīšana | Braukšanas vienmērīga uzsākšana. Meža mašīnas vadīšana taisnā virzienā. Braukšana ar asiem pagriezieniem, apstāšanās. Pārslēgšanās no zemāka pārnesuma uz augstāku (un otrādi), apstāšanās. Meža mašīnas vadīšana, izbraucot figūru "čūska" uz priekšu un atpakaļgaitā (1. uzdevums attēlā). Meža mašīnas vadīšana, izpildot figūru "garāža" uz priekšu un atpakaļgaitā (2. uzdevums attēlā) | 3 |
| 4. | Darbs ar manipulatoru tukšgaitā | Manipulatora darbināšana tukšgaitā un precīzu darbību veikšana. Forvardera satvērējkausa (greifera) vai harvestera darba galvas pārvietošana uz priekšu un atpakaļ, pa labi un pa kreisi. Manipulatora fiksēšana transporta stāvoklī | 3 |
| 5. | Meža mašīnu transportēšana | Meža mašīnu sagatavošana transportēšanai. Darba drošības noteikumi, nostiprinot mašīnu uz platformas. Meža mašīnu uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes un nobraukšana no tās (5. uzdevums attēlā) | 1,5 |
| Kopā | 10 |

III. TR4 kategorijas traktortehnikas vadītāju praktiskās sagatavošanas programma

| Nr.p.k. | Tēma | Saturs | Stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veltņu vadības iekārtas, lietošanas paņēmieni | Vadības sviru un pedāļu uzdevums, vadīšanas paņēmieni. Vadītāja pareizs stāvoklis kabīnē. Kontroles un signalizācijas aparatūras izvietojums un rādījumi. Vingrinājumi vadības sviru, pedāļu un stūres iekārtas vadīšanā | 0,5 |
| 2. | Veltņu iedarbināšana un sagatavošana darbam | Ikdienas tehniskā apkope. Veltņu sagatavošana motora iedarbināšanai. Veltņu sagatavošana darbam | 1 |
| 3. | Veltņu vadīšana | Braukšanas vienmērīga uzsākšana. Vadīšana taisnā virzienā. Braukšana ar asiem pagriezieniem, apstāšanās. Vadīšana, izbraucot figūru "čūska" virzienā uz priekšu un atpakaļgaitā (1. uzdevums attēlā). Vadīšana, braucot virzienā uz priekšu un atpakaļgaitā figūrā "garāža" (2. uzdevums attēlā). Veltņa vadīšana atpakaļgaitā | 3 |
| 4. | Ceļubūves mašīnu transportēšana | Ceļubūves mašīnu sagatavošana transportēšanai, uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes. Darba drošības noteikumi, nostiprinot mašīnu uz platformas. Veltņa uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes un nobraukšana no tās (5. uzdevums attēlā) | 1,5 |
| Kopā | 6 |

Zemkopības ministrs 		Jānis Dūklavs