2020. gada 17. decembrī	Noteikumi Nr. 757

Rīgā	(prot. Nr. 84 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar

Ģeotelpiskās informācijas likuma

17. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 54. nr.; 2017, 148. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Informācijas sistēmā uzturēto ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanu un atjaunināšanu plāno, ievērojot vismaz šādu atjaunošanas ciklu:

5.1. ortofotokarte – triju gadu cikls;

5.2. digitālais augstuma modelis – deviņu gadu cikls;

5.3. topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – sešu gadu cikls;

5.4. topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 – sešu gadu cikls;

5.5. topogrāfiskā karte mērogā 1:250 000 – sešu gadu cikls.";

1.2. svītrot 8.9. apakšpunktu;

1.3. papildināt 19.1.3. apakšpunktu aiz vārda "reljefa" ar vārdiem "un virsmas";

1.4. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta 
2014. gada 25. februāra

noteikumiem Nr. 113

Standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdati

| Nr. p. k. | Datu kopas nosaukums | Datu formāts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 | vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase rastra datu formāts – TIFF |
| 2. | Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 | vektordatu formāts – DGN*, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase rastra datu formāts – TIFF |
| 3. | Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 | vektordatu formāts – Esri Shapefile, Esri File Geodatabase rastra datu formāts – TIFF |
| 4. | Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 | vektordatu formāts – Esri Shapefile, Esri File Geodatabase rastra datu formāts – TIFF |
| 5. | Ortofotokarte | rastra datu formāts – TIFF, MrSID |
| 6. | Digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi | teksta ASCII datu formāts |
| 7. | Digitālā augstuma modeļa pamatdati no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi, kuriem veikta iegūto punktu automātiska klasificēšana un zemes virsmas slāņa punktu manuāla sakārtošana | LAS datu formāts |
| 8. | Digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm, kas sagatavoti no aerolāzerskenēšanas datiem | rastra datu formāts – TIFF |
| 9. | Digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm, kas sagatavoti no aerolāzerskenēšanas datiem | rastra datu formāts – TIFF |
| 10. | Digitālais reljefa modelis ar regulāro tīkla soli 5 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi | teksta ASCII datu formāts |
| 11. | Digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 | vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase |

Piezīme. * Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 DGN datu formāts ir pieejams līdz 2020. gadam sagatavotajiem datiem atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tīmekļvietnē pieejamajām kartoshēmām."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 22. decembrī.

Ministru prezidents	A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,

aizsardzības ministrs	A. Pabriks